ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик: Администрация Красносулинского района

Ростовской области

Шифр темы: договор № 112

от 10.09.2008 г

Генеральные планы сельских поселений

Красносулинского района

Ростовской области

Гуково-Гнилушевское сельское поселение

Том II

Обоснование проектного решения генерального плана сельского поселения.

Пояснительная записка

| Генеральный директор, канд. техн. наук | ________________ | А.Д. Лаппо |
| --- | --- | --- |
| Директор по производству, первый заместитель генерального директора | ________________ | Н.М. Сидоренко |
| Начальник АПМ-3, Руководитель работы | ________________ | М.М. Казаков |

2011

Состав проекта

I. Пояснительная записка

1. Утверждаемая часть (том I)

2. Обосновывающая часть (том II)

3. Мероприятия ГО и ЧС (том III)

2.Графические материалы

1.Утверждаемая часть:

1.1 Схема планируемых границ функциональных зон и параметров развития М 1:25000

1.2 Схема зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения М 1:25000

1.3 Схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта М 1:25000

1.4 Генеральные планы по каждому населенному пункту М 1:5000

2. Обосновывающая часть:

2.1 Ситуационный план расположения сельского поселения на территории муниципального района М 1:50000

2.2  План современного использования территории (опорный план) с отображением земель различных категорий М 1:25000

2.3 Схема с отображением анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного масштаба М 1:25000

2.4. Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж) М 1:25000

Генеральный план развития сельского поселения

2.4.2.    Схема развития системы общественных центров М 1:25000

2.4.3.    Схема рекреационного зонирования и туризма М 1:25000

2.5. Схема планируемых границ функциональных зон М 1:25000

2.6. Схема градостроительной реорганизации производственных территорий М 1:25000

2.7. Схема транспортной инфраструктуры М 1:25000

2.8. Схема водоснабжения и канализации М 1:25000

2.9. Схема энергоснабжения М 1:25000

2.10. Схема газоснабжения М 1:25000

2.11. План современного использования территории (по каждому населенному пункту) М 1:5000

2.12. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории (по каждому населенному пункту) М 1:5000

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

| Руководитель работы |  | М.М. Казаков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | А.Э. Чинчук |
| Главный инженер проекта, ведущий науч. сотрудник, канд. техн. наук |  | Н.П. Заборщикова |
| Ведущий архитектор, канд. архитектуры |  | Р.И. Хамецкий |
| Экономист |  | Н.Н. Косарева |
| Инженер |  | Е.М. Данилова |
| Инженер |  | Я.И. Турий |
| Инженер |  | И.В. Меньшиков |
| Инженер |  | Е. Э. Пыхова |

Справка ГАПа

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

Главный архитектор проекта						А.Э. Чинчук

Содержание

II том

Обоснование проекта генерального плана сельского поселения

Предисловие	………………………………………………………………………………………...7

Введение.	………………………………………………………………………………………...9

1. Анализ условий развития сельского поселения. Ресурсный и социально-экономический потенциал	……………………………………………………………………………………….13

1.1 Природные условия	……………………………………………………………………….13

1.1.1. Климатические условия……………………………………………………….……………13

1.1.2. Геоморфология	………………………………………………………….……………17

1.1.3. Геофизические условия	………………………………………………………….……17

1.1.4. Гидрологические условия и ресурсы поверхностных вод	………………….…….18

1.1.5. Экологические условия	…………………………………………………………….…18

1.1.6  Ресурсы флоры и фауны……………………………………………………………………18

1.2. Ресурсный отенциал………………………………………………...………………………...19

1.2.1. Агроклиматический потенциал…………………………………………………………….19

1.2.2. Ресурсы угольной отрасли и нерудные полезные ископаемые	...………………….…..21

1.2.3. Водные ресурсы	………………………………………………………………….……22

1.2.4. Лесные ресурсы	……………………………………………………………………….22

1.3. Земельные ресурсы	……………………………………………………………………….23

1.4 Население и демографическая ситуация	………………………………………………..23

1.5. Жилой фонд	……………………………………………………………………………….24

1.6. Социальная инфраструктура и сервисное обслуживание населения	………………..25

1.7. Производственная база и трудовые ресурсы.	………………………………………..27

2.Современное использование территории сельского поселения (опорный план по состоянию на 2010 г.)	……………………………………………………………………………………….28

2.1.Планировочная структура.	……………………………………………………………….28

2.2. Зона с особыми условиями использования территории.	………………………………..32

2.3. Историко-культурный и природно – ладшафтный потенциал	………………………..39

2.3.1.Археологические памятник	……………………………………………………………….39

2.4. Особо охраняемые природные территории	………………………………………………..42

3.Обоснование проектного решения	……………………………………………………….43

3.1. Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана	………………………..43

3.2.Основа экономической деятельности и перспективы социально – экономического развития Гуково-Гнилушевского сельского поселения       ……………………………………….….43

3.3. Население   ……………………………………………………………………………………44

3.4. Предложения по развитию планировочной структуры сельского поселения	………...49

3.5. Предложения генерального плана по зонированию территории сельского поселения	...46

3.6. Предложения по развитию жилой среды поселения   ……………………………………..49

3.7. Предложения по развитию системы сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры	……………………………………………………………………………………….51

4. Предложения по развитию населенных пунктов (генеральные планы) ……………………54

5. Формирование системы социальной рекреации и рекреационной зоны. Туризм	…….…..57

6. Изменение границ земель в промышленности, энергетики, транспорта, связи	…….…..58

6.1. Предложение по развитию производственной зоны. Реорганизация промышленной зоны ………………………………………………………………………………………………………58

6.2. Предложения по развитию зоны специального назначения	………………………..59

6.3. Предложения по развитию зоны сельского хозяйства	………………………………..59

7. Транспортная инфраструктура	……………………………………………………………….60

8. Инженерная инфраструктура	……………………………………………………………….61

8.1. Существующее положение	……………………………………………………………….61

8.2.Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения  …………………………...………………………………………………………………………….62

8.3. Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов ………………………………………………………………………………………………………71

9.Охрана окружающей среды	……………………………………………………………...115

10. Зоны размещения объектов капитального строительства	………………………………126

11. I очередь строительства	    …………………………………………………………………...126

12. Проект плана реализации генерального плана Гуково-Гнилушевского сельского поселения   .................................................................................................................................................127

13. Основные технико-экономические показатели ……............................................................130

Предисловие

Генеральный план муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение»  Красносулинского Муниципального района Ростовской области разработан ОАО «НИИПГрадостроительства» на основании договора №112 от 10.09.2008 и в соответствии с заданием на разработку генеральных планов, полученным одновременно с контрактом.

Заказчиком разработки документации является администрация муниципального образования Красносулинского района Ростовской области.

Генеральный план Гуково-Гнилушевского сельского поселения разработан с учётом ранее выполненной градостроительной документации.

Основание для разработки - Областной закон от 02.11.2007г №793-ЗС «Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 2009-20010г.г.»

Исходная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Красносулинского района Ростовской области, разработанная ОАО НИИП Градостроительства, Санкт-Петербург, 2009г;

- Схема территориального планирования  Восточно-Донбасской агломерации (Западного внутриобластного района Ростовской области) разработанная ОАО НИИП Градостроительства, Санкт-Петербург, 2009г;

- Схема территориального планирования Ростовской области, разработанная ФГУП Урбанистики 2009г.

Генеральный план  Гуково- Гнилушевского сельского поселения разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с 1.01.2006 г,

- Лесного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с  27.07.2006 г,

- Водного Кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1.01.2007 г,

- Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений в Ростовской области,

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы  и утверждения градостроительной документации»,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, редакция, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ – 123 от 22 июля 2008 года,

- Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ – 123 от 22 июля 2008 года,

- Стратегического плана социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области до 2020 года.

Генеральный план выполнен на цифровых топографических картах, масштаба 1:5000 на территорию населенных пунктов и масштаба 1:25000 на территорию муниципального образования, выполненных ФГУП «Южное АГП» в 2008г. При проектировании использованы сведения государственного земельного кадастра. Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Исходный год проектирования – 2010 г., расчетный срок – 2030 г., первая очередь строительства – 2020 год.

Общие сведения о сельском поселении

Территория Гуково-Гнилушевского сельского поселения находится в северо-западной части Красносулинского района. С севера граничит с  территорией городского округа Гуково, с востока с Долотинским сельским поселением Красносулинского района, с востока граница совпадает с Государственной границей Российской Федерации с Украиной, по югу с Киселевским  сельским поселением, Красносулинского района.

Общая площадь муниципального образования «Гуково-Гнилушевское  сельское поселение» 280,94кв.км.

В состав Гуково - Гнилушевского сельского поселения входит 8 населенных пунктов: х. Гуково (Административный центр сельского поселения), х. Калинов, х. Марс, х. Васецкий, х. Новоровенецкий, х. Коминтерн, п. Малый, х. Розы Люксембург.

Гидрографическая сеть представлена р. Гнилуша, Бугутка, Большая Бугутка.

По территории МО «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» проходит железнодорожная линия.

Расстояние от административного сельского поселения х. Гуково до районного центра Красный Сулин - 25 км.

Таблица 1

| № п/п | Наименование характеристики | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
|  |  | х. Гуково | х.Калинов | х.Марс | х.Новоровенецкий | х. Васецкий | х. Коминтерн | х. Малый | х. Розы Люксембург | Всего |
| 1 | Численность населения на 01.04.2010 г. (чел): в т.ч. (чел / %) | 641 | 145 | 192 | 402 | 21 | 61 | 31 | 11 | 2265 |
| 2 | Расстояние до административного центра поселения, км | - | 2 | 8 | 20 | 20 | 12 | 18 | 24 |  |

# Введение

# Общие сведения о проектных разработках

# Гуково-Гнилушевское сельское поселение в своем развитии неразрывно связано как с конкретными проявлениями окружающей природной среды, исторически сложившейся планировочной структурой, системой расселения, размещением производственных комплексов, обслуживающих центров, так и с современными градостроительными решениями системы территориального планирования, представленными схемами территориального планирования Ростовской области, ее агломераций, Красносулинского Муниципального района (на территории которых находится  Гуково-Гнилушевское сельское поселение).

До выхода в свет современной редакции Градостроительного кодекса в период 2004-2006 г.г. институтом ФГУП Рос. НИПИ « Урбанистика» был разработан проект Схемы территориального планирования Ростовской области, определивший новую систему функционального зонирования , структуризацию территории, границы агломераций (Ростовской и Восточно-Донбасской), групповых систем  расселения. В порядке дальнейшей детализации, уточнений, а также приведения в соответствие с новым Градостроительным кодексом положений ранее разработанной проектной документации в 2008-2009 годах были разработаны Схемы территориального планирования Ростовской (институтом «Урбанистика») и Восточно-Донбасской (институтом НИИП Градостроительства) агломераций, а в 2009 году научно-проектным отделом НИИП Градостроительства был разработан и представлен к утверждению проект Схемы территориального развития Красносулинского муниципального района Ростовской области, в составе которого были определены параметры социального, экономического, планировочного развития  Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

# Краткая историческая справка

Археологические раскопки курганов на территории сельского поселения свидетельствуют о том, что в районе села существовали стоянки кочевых племен. Самые древние относятся к III тысячелетию до нашей эры.

Во второй четверти XVI века в Диком поле, к которому относится и территория современного Красносулинского района, существовало множество  разрозненных казачьих групп, которые постепенно формировались в Войско Донское.

В конце XVIII ― начале XIX в. местность была свободна от заселения и отведена для выпаса конских табунов и сбора казачьих полков Войска Донского.

Раздача за особые заслуги дворянам земель с крестьянами к XVIII веку сформировала предпосылки для  активного заселения богатых черноземных земель.

Развитие населенных пунктов сельского поселения происходит в тесной связи с развитием г. Красный Сулин.

В 1797 году казачьему полковнику Андрею Сулину Войсковой канцелярией на земле Донского воинства в месте слияния речки Большая Гнилуша с рекой Кундрючьей были пожалованы 400 десятин земли, на которых было размещено имение Сулина. Это место отличалось особой выразительностью природного ландшафта. Первоначально, именно это достоинство послужило причиной выбора мест для  расположения своих имений командующими корпусами и полками, отличившимися в походах – Суворова, Потемкина, Платова. Имение состояло из хутора на берегу р. Кундрючьей, впоследствии получившего название «Сулиновский» (позже именовавшийся Сулиновско-Кундрючьевским) и отстоявшего от него (в нескольких верстах к северу) конного завода с большим табуном лошадей.

Рядом был основан хутор Скелеватский – центр имения генерал-майора Евтея Черевкова – строителя новой столицы Донского казачества – города Новочеркасска, сподвижника походов атамана М.Платова. После отмены крепостного права с 1862 г. на Донской земле начинает свое проявление промышленный бум.  Красный Сулин расположен на территории, в недрах которой имелись рудное месторождение бурого железняка, каменного угля, песчаника, глин для огнеупорных изделий. Железная дорога «Козлов-Воронеж-Ростов» удобно связывала это место с портами Черного и Азовского морей. Представитель известного в России семейства Пастуховых – учредителей «Волжско-Донского» банка, Дмитрий Пастухов в начале 70-х годов заинтересовался счастливым сочетанием на единой территории ресурсных составляющих (при наличии железной дороги) необходимых для металлургического производства. Интерес Пастухова к данной территории подкреплялся его непосредственной потребностью иметь собственный металл для более рентабельной работы своего Ростовского машиностроительного завода становившегося убыточным из-за чрезмерно большой стоимости привозимого из Англии металла. Замысел иметь в одном месте добычу угля, добавок, доменное и мартеновское производство и, по возможности, сеть заводов по металлообработке получил свою реализацию к началу 70-х годов.

В 1869 году металлургический завод был построен, в 1871 г. состоялась первая пробная плавка руды, в 1872 г. вторая после окончательной отладки технологического процесса по модели отечественного специалиста – металлурга М.А.Павлова.

В 1873 г. состоялся пуск доменного комплекса, а в 1874  году к нему подсоединился «железоделательный завод» (мартеновский цех), выпускающий высокосортную сталь. Комплексное производство быстро набирало темпы. Если в 1875 г. на заводах было занято 577 рабочих, то в 1892 году – уже 1872 чел. Сталь, чугун, металлические изделия направлялись в Ростов, Тулу, шли на экспорт, обеспечивали потребность в металле Ростовского машиностроительного завода, а также строительство новых железных дорог.

Казачьи станицы развивались параллельно с городом.

Развитие  территории связано с железной дорогой Ростов-на-Дону-Воронеж-Москва, которая была построена в конце XIX века. В 1912 г. на прямом участке железной дороги в связи со строительством ветки на шахты современного Красного Сулина было начато создание разъезда железнодорожной станции Горная, пуск которой состоялся в 1917 г

- Хутор Гуково

Хутор Гуково раскинулся в десяти с небольшим километрах западнее Красного Сулина, в глубокой впадине на берегу тихой речушки Гнилуши, был основан практически одновременно с х. Сулин (ознаменовавшим собой генетический центр территориального развития будущего города).

Хутор Гуково был основан по берегам р. Гнилуши жителями станицы Гундоровской есаулом Герасимовым и сотником Гуковым, устроившими здесь по резолюции Войсковой канцелярии от 13 июля 1802 года поселение. Первопоселенцами также были казаки получившие земельные наделы за ревностную службу Отечеству.

В середине XIX века крестьянская слобода Гуковская стала центром Гуковской волости. В ней было всего 18 дворов и проживало 114 жителей. С каждым годом слобода росла. Плодородные земли, залежи каменного угля, выходящие кое-где на поверхность, песок и бурые глины, идущие для строительства,  все больше и больше привлекали переселенцев как из густонаселенных мест Области Войска Донского, так и из Центральной России.

В конце 80-х годов, хутор Гуково-Гнилушанский,  состоял из 89 дворов с 300 душ обоего пола. В июле 1885 года 12 хуторян казачьего сословия, обратились с прошением к архиепископу Донскому и Новочеркасскому Митрофану разрешить построить молитвенный дом Божий, святой престол во имя Николая Угодника.

Храм был построен довольно быстро, т.к. для этих целей хуторским обществом была куплена старая деревянная церковь со всей утварью в Екатеринославской Губернии Славяно-сербском уезде в слободе Чернухиной. Построенная церковь была освящена благочинным 1 марта 1888 года, ее первым настоятелем был Дмитрий Никольский.

Через 90 лет церковь была реконструирована, она стала кирпичной. Новую церковь (престол в ней остался тот же - деревянный) расписывал художник из Москвы, Лев Николаевич Шархун, при ней есть церковно-приходская школа.

Основным занятием гуковчан долгие годы было хлебопашество: хлеба  возделывались почти на 30 тыс. десятин земли. В хуторе имелись также три ветряных мельницы, несколько торговых лавок.

В январе 1920 года был образован Гуково-Гнилушевский совет. В него тогда входили хутора Гуково, Ивановка, Чуево, Марс. Первым председателем был избран Степан Дмитриевич Бондаренко. Одним из первых в районе в феврале 1929 года был организован колхоз "Красный партизан", в состав которого входили хутора Гуково и Калинин. Появилась семилетняя школа. Через десять лет построили птицеферму, клуб, магазин, свиноферму.

В предвоенные годы стремительно развивалась угольная промышленность. В 1939 году была пущена шахта № 39, а в марте 1941 года сдана в эксплуатацию шахта № 3.  Во время Великой Отечественной войны территория была оккупирована. В память о расстрелянных гитлеровцами воинах и старых коммунистах в центре хутора воздвигнут обелиск.

В центре хутора воздвигнуты большой Дом культуры с прекрасной библиотекой, школа, административное здание с отделением связи, новые магазины.

- Хутор Васецкий

Хутор Васецкий – хутор Гуково-Гнилушевского сельского Совета на западе района, у самой границы с Украиной. Основан в 20-е годы ХХ века переселенцами с Украины. Очевидно, по фамилии одного из переселенца. Отсюда родом Герой Советского Союза И. А. Омельченко.

- Хутор Калинов

Развивался во второй половине ХХв, как рабочий поселок.

- Хутор Коминтерн

В далеком 1914 году первые переселенцы, немцы по национальности, поселились на благодатных землях степной полосы России. Коминтерн – это немецкое поселение, жители которого не только работали в шахте, но и занимались земледелием, разведением скота, растениеводством. Сегодня шахты закрыты, многие селяне покинули свой хутор, но старожилы хранят народные традиции, поддерживают связи со своими земляками, помогают молодым добрыми советами.

Коминтерн, Коммунистический интернационал, 3-й интернационал — в 1919—1943 гг. международная организация, объединявшая компартии различных стран. Основана 4 марта 1919 года по инициативе РКП(б) и лично Владимира Ильича Ленина для развития и распространения идей революционного интернационального социализма, в противовес реформистскому социализму Второго интернационала, окончательный разрыв с которым был вызван различием позиций относительно Первой мировой войны и Октябрьской революции в России. После прихода к власти в СССР Сталина организация служила проводником интересов СССР, как их понимал Сталин.

- Посёлок Малый

Название свое получил предположительно  из-за небольшого поселения.

- Хутор Марс

Хутор Марс. Основан в 1921 году жителями села Ореховка Луганской области. Население хутора — свыше 1200 человек. В хуторе насчитывается более 500 дворов. Расположен в черте города Гуково (в 123 километрах к северу от Ростова-на-Дону), в состав которого и входил до недавнего времени. Хутор получил такое название по одной из версий из-за отдалённости от крупных насёленных пунктов. Другая версия: мечтая о далекой хорошей жизни, жители назвали  свой хутор Марс.

- Хутор Новоровенецкий

Вольные казаки на Донце селились у небольшой реки, которую назвали именем покинутого родного местечка, — Ровенек. Происхождение названия «Ровеньки» интересно объясняет знаменитый украинский поэт и философ Григорий Сковорода: «Ровеньки есть то же, что и ровенники, сиречь по ровам живущие воры». «Да не сведёт во мне ровенник уст своих (Псалом)». Эту гипотезу можно считать вполне справедливой, так как казаки помимо военных совершали и разбойничьи набеги, не гнушаясь и воровской добычей. Официальных исторических документов, подтверждающих эту версию, нет, но много косвенных фактов, свидетельствующих о её достоверности.

- Хутор Розы Люксембург

Хутор Розы Люксембург  – основан в 20-е годы немцами-переселенцами с Украины. Ро́за Люксембу́рг (Розалия Люксенбург; 5 марта 1871 — 15 января 1919) — немецкая революционерка польско-еврейского происхождения, одна из наиболее влиятельных деятелей европейского коммунистического движения. Арестованные Либкнехт и Люксембург были убиты конвойными по дороге в тюрьму Моабит 15 января 1919 г. По свидетельству капитана Пабста, который допрашивал Розу Люксембург, её увезли из отеля «Эден», где проводился допрос, забили прикладами, выстрелили в висок и сбросили в Ландверский канал. По словам историка Исаака Дойчера, с убийством Люксембург «свой последний триумф праздновала кайзеровская Германия, и первый — нацистская».

# 1.Анализ условий развития сельского поселения. Ресурсный и социально – экономический потенциал

1.1.Природные условия

### 1.1.1. Климатические условия

Территория Гуково-Гнилушевского сельского поселения входит в состав атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса. В целом, климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основные климатообразующие факторы связаны с проявлением солнечной радиации и с аэродинамическими процессами.

# Инсоляция и термический режим

На территории отмечается обилие солнечного света и тепла. Продолжительность солнечного сияния несколько увеличивается с севера на юг от 2086 ч/год до 2148 ч/год. В течение года продолжительность солнечного сияния изменяется в значительных пределах, достигая наибольших показателей в июле (303-330ч.) и минимальных в декабре (31-42ч.). В теплый период года солнце светит в течение 60-70% светового дня, а зимой всего 14-17% (декабрь). Прямая солнечная радиация составляет 2540-2681 МДж/м2 с максимумом в июле (384-461 МДж/м2) и минимумом зимой – до 17 МДж/м2. Величина рассеянной радиации за год, определяющаяся режимом облачности, достаточно велика – 2066-2287, суммарная радиация приближается к средневзвешенной областной норме – порядка 700 МДж/м2. Основной расход солнечного тепла приходится на испарение и составляет 1070-1280 МДж/м2.

Для территории района характерны широтный перенос воздушных масс с Атлантического океана, меридиональные северный и южный переносы, а также процессы выхолаживания и прогревания над подстилающей поверхностью. Равнинный рельеф благоприятствует свободному поступлению воздушных масс различного происхождения. Наибольшая повторяемость приходится на вторжение воздушных масс умеренных широт – 76%, в том числе: континентальных – 67%, морских – 9%. На арктический воздух приходится 15%. Вторжение тропического воздуха происходит сравнительно редко (всего 9%).

В зависимости от происхождения воздушной массы над территорией области устанавливается определенный тип синоптического процесса, который определяет погодные условия. Характерно преобладание антициклонов (64%), с которыми связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололедом и низкой облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131 день. Наиболее часты они в январе, июне и июле – до 13-14 дней в месяц. В теплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное время формируется обширная зона обложных осадков. Более резкие изменения погоды связаны с выходами южных циклонов. Зимой они сопровождаются интенсивными потеплениями, значительными осадками, метелями, нередко гололедом; летом с ними связаны ливни и грозы, а в переходные периоды – обильные обложные дожди. Основная масса влаги поступает с воздушными массами, приходящими с Атлантики и Средиземного моря. Всего за год на территорию поступает 3821км3 водяного пара, но только 1,3% этой влаги выпадает в виде осадков.

Рельеф создает благоприятные условия для циркуляции воздушных масс, поступающих как с севера, запада, так и с востока. В то же время сравнительно невысокие возвышенности приводят к изменениям в распределении облачности, атмосферных осадков, туманов, гроз, а в некоторых случаях и температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха на территории области изменяется довольно равномерно, увеличиваясь от 6,5-6,9°C до 9,2-9,5°C. Влияние Азовского моря на средние годовые температуры воздуха незначительно. Оно выражается в повышении температуры воздуха на 0,5-0,7°С. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф. Температура всегда ниже на возвышенных территориях.

Годовой ход температуры четко выражен. Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в январе и достигают 8,5-8,8°С. Наиболее высокие температуры в годовом ходе отмечаются в июле и достигают 23,5-24,0°С и более.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен –36-37°С. Наиболее низкие минимальные температуры отмечаются в пунктах, расположенных в долинах рек, а наиболее высокие – в крупных поселках.

Абсолютный максимум температуры воздуха в пределах области изменяется незначительно и наблюдается в июле, достигая +40+43°С.

Переход температуры через 0°C весной наблюдается во второй декаде марта. Осенью переход температуры через 0°C наблюдается в середине ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0°C составляет 235-262 дня.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в начале марта.

Суммы продолжительных температур выше 0°C изменяются от 3200°C до 3800°С.

Продолжительность безморозного периода составляет 156-205 дней. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф.

# Атмосферные осадки

Среднегодовое количество осадков составляет около 422 мм, изменяясь от 320 мм до 522 мм. В целом осадки увеличиваются с северо-востока на юго-запад.

Характерен континентальный тип годового хода осадков с максимумом в летнее время. За холодный период выпадает до 190мм, а за теплый период от 217 до 320мм.

В отдельные месяцы года, чаще всего в августе – октябре, отмечается полное отсутствие выпадения атмосферных осадков. Суточные максимумы осадков, как правило, являются результатом ливневых дождей и почти исключительно отмечаются в летние месяцы. Осадки с интенсивностью более 30мм за сутки могут вызвать различной степени повреждения вплоть до разрушений (при интенсивности 50-60мм/сут). Среднее число дней с интенсивностью более 30мм составляет 0,5-1,5 в год. Сильные ливни обычно охватывают незначительную площадь в несколько десятков, реже сотен километров и только иногда распространяются на более обширные площади. Ливни наносят значительный ущерб сельскому хозяйству: вызывают паводки, смывают верхние слои почвы, повреждают растения.

Несмотря на отрицательные зимние температуры, территория района относится к зоне с неустойчивым залеганием снежного покрова.

Снежный покров появляется в конце второй декады ноября. Этот снежный покров не устойчив и быстро тает под влиянием оттепелей. Относительно устойчивый снежный покров образуется через 27-33 дня после выпадения первого снега. Однако под влиянием смены холодных и теплых воздушных масс несколько раз в течение зимы происходит образование и разрушение снежного покрова.

Высота снежного покрова в среднем составляет 11-12см. В течение холодного периода высота снега неравномерна, увеличиваясь с момента образования устойчивого снежного покрова. В оврагах и балках накапливается снега в 2,8 раза больше, чем на открытых участках. Также для большей части территории характерно перевевание снега, с одних участков снег сносится, а на других накапливается. Большое влияние на распределение снежного покрова оказывают лесные полосы, которые способствуют не только задержанию снега на полях и дополнительному влагонакоплению на них, но и защите растений от воздействий засух и суховеев.

# Влажность воздуха

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем составляет 97 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем равно 63 за год.

Величина испарения изменяется от 930мм до1380мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

# Ветровой режим

Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции. В течение года преобладают ветры с восточной составляющей (53%).

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7 м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4м/сек.

Роза ветров по направлениям в процентах

# Опасные явления погоды

Погодные явления, которые ставят под угрозу жизнь человека или наносят значительный экономический ущерб, принято считать опасными. К опасным явлениям относятся сильные дожди и ливни, сильные ветры, шквалы, град, гололед и изморозь.

Сильные ветры. Увеличение скорости ветра до 15м/сек и более зависит от синоптической ситуации и от особенностей подстилающей поверхности. К числу наиболее существенных последствий от этого явления можно отнести повреждение и выдувание сельскохозяйственных посевов, разрушение опор ЛЭП, затруднение работы всех видов транспорта и строительства, возрастает нагрузка на здания и сооружения. Сильные ветры вызывают сгоны и нагоны воды на Северском Донце. Восточные ветры («верховка») вызывают сгон воды, понижая уровень реки в отдельные годы до 2,5м. Сильные юго-западные ветры («низовка») нагоняют воды, задерживают речной сток и поднимают уровень воды в реке до 2м. Сгоны воды обычно наблюдаются в сентябре-ноябре, нагоны – в июле-августе.

Наиболее сильные ветры имеют восточное и северо-восточное направление и, как правило, наблюдаются в зимний период. Летом повторяемость сильных ветров уменьшается вдвое. Среднегодовая частота сильных ветров по территории показывает тенденцию к увеличению в пределах траектории перемещающихся циклонов.

Метели. В зимний период при наличии снежного покрова и скоростях ветра более 6м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). Значительный ущерб, обусловленный этим явлением, связан со снижением метеорологической дальности видимости менее 500м, которая в свою очередь, ухудшает работу всех видов транспорта и строительства. В среднем число дней с метелью составляет от 10 до25. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи крупных водоемов, а также в пределах ветрового коридора.

Ливневые дожди, град, шквалы. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. Максимальное количество выпавших осадков за последние 30 лет составило 106,4мм в течение12 часов.

Ущерб, обусловленный сильными дождями (интенсивность более 30мм за сутки) и ливнями (более 30мм за час), связан с подтоплением хозяйственных сооружений, повреждениями дорожных покрытий, нарушением работы транспорта, гибелью сельскохозяйственных посевов.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (> 15м/сек) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности их проявления.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в теплое время года при максимуме частот в мае и сентябре. Характер распространения имеет те же тенденции, что и шквалы.

Гололед. Гололедно-изморозевые явления проявляются в виде гололеда, зернистой и кристаллической изморози, а так же сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололедно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололедно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения теплого очень влажного воздуха на территорию, занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

### 1.1.2. Геоморфология

Территория Гуково-Гнилушевского сельского поселение расположена в восточной части Донецкого кряжа, на территории, прорезанной долиной реки Кундрючья и ее небольшими притоками, что обуславливает характерные особенности рельефа. В геоморфологическом отношении территория является эрозионно-денудационной цокольной платообразной равниной с овражнобалочным расчленением на дислоцированном каменноугольном основании. Основной особенностью геологического строения равнины является неглубокое залегание дислоцированных пород карбона, с чем связана значительная расчлененность рельефа и тектонически обусловленные долины рек и балок. Характер рельефа зависит от мощности четвертичных отложений. Водоразделы отличаются выравненностью и пологими уклонами. Преобладает слабое балочное расчленение с незначительным развитием овражной сети. На склонах типичным является «гривистый» рельеф, создаваемый частым чередованием невысоких длинных гряд и понижений благодаря различной степени выветривания литологических разностей каменноугольных пород. Склоны характеризуются густым овражно-балочным расчленением. В зависимости от простирания и литологии пород в пределах рек и балок выделяются участки продольных, поперечных и диагональных долин.

### 1.1.3. Геофизические условия

Согласно системе Общего сейсмического районирования (ОСР-97), разработанной Российской академией наук в 1997 г., территория Восточного Донбасса подразделяется на ряд зон сейсмической опасности для каждой из категорий зданий и сооружений. Система ОСР-97 рассматривает 3 категории объектов (зданий и сооружений): 1 категория – объекты массового строительства, 2 категория – объекты повышенной ответственности (более чувствительные к сейсмическим воздействиям) и 3 категория – объекты особо чувствительные к сейсмике (категория особой ответственности). Уровень сейсмического воздействия, измеряемый в баллах сейсмической опасности, определяется применительно к 50-летнему сроку. При этом для каждой категории объектов имеют место свои карты распространения сейсмической опасности (соответственно: карты A – 1 категории, B – 2 категории и C – 3 категории).

Также, с каждой категорией объектов связана соответствующая точность вероятностного прогноза (то есть вероятности превышения расчетной величины сейсмических колебаний). Установлены соответствующие вероятности превышения: для карты A – 10%, для карты B – 5% и для карты C – 1%. Для территории агломерации по картам A и B вся территория оценивается (для размещения массового строительства и строительства повышенной ответственности) сейсмической характеристикой не выше 5 баллов; по карте C (для особо ответственных объектов) территория подразделяется на 3 подрайона: Северо-восточный, оцениваемый в 5 баллов, Центральный – 6 баллов и Южный – 7 баллов.

Районирование по категории «С» приведено на прилагаемой схеме. Границы подрайонов выделены утолщенными линиями.

Следовательно, на всей территории Красносулинского района по категории объектов «С» расчетный уровень сейсмической опасности соответствует 6 баллам.

### 1.1.4. Гидрологические условия и ресурсы поверхностных вод

Территория Гуково- Гнилушевского сельского поселения относится к категории территорий, обеспеченных гидрологическими ресурсами. Гидрографическая сеть территории представлена бассейнами притоками реки Кундрючья и р. Гнилуша. В системе гидрогеологического районирования гидрогеологические, артезианские горизонты подземных вод района отнесены к типу планировочно зафиксированного (в схеме районирования) Восточно-Донецкого гидрологического района. Система питьевого водоснабжения частично связана с использованием местных гидрогеологических ресурсов. Качество и объемы подземных вод зависят от условий расположения водоносных горизонтов.

### 1.1.5. Экологические условия

Сложившиеся эколого-средовые условия в пространственной среде Красносулинского района в целом определяются как относительно благоприятные.

Повышенный уровень озеленения, заселенность территории, наличие охраняемых массивов зеленых насаждений, обеспечивают оптимальные условия проявления процессов фотосинтеза и седиментации (очистки воздушной среды от взвесей и аэрозолей) и фитоценоза (очистки воздушного потока от вредной газовой составляющей в процессе фотосинтеза).

Ярко выраженная пластика рельефа, обилие различных форм водоемов и водотоков, овражно-балочных сетей, наличие общего наклона территории от водоразделов к долинам главных водотоков обеспечивают условия рассеивания возникающих выбросов вредных ингредиентов и их суммаций в воздушной среде и их оттока от осваиваемых человеком территорий, а также гарантируют от проявлений застоя выхоложенных воздушных масс в периоды наступления штилевых температурных инверсий.

Проблемные ситуации, связанные с нарушением в общем благоприятного средового фона в условиях поселения имеют частный, ограниченный конкретными случаями приобъектный характер.

К числу их относятся случайный разброс по территории свалок бытовых и производственных отходов, нарушения нормируемых параметров санитарно-защитных зон от  отдельных производственных предприятий, пропуск транзитных транспортных потоков через селитебную зону поселений.

Выражены ограничения ,связанные с техногенным влиянием закрытых шахт. («Бургуста» ). Имеет место перенос воздушных масс с территории Украины.

В целом, на региональном уровне размещение запланированных инвестиционными проектами объектов (с учетом пространственного разрыва между производственной зоной и селитебной) гарантирует условия экологической безопасности основных ареалов расселения.

1.1.6. Ресурсы флоры и фауны

Флора

Ростовская область  в целом относится к Восточно-европейской (Понтической) степной провинции.

Сохранившиеся участки степей небольшими фрагментами встречаются на отдельных участках.

Незональная растительность представлена несколькими типами. В отрицательных формах рельефа (речные долины, лиманы), развившиеся сообщества интразональной (околоводной, болотной, луговой) и экстразональной лесной растительности. В связи с высокой хозяйственной освоенностью территории, немалые площади занимает растительность антропогенно трансформированных экотопов. Определённые комплексы дикорастущих растений формируются и в искусственных ценозах – лесных насаждениях, полезащитных полосах.

Флора степной части донского бассейна отличается богатством и разнообразием видового состава. В ней насчитывается свыше 1700 видов сосудистых растений; 148 видов мохообразных; 192 вида лишайников; около 550 видов грибов-макромицентов и 648 видов микромицентов.

Степные виды составляют ядро флоры, как в целом, так и во флорах локальных. Доля степных видов колеблется от 22 до 32%.

Самобытность флоры подчёркивает наличие в ней эндемичных видов: как локальных эндемиков, так и эндемиков Понтической степной провинции.

Антропогенные модификации степной растительности формируются повсеместно, так как все целины подвержены выпасу, за исключением небольших участков.

Антропогенной модификацией степной растительности так же являются распаханные участки, на которых идёт восстановление естественного покрова.

Важная роль принадлежит искусственным насаждениям. Первые искусственные лесонасаждения появились в 18 веке.

Для насаждений рекомендуемый ассортимент следующий:

Деревья

- абрикос обыкновенный

- вяз гладкий

- вяз шершавый

- вяз граболистный

- гледичия трехколючковая

- ель колючая (и ее формы)

- ива белая (и ее плакучая форма)

- каштан конский

- клен остролистный (и его формы)

- клен серебристый, полевой,Гиннала

- липа мелколистная, войлочная

- орех грецкий

- сосна обыкновенная

- тополь канадский, белый, пирамидальный

- черемуха обыкновенная, виргинская

- ясень обыкновенный, пенсильванский

Кустарники

- барбарис обыкновенный

- бирючина обыкновенная

- боярышник колючий

- бузина черная, кистистая

- вишня кустарниковая

- дерен белый

- калина обыкновенная

- кизильник блестящий

- можжевельник казацкий

- пузыреплодник калинолистный

- роза морщинистая

- сирень обыкновенная, венгерская, персидская

- смородина золотистая

- таволга средняя, дубровколистная

- форзиция

- чубушник кавказский

На долю растительности балок, оврагов и склонов речных долин в современных условиях приходится существенная часть сохранившейся естественной растительности.

Процессы синантропизации природного растительного покрова протекают с высокой интенсивностью в связи с масштабным освоением территории растительностью – это замена коренных сообществ производными и связанная с этим деградация; утрата самобытности сообществ; снижение их устойчивости и продуктивности. Для флоры это обеднение видового состава,  его унификация.

Запасы природных ресурсов дикорастущих полезных растений изучены  у кормовых и лекарственных растений. Кормовая продуктивность естественных сенокосов и пастбищ колеблется в значительных пределах – от 2 до 30ц/га.

Ресурсы лекарственных растений, с точки зрения их запасов, для промышленной заготовки, в последние 20лет не изучались. По обследованиям, проводимым Ботаническим садом РГУ в 70-х годах для лекарственных растений природных ценозов обеспеченной сырьевой базы не выявлено. Возможен только любительский сбор частными лицами в установленном законодательством порядке сбора лекарственного растительного сырья.

Выводы:

- значительная распашка степей и хозяйственная эксплуатация практически всех сохранившихся их остатков обусловило возникновение большого разнообразия экосистем степной зоны с существенными антропогенными модификациями естественной флоры;

- степные виды составляют ядро флоры и отличаются богатством и разнообразием видового состава;

- степные сообщества по своему богатому флористическому составу исключительно ценны как экологически устойчивые ценозы и высокопродуктивные пастбища;

- для экологической оптимизации ландшафта особую ценность имеют полезащитные лесные полосы;

- флора отличается многообразием ресурсов полезной флоры, но по запасам и продуктивности наиболее стабильны кормовые растения и медоносы;

Фауна

Донские степи относятся к Европейско-Сибирской зоогеографической подобласти. Они  расположены по соседству с Среднеземноморской, и Среднеазиатской подобластями. Этим обусловлено обитание здесь, помимо характерных степных видов, выходцев из Средиземноморья, представителей  других отдаленных регионов.

Видовое богатство животного вида связано с большим разнообразием экосистем степной зоны. На территории Восточного Донбасса имеется большое количество видов, занесённых в Кранную Книгу. Территориальное соседство других ландшафтных зон обьясняет нахождение видов лесной зоны (черного хорька, лесной мышовки и сони, черного коршуна, мохноногого сыча), полупустынь и пустынь (ушастого ежа, корсака, серого жаворонка). Здесь живут многие обитатели типичных степей:

- из млекопитающих - светлый хорь, байбак европейский, малый суслик, большой тушканчик, слепыш обыкновенный;

- из птиц – журавль-красавка, дрофа, стрепет, степной лунь, степной орел и жаворонок и др.;

- из пресмыкающихся – прыткая ящерица, желтобрюхий полоз, степная гадюка;

из насекомых – степной толстун, степная дыбка, степной сверчок и щелкун, голубянка Ногеля, степной и широкогрудый медляки и др.;

- из многоножек - сколопендра кольчатая;

- из дождевых червей – червь эйзения Гордеева.

Животный мир Донецких степей является важнейшей составляющей биоразнообразия. Биоразнообразие состоит из генетического, видового и экосистемного уровней живых организмов.

Самым многочисленным типом, включающим подавляющие число видов фауны являются членистоногие (преобладают насекомые). Важнейшая роль беспозвоночных заключается в гумификации и минерализации органических остатков и других почвообразовательных процессах. Обычно биомасса почвенных животных во много раз выше, чем биомасса организмов наземного яруса.

Особо важно сохранение видового разнообразия опылителей и увеличение их ресурсов в агроценозах. Как показывают наблюдения дополнительное пчелоопыление дало прибавку урожая в садах примерно на 2-8ц/га; на подсолнечнике – на 4-7ц/га; на бахчевых культурах – на 9-15ц/га.

Животные паразиты, переносчики и резерваты болезней человека и животных составляют небольшую часть видового состава фауны (не более 10%), но они характерны для степной зоны.

В 90-е годы, в результате ослабления внимания к защите растений, отрицательное значение вредителей в области возросло. Большой вред посевам наносят саранчовые.

Выводы:

- фауна играет важную роль в функционировании степных геосистем (фитофаги перерабатывают значительную часть первичной биологической продукции; почвенные беспозвоночные имеют ведущую роль в почвообразовании.

- естественные экосистемы, и связанные с ними виды животных, испытали и продолжают испытывать антропогенное влияние. Благодаря усилиям природоохранных организаций, организации охотничьих хозяйств; регламентации хозяйственного использования орнитологических территорий наблюдается увеличение численности охотничьих животных и сохранение общего фаунистического многообразия видов;

- Развивается и особенно популярен  любительский промысел.

1.2. Ресурсный потенциал

### 1.2.1. Агроклиматический потенциал

Теплообеспеченность вегетационного периода. Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования урожая. Периодом активной вегетации для большинства культур является суточная температура воздуха выше 10°C. Территория поселения в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через 10°C наблюдается 15-20 апреля. Продолжительность периода с температурой выше 10°C колеблется от 160 до 180 дней.

Поздние весенние и ранние осенние заморозки могут в значительной степени ограничить длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Последние заморозки (весенние) на территории области наблюдаются до первой декады мая, а первые (осенние) – в первых числах октября. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф. На ровных открытых участках начало и продолжительность безморозного периода почти совпадает с периодом, когда температура воздуха выше 10°C. На вершинах холмов, в верхней части склонов, в долинах больших рек  заморозки весной заканчиваются раньше на 5-10 дней, при этом безморозный период удлиняется. В долинах небольших рек, логах, замкнутых западинах заморозки весной заканчиваются на 5 дней позже, в результате уменьшается безморозный период.

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются хорошими, если они обеспечены теплом на 80% и более, т.е. в течение 100 лет – 80 лет. Если обеспеченность теплом составляет 70-60% и менее, необходимо проведение соответствующих мероприятий – подбор скороспелых сортов, высадка на более теплых южных склонах и т.д. Потребность сельскохозяйственных культур в тепле выражается в суммах температур воздуха за период вегетации. Для каждой культуры эти температуры разные. Такие сельскохозяйственные культуры как озимая пшеница, яровой ячмень, горох, подсолнечник, просо, картофель, огурцы, помидоры полностью обеспечены теплом.

# Теплообеспеченность сельскохозяйственных культур

# Таблица № 1.2.1 - 1

| Культура | Скороспелость сорта | Потребность культуры в тепле, °C | Обеспеченность сельскохозяйственных культур теплом, %% |
| --- | --- | --- | --- |
| Озимая пшеница | Все сорта | 1585-1685 | 100 |
| Яровой ячмень | Все сорта | 1400-1565 | 100 |
| Кукуруза | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2200 2250 2350 | 100 100 80-100 |
| Просо | Все сорта | 1455-1760 | 100 |
| Горох | Все сорта | 1325-1595 | 100 |
| Соя | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2280 2470 2970 | 100 90-100 20-95 |
| Подсолнечник | Все сорта | 1850-2300 | 100 |
| Картофель | Все сорта | 1200-1800 | 100 |
| Огурцы | Все сорта | 800-1400 | 100 |
| Помидоры | Все сорта | 900-1700 | 100 |
| Виноград | Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые | 2500 2700 3100 | 100 90-100 70-90 |

Влагообеспеченность вегетационного периода. Для успешного возделывания сельскохозяйственных культур требуется достаточное количество влаги, которая определяет формирование урожая. Увлажнение территории зависит от количества выпадающих осадков, а также, сколько их уходит на испарение. Чем выше температура, тем больше выпавших осадков уйдет на испарение. Характеристику увлажнения территории с учетом количества выпадающих осадков и температуры дает гидрометрический коэффициент (ГТК). Он изменяется незначительно (от 0,6 до 0,8).

Увлажнение региона может быть охарактеризовано испаряемостью (максимально возможное испарение) и влажностью почвы. Испаряемость за период вегетации колеблется примерно от730-760 мм до 920-970 мм. Наиболее оптимальные условия увлажнения для развития и произрастания сельскохозяйственных культур создаются при близких значениях количества осадков и испаряемости. В начале весны запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы составляют 110-140 мм, то есть близки к наименьшей полевой влагоемкости. В течение вегетационного периода запасы влаги в почве постепенно убывают. Наиболее низкие запасы влаги под озимыми культурами наблюдаются в конце июня – начале июля, т.е. в конце вегетации, и составляют на большей части территории порядка 20-25 мм в метровом слое почвы. Под пропашными культурами минимальные запасы влаги наблюдаются во второй-третьей декадах августа. К осени запасы почвенной влаги постепенно начинают.

Потребность озимых культур во влаге на большей части территории удовлетворяется на 60%. Влагообеспеченность у пропашных культур (кукуруза) составляет всего около 40% от оптимальной.

# Условия зимовки

Агроклиматические условия зимнего периода являются одним из решающих факторов в развитии зимующих сельскохозяйственных культур. Зима на территории неустойчива с частыми оттепелями и неоднократным установлением и разрушением снежного покрова. Как следствие, зачастую наблюдается возобновление кратковременной вегетации зимующих культур. Перезимовка в значительной степени зависит от погодных условий зимнего периода и от устойчивости самих растений к низким температурам и другим неблагоприятным природным явлениям. Наиболее существенными климатическими факторами в зимний период для зимующих сельскохозяйственных культур являются минимальная температура воздуха и почвы и снежный покров в определенных сочетаниях.

Очень важна температура почвы на глубине узла кущения, которая является производной температуры воздуха и высоты снежного покрова. Снег оказывает утепляющее действие на почву, препятствует распространению низких температур вглубь ее. Обычно для раскустившихся растений высота снега в 5 см обеспечивает благополучную зимовку даже при температуре воздуха -22°C ÷ -25°C. Однако снежный покров редко распространяется равномерно по полю и при средней его высоте 5 см 25% его площади покрыто слоем 1-3 см, 10% площади свободны от снега. Поэтому для обеспечения благополучной зимовки в суровые зимы необходимо покрытие снегом толщиной 10-15 см. Средняя высота снежного покрова на большей части территории составляет 5-10 см. Средняя из наибольших высот за зиму 10-15 см.

На температуру почвы у узла кущения большое влияние оказывает и глубина промерзания. Чем ниже температура воздуха и меньше высота снежного покрова, тем глубже промерзание почвы, и, как следствие, ниже температура у узла кущения. Средняя из наибольших глубина промерзания почвы на территории колеблется в пределах 30-50 см. Максимальное значение промерзания – 70-95 см.

Кроны плодовых деревьев и спящие плодовые почки способны выносить морозы до 25-30°С. Опасность повреждения и гибели цветочных почек значительно возрастает, так как вероятность морозов 30°C составляет 25-30%.

# Неблагоприятные явления погоды.

Засухи и суховеи различной интенсивности наблюдаются ежегодно. За летний период наблюдается в среднем около 90 дней. Из общего количества суховеев 60% приходится на слабые суховеи, которые не приносят особого вреда сельскохозяйственным культурам и даже в некоторой степени закаливают растения. Наиболее пагубными являются интенсивные суховеи, которые вызывают подсыхание растений. За вегетационный период число дней с такими суховеями составляет 15-17. Суховеи могут сопровождаться сильными ветрами (со скоростями более 15 м/сек). Число их на преобладающей части территории составляет 20-35 дней.

Во время бездождевых, засушливых периодов, при слабой задернованности почвы возникают пыльные бури. Они образуются весной, при скоростях ветра более 10-15 м/сек, преимущественно восточных направлений. Продолжительность пыльных бурь достигает 30 часов. При сильных пыльных бурях происходит сдувание верхнего слоя почвы, семенного материала и даже растений, а на легких почвах может сдуваться весь верхний слой вплоть до материнской породы. По территории число дней с пыльной бурей за год возрастает с северо-запада на юго-восток и в среднем составляет до 8-10 дней. В поймах рек и долинах, где почва задернована, и ветер ослаблен, число дней с пыльной бурей значительно меньше, исключение составляют долины, ориентация которых совпадает с направлением преобладающего ветра.

В теплую половину года (май-июнь) на территории отмечается выпадение града, обычно сопровождающееся ливневыми осадками, грозами и иногда шквалистым ветром. Град наносит значительный ущерб сельскохозяйственным культурам, особенно садам и виноградникам. На преобладающей части территории среднее число дней с градом составляет за теплый период 1-1,5, наибольшее 3-5. В отдельные годы град может уничтожать посевы на больших площадях, выпадая полосами или пятнами.

К числу неблагоприятных факторов, ограничивающих возможности сельскохозяйственного производства, относятся заморозки – поздние весенние и ранние осенние. На большей части территории последние заморозки кончаются обычно в третьей декаде апреля. Первые заморозки начинаются преимущественно в первой половине октября. Однако эти средние даты в большей степени зависят от местных условий.

В зимний период неблагоприятными являются метели и гололед. При метелях происходит перераспределение снежного покрова и на полях создаются оголенные участки, что способствует вымерзанию зимующих культур. Среднее число дней с метелями составляет 10-15. Средняя продолжительность метелей составляет 6-11 часов, максимальная продолжительность наблюдается в январе-феврале (до 40 часов). Большой вред в холодный период наносит гололед, образующийся на полях озимых, не покрытых снегом. Ледяная корка, притертая к растениям, создает угрозу механического повреждения растений, что может привести к их гибели. Число дней с гололедом от 7 до13.

1.2.2. Ресурсы угледобывающей отрасли и нерудные полезные ископаемые

Гуково-Гнилушевское сельское поселение находится на территории Шахтинско-Несветайского угленосного района. В восточной  части территории находится шахтное поле действующей шахты  «Алмазная», в западной части – шахты «Восточная».  В границах территории сельского поселения  находится закрытая шахты  «Бургуста».

Нерудные полезные ископаемые

Имеются значительные запасы песчаников, суглинков кирпичных, глин тугоплавких, песка, глинистых сланцев, а также месторождения известняка.

### Освоение территорий заложения подземных ископаемых осуществляется в соответствии со ст.25 закона РФ «О недрах» (№ 2395-1 от 21.02.1992).

### 1.2.3. Водные ресурсы

Гидрографическая сеть территории  Гуково-Гнилушевского сельского поселения представлена бассейнами 2-х рек: р. Гнилуши, текущей с севера на юг, и левых притоков р. Кундрючья – р. Бургуста, Бургутка, Большая Бургутка с системой  балок.

Ледостав на реках устанавливается в декабре, ледоход в конце марта.

# Пруды

В целях регулирования стока в летний засушливый период в точках русел рек устраиваются пруды. Пруды подразделяются на верховые (пруды питающих притоков) и низинные (пруды речных долин).

Объем накапливаемой воды используется на орошение полей, рыборазведение, в рекреационных целях. Пруды подразделяются на малые (до 2-х га), средние (до 10 га) и крупные (более 10 га).

### 1.2.4. Лесные ресурсы

Территория Гуково-Гнилушевского сельского поселения, как и Красносулинский район в целом, расположена в степной зоне и относится к лесодефицитным районам.

Особенность степной зоны состоит в ограниченности условий культивации древостоя. Если по состоянию на конец XIX века на территории еще существовали большие участки естественных лесов в долинах рек, то по состоянию на начало XXI столетия основная масса лесов представлена искусственными лесонасаждениями, что, естественно, влечет за собой необходимость постановки их на охрану. Учитывая это, в лесах рубки главного пользования не проводятся, но большое значение имеют рубки промежуточного пользования (уход в молодняках; выборочные санитарные; прореживания и проходка; обновления и переформирования). Главная их задача - формирование продуктивных древостоев.

По топологическому признаку леса подразделяются на три группы:

- байрачные (произрастающие на балках);

- пойменные (произрастающие в поймах рек);

- аренные (произрастающие на песках).

В связи с тем, что лес играет важную средообразующую роль, большое значение имеет не только общая лесопокрытая площадь, но и ее качественный состав.

Наибольшие площади занимают твердолиственные породы – 55%, хвойные леса – 31%, на остальные породы приходится 14%.

Основными лесообразующими  породами являются дуб (36% от лесопокрытой площади); сосна (34%); акация (9%); ильмовые (7%); ясень (6%) и др.

В возрастной структуре лесов преобладают молодняки и средневозрастные насаждения. Их площади увеличиваются вследствие лесопосадок.

Площади и запасы приспевающих, спелых и перестойных насаждений уменьшаются из-за действия пожаров и болезней леса.

Распределение лесов по категориям защитности:

- леса, выполняющие защитные функции (полезащитные);

- леса, имеющие водоохранное значение (водоохранные);

- леса, выполняющие санитарно-гигиеническое назначение;

- леса, имеющие историческое значение и особо ценные лесные массивы (памятники природы, заказники, заповедные зоны).

Лесные ресурсы представлены байрачными лесами и искусственными защитными лесопосадками.

В настоящее время к лесному фонду  отнесены защитные леса и лесополосы.

### 1.3. Земельные ресурсы

В ходе социально-экономического развития территории возникает необходимость выделения земель под объекты промышленности и туристско-рекреационные зоны. Поэтому целесообразно часть малопродуктивных и неудобных для сельскохозяйственного производства земель переводить в земли поселений и промышленного назначения. При этом отдавать предпочтение тем направлениям использования земли, которые обеспечат эффективную экономическую отдачу с единицы земельной площади, позволят создать большое количество новых рабочих мест, вести жилищное строительство, развивать коммуникации и инженерную инфраструктуру.

### 1.4. Население и демографическая ситуация

Численность постоянного населения Гуково – Гнилушевского сельского поселения на 01.01. 2011 года составляет 2152 человека.

Распределение численности населения по населённым пунктам

# Таблица № 1.4 - 1

| Наименование населенного пункта | Население, чел. |
| --- | --- |
|  | 2007г | 2010г |
| Гуково - Гнилушевское СП | 2372 | 2265 |
| х. Гуково | 737 | 641 |
| х. Калинов | 159 | 145 |
| х. Марс | 623 | 625 |
| х. Новоровенецкий | 480 | 470 |
| х. Васецкий | 284 | 281 |
| х. Коминтерн | 54 | 61 |
| п. Малый | 29 | 31 |
| х. Розы Люксембург | 6 | 11 |

Демографическая ситуация в поселении, как и в Ростовской области в целом, характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения. Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся), сменившая естественный прирост  еще в середине 90-х годов прошлого века, сохраняется и остается основным фактором сокращения численности населения поселения.

Численность населения поселения сокращается и стабилизируется. Основные причины данной тенденции:

- переход репродуктивной молодой семьи к однодетной на фоне общего старения населения;

- недостаток мест приложения труда в поселении, что приводит к оттоку населения.

На 01.01.2011г. население Гуково - Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области  имеет следующую возрастную структуру:

- моложе трудоспособного возраста – 17,7%;

- трудоспособное население – 49,4%;

- старше трудоспособного возраста – 32,9%.

В течение последних лет наблюдается сокращение численности сельского населения.  В целом численность населения Гуково - Гнилушевского сельского поселения по сравнению с 2007 годом сократилась на 10,2%.  В тоже время темпы сокращения численности населения в настоящее время сократились. Развитие сельскохозяйственного производства на промышленной основе, перспектива создания новых рабочих мест в дальнейшем могут предотвратить убыль населения и способствовать небольшому росту численности населения.

По данным Заказчика численность населения Гуково – Гнилушевского  сельского поселения в настоящее время составляет 2152 человека. В состав Гуково – Гнилушевского сельского поселения, помимо хутора Гуково, входит ещё шесть хуторов и один посёлок. При этом в структуре численности населения всего поселения основную долю составляют жители хутора Гуково  (в нём проживает 641 человек) - около 28,3 %, и около 71,7 % населения проживает на территориях остальных хуторов и посёлка.

Генеральным планом предполагается, что численность населения Гуково-Гнилушевского сельского поселения может составить на 1 очередь – 2180 человек и на перспективу – 2350 человек.

## 1.5. Жилой фонд

Общее количество жилого фонда Гуково – Гнилушевского сельского поселения составляет на 01.01.2011года – 60,66 тыс. квадратных метров общей площади или 28,2 м2 на 1 жителя. Жилой фонд размещается в основном в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками. Всего в сельском поселении 1077 индивидуальных жилых домов  и 34 квартиры в многоквартирных жилых домах, следовательно,  в поселении имеется 1111 жилых помещения, средняя площадь каждого из них 54,6 квадратных метра. В хуторе Новоровенецком имеется аварийный жилой дом общей площадью 407,1 кв. метра общей жилой площади.

Форма собственности на недвижимое имущество - частная собственность на жилье, размещенное в застройке усадебного типа.

Ниже в таблице приводится ориентировочное распределение жилищного фонда по населённым пунктам Гуково – Гнилушевского сельского поселения.

Ориентировочное распределение жилищного фонда по населённым пунктам

Таблица № 1.5-1

| Населённый пункт | Общая жилая площадь, тыс. кв.м | Численность населения, человек | Норма жилой обеспеченности кв.м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| хутор Гуково | 15,02 | 535 | 28,2 |
| хутор Калинов | 3,04 | 108 | 28,2 |
| хутор Марс | 17,52 | 621 | 28,2 |
| хутор Новоровенецкий | 15,69 | 556 | 28,2 |
| хутор Васецкий | 6,64 | 235 | 28,2 |
| хутор Коминтерн | 1,75 | 61 | 28,2 |
| посёлок Малый | 0,88 | 31 | 28,2 |
| хутор Розы Люксембург | 0, 12 | 5 | 28,2 |
| Итого | 60,66 | 2152 | 28,2 |

Качественных характеристик жилого фонда Заказчиком представлено не было.

Большинство жилищного фонда находится в частной собственности граждан.

Почти весь жилищный фонд сельского поселения выполнен из капитального огнестойкого материала – камня и кирпича.

Выводы:

- Средний показатель  жилищной обеспеченности – 28,2 м2/чел., что  намного выше средних   показателей по  сельским поселениям Красносулинского района (22,2 кв. м на жителя);

- Жилищный фонд находится в частной собственности и размещен в основном в индивидуальных одноквартирных жилых домах с участками;

- Материал стен жилых домов - кирпич или камень.

## 1.6. Социальная инфраструктура и сервисное обслуживание населения

Общеобразовательные школы

В Гуково - Гнилушевском сельском поселении в настоящее время работают две  школы в хуторах Гуково и Новоровенецком. Качественная характеристика школ представлена в следующей таблице:

Таблица № 1.6-1

| Наименование школ | Кол-во учебных мест (по проекту) | Числен-ность учащихся, человек | Наполняе-мость %% |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ Новоровенецкая ООШ | 192 | 65 | 33,8 |
| МОУ Гуково – Гнилушанская ООШ | 192 | 50 | 26 |

На 1000 жителей поселения приходится 178 учебных мест.

Общее количество учащихся – 115 человек.

Дошкольные учреждения

В Гуково - Гнилушевском   сельском поселении на территории хутора Новоровенецкий  работает  детское дошкольное учреждение на 50 мест.

Нормативная потребность в местах около 60 мест. Обеспеченность местами в ДДУ – это процент существующих мест к нормативно необходимому числу мест, при нормативе 28 мест на 1000 жителей.

Здравоохранение

Из учреждений здравоохранения в Гуково – Гнилушевском сельском поселении работают:

- четыре фельдшерско – акушерских пункта – на хуторах Гуково, Марс,    Новоровенецком и Васецкий.

Услуги по здравоохранению населению Гуково - Гнилушевского сельского поселения предоставляет также ряд специализированных предприятий:

-Центральная районная больница Красносулинского района,

- поликлиническое районное учреждение,

- станция скорой медицинской помощи в составе районной больницы.

Культура, отдых, туризм, спорт

Учреждения культуры Гуково - Гнилушевского сельского поселения выполняют функции повседневного обслуживания, т.е. обслуживают население только сельского поселения.

Из объектов культуры в поселении находятся:

- На хуторе Гуково работает Сельский Дом культуры и библиотека; на  хуторах Новоровенецком и Васецком – сельские клубы, а на х. Новоровенецком ещё и библиотека.

- На территории Гуково – Гнилушевского сельского поселения имеется два памятника истории и культуры.

- В хуторе Гуково действует Приход Святого Николая.

- При школах работают спортивные залы.

Потребительский рынок

Учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания развиваются в соответствии со спросом  на данные виды услуг и являются косвенным показателем «экономического благополучия» населения.

Потребительский рынок Гуково - Гнилушевского сельского поселения представлен предприятиями розничной торговли и общественного питания. В сельском поселении есть  магазины, общая торговая площадь которых около 192,3 кв. метров и объекты общественного питания – около 78 посадочных мест. Работает три отделения связи.

Характеристика существующих учреждений обслуживания Гуково - Гнилушевского  сельского поселения:

Таблица № 1.6-2

| Учреждения обслуживания | Единица измерений | Существующая емкость | Нормативная ёмкость на 2152 чел. | Обеспечен-ность на 1000 жителей % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 50 | 60 | 83,3 |
| Общеобразовательная школа | мест | 384 | 254 | 151,2 |
| Фельдшерско – акушерский пункт с аптекой | объект | 4 |  |  |
| Дом культуры | мест | Нет данных | 230 |  |
| Библиотека | Чит. мест | Нет данных | 13,6 |  |
| Учреждения торговли всех типов | м2 торг. площ. | 192,3 | 645,6 | 29,8 |
| Предприятия общественного питания открытой сети | Пос. мест | 78 | 86 | 90,7 |
| Предприятия бытового обслуживания | Раб. Мест | Нет | 9 | - |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площ. Пола | Нет данных | 420 |  |
| Отделения связи | объект | 3 | 1 | 300 |

Учреждения бытового обслуживания в сельских поселениях района практически отсутствуют, поэтому предоставление населению услуг бытового обслуживания падает,  в основном, на центр района – г. Красный Сулин. Небольшая номенклатура предоставляемых услуг и низкие показатели емкости учреждений  недостаточны для удовлетворения периодических   и повседневных потребностей населения на уровне местной системы населенных мест. Эпизодические (уникальные) потребности в бытовых услугах удовлетворяет центр области – г. Ростов – на - Дону.

Учреждения спорта

На территории Гуково - Гнилушевского сельского поселения представлены – спортивными залами в школах.

Плавательный бассейн в сельском поселении отсутствует.

Выводы:

-Население сельского поселения Гуково - Гнилушевское обеспечено на недостаточном уровне учреждениями, составляющими «социальный минимум» -  здравоохранение, торговля, бытовое обслуживание;

-Учреждения культуры и спорта представлены по сокращенной номенклатуре и в недостаточном количестве для обеспечения потребностей населения Гуково – Гнилушевского сельского поселения.

1.7.Производственная  база и трудовые ресурсы

Основу экономической деятельности Гуково-Гнилушевского сельского поселения, как и Красносулинского района в целом, составляют предприятия угледобывающей отрасли, которые представлены двумя крупными шахтами – Восточная и Алмазная.

На  территории сельского поселения расположены также действующие  предприятия: предприятие по очистке шахтных вод, очистные сооружения г. Гуково, нефтебаза.

Гуково-Гнилушевское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния г. Зверево, г. Гуково. База экономического развития    сельского поселения содержит ряд предприятий межселенного трудового обеспечения.

Всю территорию Гуково-Гнилушевского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где развита отрасль  растениеводства.

В настоящее время в Гуково – Гнилушевском сельском поселении имеется весьма ограниченное число предприятий и организаций с небольшим количеством рабочих мест.

Ниже в таблице  приведен перечень предприятий и организаций, находящихся на территории Гуково - Гнилушевского сельского поселения, по состоянию на конец 2010 г.

Перечень предприятий и организаций, находящихся

на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения

Таблица № 1.7-1

| №№ пп | Наименование | Место нахождения | Кол-во Раб. | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения МУП «Водоканал» | х. Калинов | 64 |  |
|  | ООО агрофирма «ТАН» |  | 18 | Растениеводство |
|  | ООО «Возрождение села» | х. Марс | 26 | Растениеводство |
|  | ООО «Вираж» |  | 136 | Растениеводство |
|  | ООО «Авангард» |  | 34 | Растениеводство |
| 2 | Крестьянские фермерские хозяйства: | х. Гуково -2шт х.Калинов х. Марс х.Новоровенецкий- 2 шт. х. Васецкий |  | Растениеводство Растениеводство Растениеводство Растениеводство Растениеводство |
| 3 | Коллективные хозяйства | х. Марс -2 шт. х. Гуково -2 шт. |  | Растениеводство Растениеводство |

2.Современное использование территории сельского поселения (опорный план по состоянию на 2010год)

Опорный план (по состоянию на 2010 год) отражает в соответствующих компьютерных слоях гидрографическую сеть  и рельеф местности; административное деление территории с выделением границы   сельского поселения, внешней границы с фиксацией таможенных постов; системы территориального зонирования с выделением границ и территорий сельскохозяйственного назначения, производственных зон, селитебной зоны  сельских поселений; места размещения шахт (закрытых, действующих, стоящихся, проектируемых), основных обогатительных фабрик, карьеров добывающей промышленности. Цветом выделены территории лесного фонда, водного фонда, виды особо охраняемых территорий; акцентированы места размещения памятников истории и культуры, археологических памятников.

Опорный план представлен в масштабе 1:25 000.

2.1. Характеристика поселения и населенных мест сельского поселения

Территория Гуково-Гнилушевского сельского поселения  в настоящее время представлена:

- землями населенных пунктов:

х. Гуково (Административный центр сельского поселения), х. Калинов, х. Марс, х. Васецкий, х.  Новоровенецкий, х. Коминтерн, х. Малый, х. Розы Люксембург;

- землями сельскохозяйственного назначения:

земли, находящиеся в  собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Красносулинского района, дачных и садоводческих товариществ;

- землями лесного фонда;

- землями водного фонда:

р. Гнилуша; р Бугутка, Бол. Бугутка, Бургуста;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения:

территория железной дороги, автомобильные дороги местного значения, территории производственных  предприятий, территории специального назначения; территории объектов инженерной инфраструктуры, ЛЭП;

- землями особо охраняемых территорий и их объектов:

земли историко-культурного назначения в границах проектирования,

территории памятников истории и культуры,

курганы.

Территория муниципального образования освоена практически полностью, расстояния между населенными пунктами достигают 10 км.

Административным центром Гуково - Гнилушевского сельского поселения является расположенный в центре территории сельского поселения, на берегах  реки Гнилуша, хутор Гуково. Рядом расположен населенный пункт хутор Калинов.

У границ г. Гуково находятся х. Марс, х. Коминтерн, х Васецкий.

У границы РФ расположены  на р. Бургуста населенные пункты х.Новоровенецкий, х. Розы Люксембург, х. Малый, развивавшиеся  как рабочие поселки при шахтах , закрытых в настоящее время.

Территории производственных сельскохозяйственных предприятий размещены вне населенных пунктов, в том числе на территориях шахт.  Значительную  территорию занимают сельскохозяйственные угодья.

Транспортная инфраструктура достаточно развита. Сетью местных автодорог с твердым покрытием, в том числе  проходящей в меридиональном направлении  М-19- Гуково, населенные пункты связаны с г. Гуково. Имеются действующие железнодорожные линии к шахте Алмазная и к предприятию по очистке шахтных вод.

С запада граница сельского поселения совпадает с Государственной границей РФ с Украиной; по территории  Гуково- Гнилушевского сельского поселения проходит граница пограничной  зоны.

Ниже приводится характеристика населенных пунктов поселения.

Хутор Гуково

Населенный пункт расположен в центральной  части территории сельского поселения, на р. Гнилуша.

Местными автодорогами с твердым покрытием связан с г. Гуково.

Населенный пункт имеет сложившуюся планировочную структуру, продиктованную направлением берегов реки, автодорог, размещением шахт. Главные улицы расположены в меридиональном направлении от автодороги на Гуково с учетом рельефа.

Территория жилой застройки представлена кварталами индивидуальной застройки, расположенными вдоль улиц. Крупный массив жилой застройки и садоводств находится восточнее автодороги на шахту Алмазная в отрыве от общественного центра.

Развитый общественный центр формируют: клуб, магазин, территория здания средней школы и детского сада и  благоустроенный сквер, где расположен памятник.

В северо – восточной части населенного пункта расположен ансамбль церкви св. Николая, доминирующий над окружающими ландшафтами.

Территории шахты «Алмазная» и других промышленных и сельскохозяйственных  предприятий расположены восточнее населенного пункта. Очистные сооружения х. Гуково и коммунальные предприятия находятся к югу от  населенного пункта, вниз по течению р. Гнилуша.  К югу от пятна застройки расположено кладбище.

Севернее пятна застройки проходит коридор инженерных коммуникаций.

Хутор Новоровенецкий

Населенный пункт расположен в западной части территории сельского поселения, на р. Бугутка, у государственной границы РФ.

Местными автодорогами с твердым покрытием связан с х. Гуково. Имеется железнодорожный  ввод на территорию шахты «Восточная».

Населенный пункт имеет сложившуюся планировочную структуру, продиктованную направлением берегов реки, автодорог, размещением шахт. Главные улицы расположены в меридиональном направлении от автодороги на Гуково.

Территория жилой застройки представлена кварталами индивидуальной застройки, расположенными вдоль улиц.

Квартал застройки среднеэтажными многоквартирными домами находится  в зоне расселения.

Общественный центр формируют: клуб, магазин, территория средней школы с благоустроенным сквером.

На въезде в г. Гуково расположена территория психиатрической больницы на обособленном участке.

Территория шахты «Восточная» и другие промышленные предприятия расположены восточнее населенного пункта.

Территории сельскохозяйственных предприятий – недействующих ферм - примыкают с юго-востока к территории школы и жилой застройки, образуя чересполосицу зонирования.

Автодорога выполнена на насыпи, имеется дамба, улицы имеют щебеночное покрытие.

Часть застройки попадает в стометровую пограничную полосу.

Водоохранная зона реки Бугутка 100м.

Хутор Марс

Населенный пункт расположен в северной части территории сельского поселения, у границ ГО «Гуково», в перспективе хутор Марс войдет в границы ГО «Гуково» и будет окружен зоной жилой застройки. Населенный пункт имеет регулярную планировочную структуру.

Существующая жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с участками.  Объекты общественного центра размещены  восточнее автодороги на Гуково. На ул. Солнечной  отводы под комплексное жилищное строительство. Восточнее и севернее пятна застройки находятся действующие коммунальные предприятия г. Гуково.

Санитарно – защитных зон на территории застройки нет.

Хутор Васецкий

Населенный пункт расположен в северо-западной части территории сельского поселения, на берегу притока реки. Местной автодорогой с твердым покрытием связан с г. Гуково.

Имеет сложившуюся планировочную структуру, главная улица имеет меридиональное направление.

Территория жилой застройки представлена кварталами индивидуальных жилых домов с участками.

Объекты обслуживания населения – магазин, ФАП расположены компактно.

Значительный массив садовых участков расположен на юго-востоке промышленных предприятий.

Территория шахты «Восточная», сельскохозяйственных предприятий находятся вне застройки, восточнее населенного пункта. СЗЗ не затрагивают застройку.

В границах водоохранной зоны застройки на территории населенного пункта нет, выделяют пятикилометровую приграничную зону.

Хутор Коминтерн

Населенный пункт находится в западной части сельского поселения на р. Большая Бугутка, русло которой зарегулировано.

Местными автодорогами связан с г. Гуково, другими населенными пунктами сельского поселения.

Имеет сложившуюся планировочную структуру, улицы проложены с учетом рельефа. Застройка  расположена на сложном рельефе. Территория жилой застройки представлена кварталами индивидуальных жилых домов, размещенных по рельефу.

Объекты обслуживания не сформированы в единый центр.

Территория недействующих сельскохозяйственных предприятий находится вне застройки на юге.

Закрытое кладбище находится на востоке вне застройки.

Водоохранная зона 100м.

Хутор Калинов

Населенный пункт расположен в центре сельского поселения на берегу р. Гнилуша.

Местными автодорогами с твердым покрытием связан с г. Гуково, х. Гуково, однако автодорога в северо-западном направлении не имеет покрытия.

Населенный пункт имеет сложившуюся планировочную структуру. Главная улица протрассирована параллельно реке в меридиональном направлении, частично имеет твердое покрытие.

Территория жилой застройки представлена кварталами малоэтажной жилой застройки с участками вдоль главной улицы.

Территории производственных и коммунальных предприятий – очистные сооружения г. Гуково, база сельскохозяйственной техники (находятся на севере поселка, вне застройки).

Территория жилой застройки попадает в границы СЗЗ.

Зона газовыделения, относящаяся к ограничениям, связанным с закрытием шахт, не включает жилую застройку.

Водоохранная зона реки Гнилуша 100м.

Хутор Розы Люксембург

Населенный пункт находится в западной части территории сельского поселения  на р. Бургуста, попадает в 100 метровую пограничную зону.  Местной автодорогой связан с х. Новоровенецкий и ГО «Гуково».

Существующая  жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с участками.  Объектов повседневного обслуживания нет.

Улицы имеют твердое покрытие. Территория населенного пункта благоустроена.

Водоохранная зона 100м. Застройки в водоохранной зоне нет.

Хутор Малый

Населенный пункт находится в юго-западной части территории сельского поселения  на р. Бургуста, попадает в 100 метровую пограничную зону.

Существующая  жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с участками, расположенными вдоль улицы.  Объектов повседневного обслуживания нет.

Улицы имеют твердое покрытие.

Водоохранная зона 100 м. Застройки в водоохранной зоне нет.

2.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Ограничения, усложняющие градостроительное освоение территории, представлены двумя типами ограничивающих факторов: планировочными и эколого-средовыми.

Эколого-средовые ограничения отражают состояние приземного воздушного слоя, степень его загрязнения ингредиентами экологической опасности по действующему СанПиНу, акустические и электромагнитные характеристики дискомфортного уровня.

Эколого-средовые ограничения представлены санитарно-защитными зонами предприятий III,IV,V класса.

Эколого-средовые ограничения непосредственно относятся к условиям размещения жилищного строительства, объектов рекреационного назначения, представленных землями рекреационного назначения и землями лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Планировочные ограничения  отображают состояние грунтового слоя и поверхности осваиваемой территории (включая формы растительности).

В данных условиях планировочные ограничения представлены горно-геологическими воздействиями в границах шахтных полей закрытых шахт (тектонические сдвиги слоев, выходы экологически опасных газов и шахтных вод на поверхность); учитываются зоны подработанных территорий карьеров, отработанные карьеры (поля, участки с нарушенной структурой грунта), участки с крутизной склонов поверхности земли (уклоны более 20%), участки с особыми видами использования территории в охранном режиме (лесной фонд), регламентно-режимными ограничениями (режим приграничной зоны, охраны памятников природы, истории и культуры), зоны охраны источников водоснабжения, зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планировочные ограничения, в целом, относятся к условиям размещения капитального строительства, как в селитебной зоне, так и в производственной (сельскохозяйственные предприятия, транспорт, автотранспортные предприятия).

В настоящее время особо охраняемых природных территорий в пределах Гуково-Гнилушевского сельского поселения нет.

Зоны водоохраны

Водоохранные зоны рек Бугутка, Большая Бугутка, Гнилуша составляют 100м; прибрежная защитная полоса 50м.

Рекомендуется  разработка  мероприятий по благоустройству  зон отдыха.

Регламенты  использования  территории  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос (Водный кодекс РФ №74-ФЗот 03.06.2006г.)

Прибрежная  защитная  полоса

Запрещается:

- Использование сточных вод для удобрения почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с  вредителями и болезнями растений;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств);

- Распашка земель;

- Размещение отвалов размываемых грунтов;

- Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

- Проведение рубок главного пользования.

Водоохранная  зона

Запрещается:

- Использование сточных вод для удобрения почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с  вредителями и болезнями растений;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств);

- Проведение рубок главного пользования.

Допускается:

- Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;

- Движение транспортных средств по дорогам и  стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие и ливневую канализацию.

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ и СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарные правила устанавливают класс опасности промышленных объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон, основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления для отдельных промышленных объектов и производств и их комплексов, ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.).

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Критерием для определения размера СЗЗ является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, предельно допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия на атмосферный воздух.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла устанавливается единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ, коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов

Запрещается:

- Жилая застройка, включая отдельные жилые дома;

- Ландшафтно-рекреационные зоны;

- Зоны отдыха;

- Территории курортов, санатории и дома отдыха;

- Территории  садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

- Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

- Спортивные сооружения;

- Детские площадки;

- Образовательные и детские учреждения;

- Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- Объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут влиять на качество продукции;

- Здания и сооружения для обслуживания  работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта;

- Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- Здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

- Бани;

- Прачечные;

- Объекты торговли и общественного питания;

- Мотели;

- Гостиницы;

- Гаражи;

- Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- Пожарные депо;

- Местные и транзитные коммуникации;

- ЛЭП;

- Электроподстанции;

- Нефте- и газопроводы;

- Артезианские скважины для технического водоснабжения;

- Водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- Канализационные насосные станции;

- Сооружения оборотного водоснабжения;

- Автозаправочные станции;

- Станции технического обслуживания автомобилей.

В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровья человека.

# Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения объектами культурного наследия

В соответствии со ст. ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22. 10. 2004  № 178-3С «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской  Федерации 13.12.2010 N 358-ФЗ)» должны разрабатываться специальные проекты зон охраны объектов культурного наследия (охранная зона, зона регулирования застройки).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженных с ними территориях

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия и граница охранных зон определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия. В отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

## В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов  зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Положение о порядке установления охранных зон для памятников археологии Ростовской области (Приложение №3 к постановлению Главы Администрации области от 21.02.97г. №51)

В целях упорядочения системы охраны памятников археологии установить следующие границы распространения охранных зон:

Для курганов минимальная охранная зона устанавливается с учетом возможных прикурганных сооружений, а также с учетом отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с помощью землеройной техники:

Курганы высотой до 1м, диаметром до 40м – в радиусе 30 м от основания кургана.

Курганы высотой до 2м, диаметром до 50м – в радиусе 40 м от основания кургана.

Курганы высотой до 3м, диаметром до 60м – в радиусе 50 м от основания кургана.

Курганы высотой свыше 3м – определяется индивидуально в каждом конкретном случае.

Минимальное расстояние от оси магистральных газопроводов до охранной зоны памятника – 75-250 м (с учетом норм СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы);

Минимальное расстояние от оси нефтепроводов и нефтепродуктов до охранной зоны памятника -50-100м (с учетом норм по СНиП 2.05.06. – 85. Магистральные трубопроводы);

При сплошной городской застройке минимальное расстояние от границы застройки до памятника – 250м;

При разработке карьеров минимальное расстояние от края карьера до охранной зоны памятника – 100м;

При мелиоративных работах минимальное расстояние от границы орошаемого участка до охранной зоны памятника – 100м.

Режим использования земель в границах охранной зоны объектов культурного наследия:

В границах охранных зон объектов культурного наследия устанавливается режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

К числу регламентных ограничений относятся:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных)характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Реконструкция указанных объектов капитального строительства и их частей может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с режимами использования земель и градостроительными регламентами, установленными в границах зон охраны объекта культурного наследия, или путем уменьшения их несоответствия установленным предельным параметрам разрешенного строительства.

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренными режимами использования земель и градостроительными регламентами, установленными в границах зон охраны объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности

# В Генеральном плане выделяется особая зона - зона регулирования застройки. В неё включаются зона сложившейся застройки в центре населенного пункта, имеющей архитектурное значение, зона сложившихся парков, а также зоны расположения курганов, не состоящих на охране.

Основная цель выделения такой зоны – сохранение существующей архитектурно-пространственной  среды, недопущение включения в неё объектов (зданий, строений и сооружений), не соответствующих сложившейся среде  и проектным решениям по критериям внешнего вида.

В пределах территории Зоны регулирования застройки устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Решением органов местной законодательной власти границы зоны регулирования застройки и регламенты использования земель могут быть уточнены и расширены.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия включают следующие виды ограничений:

а) к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

б) к стилевым характеристикам застройки;

в) к процедурам подготовки планировочной и проектной документации и осуществлению строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Режим использования земель в границах Зоны регулирования застройки:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

г) обеспечение визуального восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде;

д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет и ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.);

е) регулирование проведения работ по озеленению;

ж) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

и) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

В зоне регулирования застройки не допускается:

- нарушение планировочной структуры, среды и ландшафта данной зоны;

- нарушение условий благоприятного обзора отдельных, представляющих архитектурную и историческую ценность зданий и строений; памятников, территории парков;

- нарушение физической сохранности представляющих архитектурную и историческую ценность зданий и строений памятников;

- благоустройство, освещение, размещение строений и сооружений, устройство автостоянок, нарушающих сложившуюся архитектурную среду данной зоны;

- нарушение исторически сложившейся планировки;

- размещение промышленных предприятий, транспортно-складских сооружений, загрязняющих территорию, воздушный и водный бассейны.

В зоне регулирования застройки допускаются:

- работы, связанные с восстановлением утраченных отдельных объектов планировки или её фрагментов;

- новое жилищное строительство и общественное строительство, этажность и   плотность  которого ограничивается;

- снос, вынос дисгармонирующих объектов, наносящих физический или эстетический ущерб сложившейся архитектурной среде;

- снос малоценного и ветхого фонда (кроме домов, представляющих художественную ценность);

- работы по благоустройству, не нарушающие целостность  ландшафтной организации территории.

Для данной зоны обязательно полное соответствие этажности, объемно-пространственному решению, архитектурному решению фасадов и масштабному строю новых зданий и строений сложившейся застройки и проектным решениям.

Этажность должна быть не более установленной ограничением (на каждой из территорий) и соответствующей проектному решению, подлежащему согласованию.

Цветовое решение фасадов  в соответствии с проектным решением, подлежащим согласованию, и колористическим решением сложившейся застройки.

В зоне регулирования застройки устанавливается особый режим реконструкции застройки.

В зоне расположения курганных комплексов запрещены земляные работы, строительство и реконструкция объектов, без проведения археологической экспертизы.

Зона ландшафтного регулирования

Зона ландшафтного регулирования - территория охраняемого природного ландшафта, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Режим использования земель и в границах зоны ландшафтного регулирования

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;

б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

# 2.3.Историко-культурный и природно – ладшафтный потенциал

2.3.1. Археологические памятники

На территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения находятся следующие объекты культурного наследия, внесенные в Государственный  список недвижимых памятников археологии местного значения, принятые на государственную охрану  согласно Приложения 14 к постановлению Главы Администрации области от 21.03.2000 N 96:

- "Калинов I". Курганная группа III тыс. до н.э. - ХI в н.э 1,6 км к северо- западу от
н.п.Калинов,

- "Калинов II". Курганная группа III тыс. до н.э. - ХI в н.э 3,2 км к северо- западу от
н.п.Калинов.

На территории  Гуково- Гнилушевского сельского поселения расположены курганы. К наиболее значимым относится курган, откуда открываются панорамные виды.

Зона охраны курганных комплексов

Курганные комплексы, состоящие на охране, имеют зону охраны, как объекты культурного наследия.

| № п/п | № п/п объекта археологического наследия в соответствии с нормативно-правовым актом о постановке на государственную охрану | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Наименование нормативно-правового акта о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |  | Курганный могильник "Алмазный IV" | Восточная окраина г. Гуково, 1,6 км на ЗСЗ отт п. Алмазный |  |
| 37 |  | Курганный могильник "Бургуста I" | 1,2км к западу от западной окраины х. Калинов, примерно в 1,5 км к югу от окраины г. Гуково |  |

Режим использования земель  курганных комплексов

Выявленные Курганные комплексы находящиеся на территории сельского поселения подлежат археологическому исследованию. В зоне расположения курганных комплексов запрещены земляные работы, строительство и реконструкция объектов, без проведения археологической экспертизы. Выявленные Курганные комплексы относятся к зоне регулирования застройки хозяйственной деятельности.

На территории сельского поселения находятся  Военно-мемориальные объекты посвященные событиям Великой Отечественной войны, которые предполагается внести в список охраняемых.

Военно-мемориальные объекты посвященные событиям Великой Отечественной войны

Таблица № 2.3.1-1

| Наименование Военно-мемориальных объектов | Адрес объекта | Категория Охраны Наличие паспорта | Балансо-содержатель | Вид собственности | Состояние памятника | Наличие ПДС На ремонт, закл. Гос. экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник павшим в годы ВОВ | х. Гуково, ул. Краснопартизанская | нет | УМП ЖКУ г Красный Сулин | Муниципальная в стадии передачи | Удовл |  |
| Памятник ВОВ | х. Новоровенецкий ул. Карьерная | нет | УМП ЖКУ г Красный Сулин | Муниципальная в стадии передачи | Удовл |  |

2.4. Особо охраняемые природные территории

В настоящее время  не планируется создание памятников природы.

3.Обоснование проектного решения

3.1. Цели и основные задачи разработки проекта генерального плана

Генеральный план Гуково - Гнилушевского сельского поселения является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Цель - Определение основных направлений развития территории с обеспечением согласованности реализации местных, региональных и федеральных интересов с целью обеспечения устойчивого развития территории, создание благоприятных условий проживания и отдыха населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

Задачи:

- Упорядочение структуры землепользования на территории поселения;

- Установление и обоснование новой черты населённых пунктов с учетом интересов всех землепользователей и собственников земель поселения;

- Определение  границ функциональных зон территории сельского поселения,  определение параметров их, развития и градостроительное обоснование функционального использования  территорий;

- Создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон;

- Обоснование изменения границ земель промышленности, транспорта и связи, реорганизации  производственных территорий;

- Определение территорий размещения комплексного жилищного строительства;

- Уточнение границ зон размещения объектов федерального значения, уточнение зон размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения;

- Развитие системы общественных центров, размещение объектов социальной инфраструктуры и обслуживания населения  на основе анализа современного состояния;

- Разработка мероприятий по совершенствованию инженерной инфраструктуры;

- Разработка мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- Рациональное использование имеющихся территориальных резервов;

- Совершенствование структуры  системы социальной рекреации, туризма;

- Разработка природоохранных мероприятий.

# 3.2.Основа экономической деятельности и перспективы социально-экономического развития Гуково-Гнилушевского сельского поселения

Основу экономической деятельности Гуково-Гнилушевского сельского поселения, как и Красносулинского района в целом, составляют предприятия угледобывающей отрасли, которые представлены двумя крупными шахтами – Восточная и Алмазная.

На  территории сельского поселения расположены также действующие  предприятия: предприятие по очистке шахтных вод, очистные сооружения г. Гуково, нефтебаза.

Гуково-Гнилушевское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния г. Зверево, г. Гуково. База экономического развития сельского поселения содержит ряд предприятий межселенного трудового обеспечения.

Всю территорию Гуково-Гнилушевского сельского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где развита отрасль  растениеводства.

Основой экономической деятельности Гуково-Гнилушевского сельского поселения на расчетный срок остается добывающая, обрабатывающая промышленность, сфера коммуникативного обслуживания и логистики и отраслей их обслуживающих, производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, развитие обслуживающих отраслей, предприятий малого бизнеса.

# 3.3.Население

Численность постоянного населения Гуково – Гнилушевского сельского поселения на 01.01. 2011 года составляет 2152 человека.

Распределение численности населения по населённым пунктам

# Таблица № 3.3 - 1

| наименование населенного пункта | население чел. |
| --- | --- |
|  | 2007г | 2010г |
| Гуково - Гнилушевское СП | 2372 | 2265 |
| х. Гуково | 737 | 641 |
| х. Калинов | 159 | 145 |
| х. Марс | 623 | 625 |
| х. Новоровенецкий | 480 | 470 |
| х. Васецкий | 284 | 281 |
| х. Коминтерн | 54 | 61 |
| п. Малый | 29 | 31 |
| х.Розы Люксембург | 6 | 11 |

Демографическая ситуация в поселении, как и в Ростовской области в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения. Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся), сменившая естественный прирост  еще в середине 90-х годов прошлого века, сохраняется и остается основным фактором сокращения численности населения поселения.

Численность населения поселения сокращается и стабилизируется. Основные причины данной тенденции:

- переход репродуктивной молодой семьи к однодетной на фоне общего старения населения;

- недостаток мест приложения труда в поселении, что приводит к оттоку населения.

На 01.01.2011г. население Гуково - Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области  имеет следующую возрастную структуру:

- моложе трудоспособного возраста – 17,7%;

- трудоспособное население – 49,4%;

- старше трудоспособного возраста – 32,9%.

В течение последних лет наблюдается сокращение численности сельского населения.  В целом численность населения Гуково - Гнилушевского сельского поселения по сравнению с 2007 годом сократилась на 10,2%.  В тоже время темпы сокращения численности населения в настоящее время сократились. Развитие сельскохозяйственного производства на промышленной основе перспектива создания новых рабочих мест в дальнейшем могут предотвратить убыль населения и способствовать небольшому росту численности населения.

По данным Заказчика численность населения Гуково – Гнилушевского  сельского поселения в настоящее время составляет 2152 человека. В состав Гуково – Гнилушевского сельского поселения, помимо хутора Гуково, входит ещё шесть хуторов и один посёлок. При этом в структуре численности населения всего поселения основную долю составляют жители хутора Гуково  (в нём проживает 641 человек) - около 28,3 %, и около 71,7 % населения проживает на территориях остальных хуторов и посёлка.

Генеральным планом предполагается, что численность населения Гуково -Гнилушевского сельского поселения может составить на 1 очередь – 2180 человек и на перспективу – 2350 человек.

# 3.4.Предложения по развитию планировочной структуры  Гуково-Гнилушевского сельского поселения

Намечаемые генеральным планом преобразования направлены на:

- совершенствование функционально-планировочной структуры и определение параметров развития всех функциональных зон;

- формирование компактной планировочной структуры населенных пунктов;

- создание комфортных условий проживания населения;

создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

-   сохранение и усиление роли градоформирующих элементов ландшафта.

Намечаемые генеральным планом мероприятия  разработаны на основании решений Схемы территориального планирования Восточно-Донбасской агломерации, Схемы территориального планирования Красносулинского района, разработанных ОАО НИИПГрадостроительства в 2009г.

В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Красносулинского района, Гуково-Гнилушевское поселение попадает в Центральную территорию активного экономического освоения района (с центром в г. Шахты),  входит в Урбанизационную зону экономического развития.

Наличие развитой производственной базы, представленной крупными предприятиями угольной отрасли и добычи и переработки нерудных полезных ископаемых,  и фактор равной удаленности от районного центра Красный Сулин и Гуково позволяют предположить на расчетный срок развитие х. Гуково как административного центра сельского поселения, где будет продолжать формироваться общественный центр, будут размещены учреждения социальной инфраструктуры, обслуживания населения, и объекты общественно-деловой застройки.

Территория Гуково-Гнилушевского сельского поселения  в настоящее время представлена:

- землями населенных пунктов:

х. Гуково (Административный центр сельского поселения), х. Калинов, х. Марс, х. Васецкий, х.  Новоровенецкий, х. Коминтерн, х. Малый, х. Розы Люксембург;

- землями сельскохозяйственного назначения:

земли, находящиеся в  собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Красносулинского района, дачных и садоводческих товариществ;

- землями лесного фонда;

- землями водного фонда:

р. Гнилуша, р. Бугутка, р. Большая Бугутка, балки;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения:

территория железной дороги, автомобильные дороги местного значения, территории производственных  предприятий, территории специального назначения; территории объектов инженерной инфраструктуры, ЛЭП;

- землями особо охраняемых территорий и их объектов:

земли историко-культурного назначения в границах проектирования,

территории памятников истории и культуры,

курганов.

Предложения по развитию планировочной структуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения базируются на перспективах его социально-экономического развития, специфики развития производственной зоны и сельскохозяйственных предприятий, учитывают индивидуальные особенности местности, природный и ландшафтный потенциал, потребности поселения и территориальные возможности его развития.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока территории предполагается х.  Гуково, где формируется  общественно-деловой административный центр всего поселения, как групповой системы расселения, развивается зона рекреации.

Наиболее динамично развивающимися в течение расчетного срока кроме административного центра х.Гуково, предполагается группа населенных пунктов - х. Марс, х. Калинов, х. Васецкий, являющихся пригородами г. Гуково.

В х. Розы Люксембург, п. Малый, х. Новоровенецкий планируется незначительное увеличение  территории жилой зоны на расчетный срок и размещение местных центров обслуживания.

Намечается формирование  на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, промзон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания.

Формируются система коммуникативного обслуживания  вдоль автодороги Красный Сулин – Гуково, развивается сеть автодорог приграничной зоны.

Формируется ландшафтно-рекреационная зона. Система  социальной рекреации и туризма создается  на основе живописных ландшафтов р. Гнилуша и садоводческих массивов.

Предусматривается реконструкция сети местных автодорог.

# 3.5.Предложения генерального плана по зонированию территории сельского поселения

Предложения генерального плана  по зонированию территории сельского поселения выполнены на базе современного функционального использования территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения, сложившейся транспортной инфраструктуры, с учетом имеющихся ограничений градостроительной  деятельности (зон с особыми условиями использования территории, инженерно-геологических ограничений).

Генеральный план предполагает выделение следующих функциональных зон на основе сложившейся структуры использования территории, с учетом резервов развития, перспектив и планировочных ограничений. Границы зон намечаются с учетом существующих административных границ, границ земель, транспорта, энергетики, лесного фонда, границ землевладений (с учетом границ участков, прошедших государственный кадастровый учет).

# Жилая зона:

# Зона индивидуальной  жилой застройки

Зона индивидуальной  жилой застройки выделяется с целью развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий индивидуальной жилой застройки, зон комфортного проживания, обеспечивающих потребности жителей указанных территорий, создание условий для размещения необходимых объектов  инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

# Зона малоэтажной  (2-3 этажа) жилой застройки

Зона малоэтажной (2-3 этажной) застройки выделяется с целью развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий малоэтажной застройки  зон комфортного проживания, обеспечивающих потребности жителей указанных территорий, создание условий для размещения необходимых объектов  инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

# Зона среднеэтажной жилой застройки

Выделяется с целью развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий среднеэтажной секционной жилой застройки  и многоквартирной жилой застройки зон комфортного проживания, развития сферы социального и культурно-бытового облуживания, обеспечивающих потребности жителей указанных территорий, создание условий для размещения необходимых объектов  инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

# Общественно-деловые зоны:

# Зона общественного центра

Зона общественного центра  выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения общественной, деловой застройки, объектов обслуживания  населения,формирования соответствующей среды, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Зона общественно-деловая центров подсистемы коммуникативного обслуживания

Общественно-деловая зона центров подсистемы коммуникативного обслуживания выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения объектов делового назначения, объектов торговли, развития сферы социальных, иных объектов подсистемы коммуникативного обслуживания и формирования соответствующей среды, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Общественно-деловая  зона промышленных и сельскохозяйственных предприятий

Общественно-деловая зона промышленных и сельскохозяйственных предприятий выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения административных и деловых объектов, объектов обслуживания, торговли, развития сферы социальных услуг, для обслуживания комплексов производственных сельскохозяйственных,малых предприятий, а также для развития необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

# Зона развития общественного центра

# Зона развития общественного центра выделяется для размещения объектов общественно-делового назначения и объектов обслуживания на перспективу.

Зона размещения объектов здравоохранения, социального обеспечения и реабилитации

Зона размещения объектов здравоохранения, социального обеспечения и реабилитации выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения учреждений среднего специального образования, в т.ч. специальных и специализированных учреждений образования,здравоохранения  учреждений для внешкольных занятий, культуры и досуга, а так же с целью развития  необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

# Производственная зона:

# Производственные зоны предприятий III-IV и V класса вредности

Зона производственных предприятий III-IV и V класса вредности выделяется с целью развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, размещения объектов делового и административного назначения, ограниченного числа объектов обслуживания, связанных непосредственно с обслуживанием производственных и промышленных предприятий и  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

# Территории, резервируемые для развития производственной зоны

Территория предназначена  для дальнейшего строительства и эксплуатации промышленных и коммунально-складских предприятий различных классов вредности.

# Зона инженерной и транспортной инфраструктур:

# Зона объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

# Рекреационная зона:

Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных сооружений, объектов туризма, учреждений массового отдыха

Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных сооружений  выделяется с целью сохранения существующей системы зеленых насаждений, сохранения  существующего природного ландшафта,  благоустройства территорий для отдыха населения, а так же размещения объектов рекреации и спорта и необходимой  инженерной и транспортной инфраструктуры.

# Зона природных  парков

Зона  парков выделяется с целью сохранения существующей системы зеленых насаждений, сохранения  существующего природного ландшафта,  благоустройства территорий для отдыха населения, а так же размещения объектов рекреации и необходимой  инженерной и транспортной инфраструктуры.

# Зона специального назначения:

# Зона закрытых и действующих  кладбищ и мемориальных парков

# Зона закрытых и действующих  кладбищ и мемориальных парков выделяется с целью сохранения существующей системы зеленых насаждений, сохранения  существующих кладбищ,  благоустройства территорий действующих  и необходимой  инженерной и транспортной инфраструктуры.

# Зона   карьеров

# Зона карьероввыделяется с целью развития производственных предприятий,  благоустройства территорий, инженерной и транспортной инфраструктуры.

# Зона защитных зеленых насаждений

Зона выделена на основе существующих территорий зеленых насаждений специального назначения.

# Зона сельскохозяйственного использования:

# Зона сельскохозяйственных угодий

# Зона выделена на основе существующих территорий.

# Зона садоводческих и дачных хозяйств:

Зона садоводческих и дачных хозяйств

Зона выделена на основе существующих территорий для ведения садоводства, огородничества и отдыха в индивидуальном (семейном) порядке, для строительства сооружений, как сезонного, так и круглогодичного использования.

Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков.

# Зоны с особыми условиями использования территории

На основе  анализа планировочных ограничений выделяются зоны с особыми условиями использования территории.

# 3.6. Предложения по развитию жилой среды поселения. Границы населенных  пунктов

Границы муниципального образования Гуково-Гнилушевского сельского поселения утверждены областным законом от 27.12.2004 № 232-3С «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Красносулинский  район и муниципальных образований в его составе (принят ЗС РО 24.12.2004)».

В соответствии с утвержденным генеральным планом ГО «Гуково», границы сельского поселения могут быть изменены по мере реализации решений генерального плана.

В проекте даны предложения по установлению границ населенных пунктов. Проектные предложения даны с учетом анализа условий развития и перспектив развития населенных пунктов на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов на перспективу для территориального развития.

В течение расчетного срока, на основании комплексного анализа развития территории, перспектив развития и анализа социально-экономического потенциала и инвестиционной привлекательности, предусматривается  развитие всех существующих населенных пунктов.

Наиболее динамично развивающимся в течение расчетного срока предполагается х.  Гуково, где формируется  общественно-деловой административный центр всего поселения, развивается зона рекреации.

Территории под комплексное жилищное строительство отводятся в развивающихся населенных пунктах х. Калинов, х. Марс, х. Васецкий, х. Коминтерн. В хуторе Розы Люксембург, п. Малый, х. Новоровенецкий планируется незначительное увеличение  территории жилой зоны на расчетный срок.

В х.  Гуково  размещение жилищного строительства намечается на расчетный срок, в основном, на севере населенного пункта на отведенных под жилищное строительство территориях, на перспективу- на юго-востоке. Предусматривается реконструкция  центральной общественной зоны, рассчитанной на всё сельское поселение. Предусматривается организация парка со спортивным ядром.

В х. Васецкий развитие территории под  жилищное строительство намечается на востоке населенного пункта, в границы включается территория садоводств.

В х. Калинов территории под комплексное жилищное строительство и общественно-деловую зону предполагается выделить к западу от существующего пятна застройки в сторону местной автодороги.

Намечается реорганизация  и благоустройство территории сельскохозяйственных и коммунальных предприятий с выделением деловой зоны, намечается развитие ее в северном  направлении.

Развитие х. Марс предусмотрено  на отведенных под жилищное строительство территориях, активное развитие деловой зоны на основе существующих предприятий предусматривается на юго-восток.

Населенные пункты располагаются вдоль реки  Гнилуша и балок, в целом хорошо озеленены за счет приусадебных участков и прилегающих ландшафтов.

Территории комплексного жилищного строительства выделены в границах населенных пунктов  на основании комплексной оценки территории, перспектив развития территории населенных пунктов,  оценки потенциала строительной отрасли, рыночного спроса на жилье,  потенциала развития производственных и аграрных предприятий, уровня развития  социальной инфраструктуры. Генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства. Особенностью является наличие жилого фонда на подработанных территориях, где действует программа расселения и планировочных ограничений на территории населенных пунктов, связанных с закрытием шахт.

Таблица № 3.6-1

| Наименование населенных пунктов | Территория комплексного жилищного строительства, га | Территория комплексно го жилищного строительства, перспектива га |  |
| --- | --- | --- | --- |
| х.Гуково | 19,0 | 10,0 | Индивидуальное жилищное строительство |
| х.Калинов | 6,0 | 6,0 | Индивидуальное жилищное строительство |
| х.Марс | 8,0 | 6,0 | Индивидуальное жилищное строительство |
| х.Коминтерн | 6 | 3,0 | Индивидуальное жилищное строительство |
| х.Васецкий | 6.0 | 5,0 | Индивидуальное жилищное строительство |
| ВСЕГО: | 45 | 30,0 |  |

# Жилищный фонд

Приоритетной задачей жилищного строительства является создание для всего поселения комфортных условий проживания. Для решения этой задачи необходимо:

- увеличение жилищного фонда сельского поселения. При этом  минимальная обеспеченность населения жилым фондом  должна составлять в соответствии с нормативами для Ростовской области на I очередь и расчётный срок, соответственно  около  22,7 и 29,2 м2  общей площади на 1 жителя;

- структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок

Расчёт потребности в жилом фонде:

2350 чел. х 29,2 м2/чел = 68,62 тыс. м2общей площади, где:

2350 чел.- население на расчётный срок;

29,2 м2/чел    - норма жилой обеспеченности на конец расчётного срока.

Объем нового жилищного строительства на расчётный срок при средней жилой обеспеченности 29,2 м2/чел. составит:

68,62 тыс.м2 – 60,66 тыс.м2 (существующий сохраняемый жилой фонд) + 0,4 тыс.м2 (аварийный сносимый жилой фонд) = 8,36 тыс.м2

Объем нового жилищного строительства на 1 очередь при средней жилой обеспеченности 28,2 м2  общей площади на человека составит:

2180 чел. х 28,2 м2/чел – 60,66 тыс.м2 + 0,4 тыс.м2 = 61,48 –60,66 + 0,4 = 1,22 тыс.м2

Тип нового строительства на 1 очередь и расчетный срок – малоэтажная с приусадебными участками.

Распределение объемов жилого фонда по типам застройки и по этапам реализации генерального плана.

Таблица № 3.6-2

| №№ пп | Наименование показателей | Существующее положение | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, человек | 2152 | 2350 | 2400 |
| 2 | Норма жилой обеспеченности м2 общей площади на 1 человека | 28,2 | 28,2 | 29,2 |
| 3 | Жилой фонд, всего, тыс.м2 | 60,66 | 61,48 | 68,62 |
|  | - малоэтажная с приусадебными участками застройка, тыс.м2 | 60,66 | 61,48 | 68,62 |

Генеральным планом предполагается, что новая застройка Гуково - Гнилушевского сельского поселения сохранится  как малоэтажная с жилыми домами усадебного типа с придомовыми участками площадью 0,15-0,25 га до 0,5 га.

Усадебный жилой фонд проявляет большую маневренность, пластичность в наращивании жилой площади в границах своего приусадебного участка: пристройки дополнительных помещений, размещение флигелей, надстройка второго этажа, при сравнительно небольших затратах на реконструкцию.

Это свойство усадебного фонда в значительной части случаев позволяет при повышении жилой обеспеченности,  сохранять целостность приусадебного участка и сократить выход на дополнительные территории. Строительство всех типов зданий будет производиться за счёт граждан.

# 3.7. Предложения по развитию систем сервисного обслуживания и социальной инфраструктуры

В настоящее время население Гуково - Гнилушевского сельского поселения обеспечено на недостаточном уровне учреждениями, составляющими «социальный минимум» -  воспитание, здравоохранение, торговля, бытовое обслуживание. Учреждения культуры и спорта представлены по сокращенной номенклатуре и в недостаточном количестве для обеспечения потребностей населения Гуково – Гнилушевского сельского поселения.

Учреждения культуры и спорта представлены по сокращенной номенклатуре и в недостаточном количестве.

Основной задачей культурно-бытового обслуживания Красносулинского  района на расчетный срок является формирование  системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

Основными задачами культурно-бытового обслуживания Гуково - Гнилушевского сельского поселения на расчетный срок являются:

- формирование системы обслуживания, обеспечивающей нормативный уровень повседневного и периодического обслуживания населения;

- формирование центральной общественно-деловой зоны сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах;

- доведение обеспеченности населения всеми видами обслуживания до нормативного уровня в соответствии с социальными нормативами  Ростовской области.

Социальный норматив – величина минимально необходимой обеспеченности населения важнейшими социально – культурными, образовательными, медицинскими, жилищно – коммунальными и другими видами бытовых услуг определяется на основе постановлений и распоряжений Правительства РФ и Ростовской области.

Основной задачей культурно-бытового обслуживания Красносулинского района на расчетный срок является формирование  системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

Ниже приведен расчет емкости учреждений обслуживания Гуково - Гнилушевского сельского поселения  на расчетный срок генерального плана и 1 очередь в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования городских округов и сельских поселений Ростовской области (Ростов – на – Дону .2010г.).

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Гуково - Гнилушевского сельского поселения на расчетный  срок и

1 очередь

Таблица № 3.7-1

| №№ п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерений | Норма на тыс. жителей. | Расчётная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2180жит.) | Расчётный срок (2350 жит.) |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | мест | 28 | 61 | 66 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 118 | 257 | 277 |
| 3 | Спортивный зал и бассейн | м2 площ. пола и зеркала | 195 | 425 | 458 |
| 4 | Дом культуры | мест | 80 | 174 | 188 |
| 5 | Библиотека | чит. мест | 5 | 11 | 12 |
| 6 | Помещения для культурно – массовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. м | 80 | 174 | 188 |
| 7 | Фельдшерско –акушерский пункт | объект | По заданию на проек- тирование |  |  |
| 8 | Аптека | м2 общей пл-ди | 14,0 | 30,5 | 32,9 |
| 9 | Предприятия торговли всех типов | м2торг. пл-ди | 300 | 654 | 705 |
| 10 | Предприятия общес- твенного питания | пос. мест | 40 | 87 | 94 |
| 11 | Помещение Администрации | Рабочее место | По заданию на проек- тирование |  |  |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Операционная касса | объект | 1на 10-30 тыс. жит. | - | - |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место | 4 | 8 | 9 |
| 14 | Банно – оздоровительный комплекс | мест | 7 | 15 | 16 |
| 16 | Пожарное депо | автомобиль | 0,4 | 1 | 1 |
| 17 | Кладбище | га | 0,24 | 0,52 | 0,56 |

Из объектов культурно-бытового обслуживания на 1 очередь предлагается строительство спортивного ядра  в хуторе   Гуково. Ориентировочная кубатура объектов строительства 1 очереди реализации генерального плана составит 5 тыс. м3.

Из объектов  рекреации на 1 очередь предлагается - благоустройство  зоны отдыха в х.  Гуково.

# 3.8. Развитие системы общественных центров

Применительно к сложившимся условиям рыночной экономики сфера социального обслуживания населения поселений, определяется как самоорганизующаяся (саморазвивающаяся) система, уровень развития которой предопределяется платежеспособным потребительским спросом контингента населения, имеющего доступ к центру обслуживания определенного уровня.

Население сельского поселения в целом  обеспечено учреждениями, составляющими «социальный минимум» - воспитание, здравоохранение, торговля, бытовое обслуживание.

Центром Гуково-Гнилушевского  сельского поселения является хутор Гуково. Он имеет сложившуюся структуру общественного центра, обеспечивающую  население сельского поселения учреждениями  повседневного спроса, а так же имеет необходимую социальную инфраструктуру- .детский сад, школа, ФАП .

Население получает медицинскую помощь через территориально закреплённые за ними ФАПы. Для максимального охвата доврачебной медицинской помощью в перспективе требуется расширение сети медицинских учреждений, намечается  реконструкция и.развитие сети медицинских учреждений.

Образовательные услуги в сельских поселениях предоставляются дошкольными и школьными учреждениями. В настоящее время школы и детские дошкольные учреждения  функционируют в  х. Марс, х. Калинов, х. Новоровенецкий. Одной из проблем, требующих решения в ходе реализации Стратегии развития района, является увеличение обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями. Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе.

В настоящее время  в сельском поселении действуют 2 клуба, однако возможно расширять  список культурно-досуговых учреждений, действует церковь. Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а, следовательно, и улучшаться качество жизни людей.

В связи с развитием х. Гуково и формированием там деловой зоны  намечается завершение формирование центра  общественно-деловой зоны  сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых районах на территориях комплексного жилищного строительства.

Планируется  разбивка парка со спортивным ядром.

Наиболее развитые общественные центры будут сформированы в х. Марс, х. Калинов.

Развитие системы общественного транспорта и транспортной инфраструктуры даст населению возможность посещать объекты социальной инфраструктуры, учреждения культуры и досуга, спорта и образования, расположенные в г. Гуково и г. Красный Сулин.

Таким образом, основными направлениями развития социальной инфраструктуры и системы сервисного обслуживания Гуково-Гнилушевского сельского поселения на расчетный срок являются:

- Совершенствование системы обслуживания, обеспечивающей нормативный уровень повседневного и периодического обслуживания населения оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

- Развитие центральной общественно-деловой зоны  центра сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах.

- Совершенствование  системы учреждений воспитания образования и и здравоохранения населения уровня в соответствии с социальными нормативами  Ростовской области.

В связи с увеличением мобильности населения предусматривается формирование центров коммуникативного обслуживания, обслуживающих центры при формируемых промзонах.

# 4. Предложения по развитию населенных пунктов

4.1 Хутор Гуково

Административный центр сельского поселения.

Территориальное развитие на расчетный срок и перспективу в проектных границах предусмотрено незначительное в северном,  южном, северо-западном направлении, так как сложный рельеф, коридоры коммуникаций, трассы автодорог ограничивают территориальное развитие населенного пункта.

Развитие жилой зоны предусмотрено, в основном, на свободных участках в существующем пятне застройки. Предполагается застройка индивидуальными жилыми домами с участками.

На расчетный срок предполагается реконструкция здания Дома культуры, администрации, производственного здания (под деловой центр) и благоустройство территории общественного центра.

Резервы развития общественного центра – реконструкция застройки по ул. Советская до местного центра обслуживания.

В северной части намечается создание местного центра обслуживания по ул. Степная планировочно связанного с общественным центром сельского поселения и ансамблем церкви Св.Николая, где необходимо благоустройство прилегающей территории – оборудование автостоянок и т.д.

Деловая зона формируется на основе территорий сельскохозяйственных предприятий, расположенных восточнее населенного пункта вдоль автодороги на  шахту «Алмазную».

На расчетный срок предусмотрено благоустройство зеленых массивов по р.Гнилуша в центре хутора, где в перспективе необходима реконструкция пешеходного моста от колодца к центру.

В южной части на рекультивируемых территориях на 1 очередь предполагается разбивка сквера, строительство стадиона, комплекса досуга, устройство водоема.

Предполагается благоустройство зеленых массивов в районе садоводств.

Размещение объектов коммунальной, инженерной инфраструктуры, транспорта, зоны специального назначения предусмотрено вне границ населенного пункта.

На расчетный срок предусматривается реконструкция улично-дорожной сети, строительство улицы в южной части поселка.

4.2 Хутор Калинов

Территориальное развитие населенного пункта на расчетный срок и перспективу в проектных границах намечается в восточном направлении.

Так как территориальные резервы развития жилой застройки в существующих границах исчерпаны, развитие жилой зоны на расчетный срок и перспективу намечается в восточном направлении.

В жилую зону входят участки существующей жилой застройки, на 1 очередь предусмотрена застройка на свободных участках.

Выделяется зона запрещения нового жилищного строительства.

Проектное решение предусматривает необходимость территориального развития общественного и делового центра, на отводимых  территориях у въезда с автодороги на г. Гуково.

Предусматривается благоустройство существующей производственной зоны, выделение на ее территории участков деловой зоны.

Рекреационная зона включает зеленые насаждения общего пользования, предусмотрено благоустройство зеленых массивов по берегам реки.

Предусмотрено развитие улично-дорожной сети, прокладка новой улицы на территориях развития жилой зоны, реконструкция существующей улицы, местной автодороги в северо-западном направлении.

4.3 Хутор Новоровенецкий

Территориальное развитие населенного пункта в проектных границах предусмотрено незначительное.

Жилая зона.

Территории существующей жилой застройки включаются в жилую зону. Развитие жилой застройки на расчетный срок предусмотрено на свободных участках на северо-востоке, юго-востоке населенного пункта.

Жилая застройка в зоне реконструкции предназначена под снос с присоединением этих участков к территории сквера.

Выделена зона нового строительства в водоохранной и пограничной зонах.

Общественный центр.

Зона общественного центра благоустраивается. В нее включается сквер, разбиваемый на месте жилого фонда.

Здесь могут быть размещены объекты обслуживания, рынок, детский сад.

Территории сельскохозяйственных предприятий подлежат реконструкции под деловую, сельскохозяйственную учебную зону.

Территория психиатрической больницы включается в границы населенного пункта.

# Зона реконструкции включает зеленые насаждения общего пользования.

4.4 Хутор Марс

В соответствии с утвержденным генеральным планом ГО Гуково, в перспективе хутор Марс войдет в границы ГО Гуково и будет окружен зоной жилой застройки.

Территориальное развитие населенного пункта в проектных границах на расчетный срок предусмотрено в пределах отводов под комплексное жилищное строительство. Главной планировочной осью является улица, где расположены объекты общественного центра. Требуется на незастроенных участках создать пешеходные направления и местные улицы, протрассированные в перпендикулярном ей направлении.

Общественный центр.

Требуется  благоустройство территории объектов общественного центра, создания пешеходных направлений к ним.

Местный центр обслуживания предполагается в северо-западной части населенного пункта на свободных участках.

Жилая зона.

Жилая зона включает существующую застройку. Развитие жилой зоны – размещение индивидуальных жилых домов с участками на территориях отводов под комплексное жилищное строительство.

4.5 Хутор Розы Люксембург

Территориальное развитие на расчетный срок в проектных границах предусмотрено незначительное.

Жилая зона включает зону существующей жилой застройки и развитие ее на свободных участках. Отвод  территорий под комплексное жилищное строительство не предусматривается.

Местный центр обслуживания предусматривает размещение необходимых объектов повседневного обслуживания.

Предусмотрена зона ограничения нового строительства, входящего в стометровую полосу.

Предусмотрено необходимое благоустройство берегов р.Бугутки.

4.6 Хутор Малый

Территориальное развитие на расчетный срок в проектных границах предусмотрено незначительное.

Жилая зона.

Жилая зона включает зону существующей жилой застройки и развитие ее на свободных участках. Отвод  территорий под комплексное жилищное строительство не предусматривается.

Местный центр обслуживания предусматривает размещение необходимых объектов повседневного обслуживания.

Предусмотрена зона ограничения нового строительства, входящего в стометровую полосу.

Предусмотрено необходимое благоустройство берегов р.Бугутки.

4.7 Хутор Коминтерн

Развитие населенного пункта на расчетный срок предполагается в южном направлении. Территории включаются в проектные границы.

Развитие жилой зоны на расчетный срок предполагается на свободных участках в существующей жилой застройке на территориях в южной части населенного пункта.

Формирование общественного центра и размещение объектов обслуживания предусмотрено проектным решением в южной части поселка на территориях действующего сельскохозяйственного предприятия.

4.8 Хутор Васецкий

Территориальное развитие населенного пункта в проектных границах на расчетный срок и перспективу предполагается в восточном направлении.

Предусмотрено развитие сложившейся планировочной структуры, намечается включение территории садоводств в границы населенного пункта, выделение резервов под развитие деловой зоны и транспортной инфраструктуры.

| Гуково-Гнилушевское сельское поселение |
| --- |
| Наименование | Кол-во чел, сущ | Кол-во чел, проект | Сущ. площади с/п ,га | Проект площади с/п,га | Увеличение площади за счет земель предположительно сельскохозяйственного назначения не состоящих на кадастровом учете |
| х. Гуково | 535 | 583 | 147,6 | 186 | Земельный участок S=38,40 Га - образован из земель в юго-восточной части кадастрового квартала 61:18:0600006, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское с/п, граничит с участками - :58, :61, :65, :66, :83 |
| х. Калинов | 108 | 115 | 36,8 | 47 | Земельный участок S=10,20 Га - образован из земель в центральной части кадастрового квартала 61:18:0600006, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское с/п, граничит с участками - :67, :68, :58 |
| х. Марс | 621 | 675 | 66,8 | 80 | Земельный участок S=13,20 Га - образован из земель в северной части кадастрового квартала 61:18:0600006, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское с/п, граничит с участками - :116, :118 |
| х. Новоровнецкий | 556 | 610 | 65,6 | 73 | Земельный участок S=7,40 Га - образован из земель в западной части кадастрового квартала 61:18:0600006, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское с/п, граничит с участками - :172, :174, :176, :110, :753, :754, :731 |
| х. Васецкий | 235 | 255 | 58,6 | 71 | Земельный участок S=12,40 Га - образован из земель в северо-западной части кадастрового квартала 61:18:0600006, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское с/п, граничит с участками - :84, :180, :739, :110 |
| х. Коминтерн | 61 | 65 | 28,67 | 35 | Земельный участок S=6,33 Га - образован из земель в западной части кадастрового квартала 61:18:0600006, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское с/п, граничит с участками - :167, :159, :157, :802 |
| пос. Малый | 31 | 35 | 5,8 | 7 | Земельный участок S=1,20 Га - образован из земель в юго-западной части кадастрового квартала 61:18:0600006, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское с/п, граничит с участками - :168, :169 |
| х.Розы Люксембург | 5 | 12 | 15 | 16 | Земельный участок S=1,00 Га - образован из земель в западной части кадастрового квартала 61:18:0600006, расположен: Ростовская обл, Красносулинский район, Гуково-Гнилушевское с/п, граничит с участками - :731, :754, :726 |
| Итого | 2152 | 2350 | 424,87 | 515 | 90,13 |

Территории населенных пунктов увеличиваются в связи с увеличением норм жилищной обеспеченности, доведением общественного озеленения до нормативных значений, а также в связи с размещением объектов местного значения.

# 5. Формирование системы социальной рекреации и рекреационной зоны. Туризм

В основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года, утвержденная Законодательным собранием в 2007 г.

В состав природного комплекса  территории входят гидрографическая сеть, зоны водоохраны, лесопокрытые территории, охраняемые памятники природы,  размещаемые в буферных зонах рекреационные комплексы и зоны массового их посещения, общения, рекреационной деятельности.

Природную гидрографическую сеть территория  имеет довольно развитую, представленную реками Гнилуша, Бугутка, Большая Бугутка, балками. Сочетание открытых ландшафтов  каменистой степи, живописных балок,  благоприятно для развития зон отдыха вблизи населенных пунктов х. Гуково, х. Васецкий, х. Коминтерн. Территория  сельского поселения примыкает к границам рекреационной зоны центрального ядра Восточно-Донбасской агломерации.

Местоположение Гуково-Гнилушевского поселения обуславливает развитие ландшафтно- рекреационной зоны как составной части рекреационной буферной зоны, включающей территорию Красносулинского района, по отношению к расположенным южнее приморским курортным зонам.  Для Гуково-Гнилушевского сельского поселения к рекреационному комплексу относится развитие парков и системы озеленения населенных пунктов, зон отдыха и садоводств, расположенных рядом (функция краткосрочного отдыха). Развитие учреждений долговременного отдыха на расчетный срок не предусматривается (долговременный санаторно-курортный отдых для населения  изначально считается выездным в основном остается на территории агломерации).

Формируемая ландшафтно-рекреационная зона включает  территории зеленых насаждений общего пользования населенных пунктов, зеленых зон  коммуникативных центров, озелененные территории садоводств,  территории  лугопарков, оборудованные зоны отдыха, пляжи. К ним относятся открытые ландшафты, намечаемые вдоль реки  Гнилуша, объекты туризма.

Предусматриваются мероприятия по благоустройству рекреационной зоны вдоль р. Гнилуша. Намечается организация велодорожек, парковых дорог, туристских стоянок, автостоянок, что будет способствовать развитию летних и зимних видов спорта, игровых видов спорта.

В течение расчетного срока может быть сформирован туристический маршрут по территории Красносулинского района. Трасса его намечается кольцевой от Несветайского и Соколовского водохранилищ через город Красный Сулин и объекты рекреационной зоны центрального ядра вниз по реке Кундрючья по х. Пролетарка, по территории ФГУ Донское и формируемой зоне у х. Прохоровка, далее по Садковскому сельскому поселению, Владимировскому сельскому поселению, Божковскому сельскому поселению и живописной долине р. Лихая,  Змеиной балке Долотинского поселения до г  Красный Сулин. Курганы и Русский бугор, в частности, откуда открываются широкие панорамы,  могут быть включены как туристические объекты.

# 6. Изменение границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи

Проектные предложения по изменению границ земель даны с учетом анализа условий развития и перспектив развития территорий промпредприятий, рекультивируемых территорий на расчетный срок, с учетом дополнительных резервов  на перспективу для территориального развития.

# 6.1.Предложения по развитию производственной зоны. Реорганизация  производственной зоны

Базу экономического развития сельского поселения на расчетный срок составляют предприятия угледобывающей отрасли, представлены двумя крупными шахтами –Восточная и Алмазная. На территории сельского поселения расположены также действующие  предприятия - предприятие по очистке шахтных вод, очистные сооружения г. Гуково, нефтебаза. Гуково-Гнилушевское сельское поселение  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния г. Зверево, г.Гуково.

Видное место занимают коммунальные предприятия, сфера коммуникативного обслуживания и логистики и отраслей их обслуживающих, производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции

Таблица № 6.1-1

| Наименование | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО шахта «Восточная» | 1288 | Добыча угля | Удовлетворительное |
| Шахта «Алмазная» | 1669 | Добыча угля | Стабильное |
| ООО Арго | 16 |  | Удовлетворительное |
| ООО «Гранта» |  |  | Удовлетворительное |
| Завод удобрений |  |  | Удовлетворительное |
| ООО «СПОВК» | 57 | Очистные сооружения | Стабильное |
| ООО «Реалгаз» | 34 | Газонаполнительная станция | Стабильное |
| Очистные сооружения х.Калинов-МУП «Водоканал» | 64 | Очистка канализационных стоков | Стабильное |
| Нефтебаза ООО «Орион» | 11 |  | Удовлетворительное |
| ООО «Ореол-центр» автосервис |  |  | Удовлетворительное |

Намечается формирование  на основе территорий существующих и вновь создаваемых производственных и сельскохозяйственных предприятий, производственных и деловых зон, обеспечение их транспортной инфраструктурой, формирование в их границах деловых центров, зон обслуживания. Такие зоны  расположены к востоку от х. Гуково, будут развиваться  деловые зоны в х. Марс.

Территории сельхозпредприятий, находящихся в резерве, могут быть перепрофилированы с учетом  инвестиций.

# 6.2.Предложения по развитию зоны специального назначения

В зону специального назначения входят территории действующих и отработанных карьеров, кладбища, территории  рекультивации.

Территория отработанных карьеров подлежит рекультивации.

Предусматривается закрытие кладбищ, расположенных в населенных пунктах.

Предусматривается озеленение санитарно-защитных зон.

Территории закрытых шахт рекультивированы, однако необходим мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения терриконов и на подработанных территориях.

# 6.3.Предложения по развитию зоны  сельского  хозяйства

Всю территорию  Гуково - Гнилушевского сельского поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где развиты отрасль растениеводство, животноводство, рыбоводство.

Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями являются.

Таблица № 6.3-1

| № п/п | Наименование | Количество работающих | Основной вид деятельности | Площадь сельхозугодий га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО агрофирма «ТАН» | 18 | Растениеводство | 1489,5 |
| 2 | ООО «Возрождение села» | 26 | Растениеводство | 1772,73 |
| 3 | ООО «Вираж» | 136 | Растениеводство | 91,3 |
| 4 | ООО «Авангард» | 34 | Растениеводство | 1751,4 |

Территориальная зона сельскохозяйственного освоения представлена:

- Пахотными угодьями;

- Фруктовыми садами;

- Дачными и садоводческими хозяйствами;

- Кустарниково-луговыми территориями (пастбища, выгоны, сенокосы);

- Участками водного фонда;

- Территориями, непригодными и ограниченно пригодными к освоению.

Предусмотрено развитие сложившейся структуры сельскохозяйственного производства  на основании научных рекомендаций с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства, повышения урожайности.

Особенностью является возобновление производства на производственных площадках, находящихся в резерве. Проектное решение предлагает частичную реконструкцию территорий таких предприятий, с включением их в проектные границы населенных пунктов с целью создания благоустроенной административной деловой зоны на этих территориях, с возможностью расширения направления деятельности предприятий и малого бизнеса.

Развитие зоны сельскохозяйственного освоения регламентируется Стратегией социально-экономического развития Ростовской области в следующих направлениях:

1) развитие сектора базовой специализации по производству зерна и масличных на основе интенсификации, должно осуществляться за счет применения новых современных технологий повышения урожайности, но не за счет увеличения площадей посевов. Основной доход будет составлять в будущем реализация зерна и подсолнечника, так как экспортный спрос на отечественное растительное масло и зерно в ближайшие годы при прочих равных условиях будет расти, прежде всего, под воздействием развития ситуации на рынках биоэнергетики и кормов. В структуре зерновых культур должны происходить сдвиги от ячменя к кукурузе и другим продуктивным культурам, обеспечивающим кормовую базу для развития животноводства;

2) развитие потенциала мясомолочного сектора будет осуществляться только при обеспечении сбыта и переработки животноводческой продукции;

3) создание агрофирм, должно включать в себя наряду с производством сельскохозяйственной продукции, предприятия по ее хранению, глубокой переработке и выпуску конкурентоспособной продукции.

# 7. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Гуково-Гнилушевского сельского поселения представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.

Внешние дороги.

Сеть автодорог сельского поселения состоит из участка межмуниципальной трассы Новошахтинск – Гуково и местных автодорог, связывающих населенные пункты между собой. Общая протяженность автодорог с твердым покрытием 10км.  Имеется 2 автобусных маршрута.

Населенные пункты поселения в целом имеют удовлетворительную транспортную связь. Однако, практически все автодороги проходят через г. Гуково, что приводит к значительным перепробегам.

Проектное решение сводится к предложениям по реконструкции дорожного полотна местных дорог и общему развитию транспортной инфраструктуры.

Внутренний транспорт

Населенные пункты Гуково-Гнилушевского сельского поселения в достаточной степени обеспечены внутренней транспортной инфраструктурой. Однако необходима повсеместная реконструкция дорожного полотна. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов предполагается вести в соответствии с очередностью нового строительства.

Железнодорожный

Железнодорожный транспорт представлен двумя грузовыми железнодорожными ветками, связывающими промышленные объекты с г. Гуково.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

На первую очередь:

- необходима реконструкция дорожного полотна местных автодорог.

- развитие общественного транспорта (увеличение количества автобусных маршрутов, регулирование расписания с учетом нужд населения).

На расчетный срок:

- развитие улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

8.Инженерная инфраструктура

# 8.1. Существующее положение

# Водоснабжение

На современном этапе источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Гуково-Гнилушевского сельского поселения служат подземные воды.

Централизованная система водоснабжения имеется в х. Гуково, х. Марс, х. Васецкий. Эти хутора подключены к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу (централизованным водоснабжением обеспечена часть застройки). Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Жители остальных населенных пунктов, включенных в состав сельского поселения, получают воду для хозяйственно-питьевых нужд из индивидуальных колодцев, или пользуются привозной водой. Степень централизации системы водоснабжения 55,7%.

По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Ростовской области качество воды в индивидуальных колодцах не всегда отвечает гигиеническим нормативам, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Удельная норма водопотребления составляет 108,2 л/сут на 1 чел.

Протяженность водопроводных сетей составляет 13,8 км. Общий износ водопроводной системы составляет 4%.

Анализ существующего положения системы водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1175-02;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

- не полностью соблюдаются требования по противопожарному водоснабжению;

- не выполняются требования охраны источников водоснабжения.

# Канализация

В настоящее время централизованная канализация в сельском поселении отсутствует.

В населенных пунктах отвод стоков осуществляется в выгреба.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

# Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в сельском поселении отсутствует.

Потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от отопительных печей, работающих на угольном топливе.

# Газоснабжение

Газоснабжение природным сетевым газом имеется в х. Марс и подведен межпоселковый газопровод к х. Гуково. Газоснабжение осуществляется от ГРС Гуково.

# Электроснабжение

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

На территории населенных пунктов расположены ТП, от которых производится снабжение потребителей застройки.

Электропотребление поселения в 2010 г составило 1235,8 тыс. кВт.ч.

# Связь

В поселении в определенной мере представляются услуги связи.

Проводная телефонная связь имеется в х. Гуково, х. Марс; подключение к АТС г.Гуково.

Территория поселения относится к зоне устойчивой связи операторов сотовой связи.

Радиовещание не осуществляется.

Имеется прием ряда телевизионных программ.

# Санитарная очистка территории

В настоящее время организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Твердые бытовые отходы населенных пунктов вывозятся на полигон г. Гуково.

# 8.2. Проектные предложения  по развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения

## Водоснабжение

Раздел разработан с учетом требований документов:

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом водосберегающих мероприятий.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосервис» № 07/09 от 04.03.2009 г).

Предлагается в качестве источника водоснабжения населенных пунктов:

- для х. Гуково, х. Марс, х. Васецкий – подключение к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу (ГГВ) как и в настоящее время, но с увеличением объемов подачи воды;

- для х. Новоровенецкий, х. Коминтерн, х. Калинов на I очередь намечается централизованное водоснабжение из местных подземных источников, на расчетный срок - - подключение к групповому ГГВ;

- п. Малый и х. Розы Люксембург используют для водоснабжения индивидуальные колодцы.

Намечаемая прокладка второго водовода группового Гуково-Гундоровского водопровода позволит надежно обеспечить водой населенные пункты.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения для системы централизованного водоснабжения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, с учетом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в Ростовской области; предлагается принять удельное водопотребление равным 125 л/сут на одного жителя на I очередь и 160 л/сут на одного жителя на перспективу (для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,1.

В соответствии с концепцией развития будет возникать новый фонд и производиться реконструкция застройки, поэтому доля неблагоустроенного жилья уменьшится. Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества приведена в табл. 8.2-1.

Прогнозируемая потребность в воде питьевого качества жилой застройки Гуково-Гнилушевского сельского поселения (для систем централизованного водоснабжения)

# Таблица № 8.2 - 1

| № п/п | Населенный пункт | Расход воды питьевого качества, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Гуково | 131,8 | 169,0 |
| 2 | х. Марс | 124,5 | 162,1 |
| 3 | х. Васецкий | 57,0 | 73,3 |
| 4 | х. Новоровенецкий | 94,6 | 123,2 |
| 5 | х.Коминтерн | 10,1 | 13,6 |
| 6 | х. Калинов | 32,4 | 40,8 |
|  | Итого | 450,4 | 582,0 |

Схема водоснабжения в населенных пунктах принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м).

Зона санитарной охраны

На последующих стадиях проектирования необходимо выполнить гидрогеологические изыскания на подземные воды и утверждение их эксплуатационных запасов – для х. Новоровенецкий, х. Коминтерн на I очередь. Местоположение проектируемых скважин уточняется на основании данных гидрогеологических изысканий.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливается в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

- На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

- На территории  III пояса ЗСО запрещается загрязнение  промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

- В пределах санитарно-защитных полос водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.).

Мероприятия по обеспечению надежного водоснабжения сельского поселения следующие:

- Гидрогеологические изыскания по оценке запасов водоносных горизонтов и утверждение эксплуатационных запасов – для х. Новоровенецкий, х. Коминтерн на I очередь строительства.

- Организация централизованного водоснабжения застройки: устройство водозаборов, резервуаров, насосных станций (с обеспечением электроснабжения от двух независимых источников), водоводов и водопроводных сетей, сооружений для обезвреживания воды – для х. Новоровенецкий, х. Коминтерн.

- Строительство запасных и регулирующих емкостей:

- водонапорных башен – х. Коминтерн;

- резервуаров: х. Гуково, х. Марс, х. Васецкий, х. Новоровенецкий, х. Коминтерн, х. Калинов.

- Проектирование и оборудование зон санитарной охраны водозаборов – для х. Новоровенецкий, х. Коминтерн.

- Оборудование площадки для забора воды пожарными машинами из поверхностных водоемов (пирс размером не менее 12*12 м) и организация подъезда к площадке по дороге с усовершенствованным покрытием – х. Гуково, х. Марс, х. Новоровенецкий, х. Коминтерн, х. Калинов.

- Строительство водопроводных сетей:

  - для всей застройки:

- х. Новоровенецкий, протяженность 8,0 км (в соответствии с Комплексной программой модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Красносулинского района, Красносулинский филиал ОАО «Донская Водная Компания» на 2010-2013 годы);

- х. Коминтерн, х. Калинов.

- Для застройки, подключенной к системе централизованного водоснабжения:

- х. Гуково, х. Марс, х. Васецкий.

Резервирование территорий объектов водоснабжения:

- Зоны проектируемых водозаборов и зоны их санитарной охраны (зоны для станций водоподготовки, обеззараживания, резервуаров чистой воды входят в зоны водозаборов).

- Зоны для строительства водонапорных башен и резервуаров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, сооружений водоподготовки – не менее 30м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от других сооружений (насосные станции)  - не менее 15 м.

Точные места размещения водопроводных сооружений, резервуаров воды генеральным планом не определяются, выявляются на последующей стадии проектирования специализированной организацией (с учетом результатов гидравлического расчета и т.п.).

## Канализация

Раздел разработан в соответствии со СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, трассировке основных уличных коллекторов.

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

-    обустройство всей застройки септиками.

В населенных пунктах на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

Предлагается, как вариант, предусмотреть отведение хозяйственно-бытовых стоков на КОС г. Гуково – для х. Гуково, х. Марс, х. Васецкий, х. Калинов.

Для жителей п. Малый, х. Розы Люксембург канализование осуществляется в водонепроницаемые выгреба; содержимое вывозится спецтранспортом на КОС.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). В этот расход не включены расходы воды на полив зеленых насаждений, водопотребление животными и птицей.

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки населенного пункта и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

В качестве КОС можно рекомендовать ряд  отечественных сооружений:

- «ТОПАС-М» (имеют возможность поэтапного запуска в эксплуатацию; монтируются в подземном исполнении в любой грунт даже при высоком уровне грунтовых вод без риска всплытия);

- сооружения «ВДС- БКОС» имеющие С33 ( в зависимости от производительности) от 15 до 30 м, предназначенные для очистки хозяйственно- бытовых вод, дождевых и промышленных стоков ( в т.ч. сточных вод боен, сыродельных заводов и др.).

Сточные воды должны подвергаться биологической очистке (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты).

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

1. Отведение канализационных стоков х. Гуково, х. Марс, х. Васецкий, х. Калинов на КОС г. Гуково.

2. Строительство очистных сооружений биологической очистки в х. Новоровенецкий, х. Коминтерн.

3. Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций (при необходимости).

4. Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

Резервирование территории для объектов канализации требуется:

1. Зоны для размещения канализационных очистных сооружений – х. Новоровенецкий, х. Коминтерн. (Проекты КОС, предусмотренные с учетом новейших технологий, позволяют располагать КОС на расстоянии 20-30 м от застройки).

2. Зоны для размещения канализационных насосных станций (в зависимости от производительности КНС санитарно-защитная зона ориентировочно равна 15 м).

3. Зона для размещения сетей и коллекторов канализации.

Точные места размещения коллекторов, КНС генеральным планом не предусматриваются.

## Теплоснабжение

Раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», ТСН 23-339-2002 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите».

В сельском поселении не предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения.

Для организации теплоснабжения в населенных пунктах предлагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющийся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно у потребителя.

Теплогенератор (котел) снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности, что дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, подставляющих современное оборудование.

При определении расхода теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с ТСН 23-339-2002 Ростовской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите» использованы следующие параметры:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 250С;

- продолжительность отопительного периода – 184 дня;

- средняя температура отопительного периода для жилых зданий – минус 2,10С.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), расчеты приведены в разделе «Теплоснабжение» в составе генерального плана.

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения следующие:

- Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла.

- Строительство новых локальных источников теплоснабжения для учреждений культурно-бытового обслуживания с использованием котлов нового поколения

Резервирование территории для источников теплоты не требуется, автономные теплогенераторы устанавливаются непосредственно в обслуживаемом здании.

## Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен с учетом требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В настоящее время газоснабжение природным газом имеется в х. Марс и подведен межпоселковый газопровод к х. Гуково.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение населенных пунктов сельского поселения природным сетевым газом.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с корректировкой схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной по заданию ОАО «Ростовоблгаз» Гипрониигаз (г. Ростов-на-Дону) с учетом Схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной ОАО «Промгаз» (г. Москва).

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается от ГРС Гуково. В населенных пунктах предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Природный газ подается на следующие нужды:

- на отопление жилых, общественных и производственных зданий;

- на хозяйственно-бытовые нужды (пищеприготовление и горячее водоснабжение);

- на теплотехнические нужды сельскохозяйственного производства.

В детских учреждениях, школах, лечебных учреждениях, на предприятиях общественного питания приготовление предусматривается на электрической энергии.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа жилой застройки сельского поселения приведены в табл. 8.2.-2.

# Таблица № 8.2 - 2

| № п/п | Населенный пункт | Планируемый годовой расход, т.м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Гуково | 1042 | 1346 |
| 2 | х. Марс | 940 | 1220 |
| 3 | х. Васецкий | 412 | 539 |
| 4 | х. Новоровенецкий | 664 | 952 |
| 5 | х.Коминтерн | 92 | 118 |
| 6 | х. Калинов | 262 | 350 |
| 7 | п. Малый | 37 | 49 |
| 8 | х. Розы Люксембург | 13 | 15 |
|  | Итого | 3462 | 4589 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа предусматривается, как правило, по двухступенчатой схеме. Связь между газопроводами осуществляется через газорегуляторные пункты-ГРП. Предусматриваются блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления в зданиях контейнерного типа или шкафные пункты. Количество ГРП определено с учетом оптимального радиуса действия  (0,8-1,0 км), ГРП размещены на свободных территориях, также могут быть и в шкафном исполнении – ШРП. ШРП могут размещаться на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах  зданий, для газоснабжения которых они предназначены (при давлении газа не более 0,6 МПа).

К применению рекомендуются для подземных газопроводов полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям необходимо предусмотреть установку запорной арматуры. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях устанавливают компенсирующие устройства. Выбор оборудования обуславливается пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании).

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселковых газопроводов к х. Васецкий, х. Новоровенецкий, х. Коминтерн, х. Калинов, п. Малый, х. Розы Люксембург;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

-использование природного газа в качестве топлива для всех теплогенераторов;

- строительство газопроводов низкого давления, установка ГРП (в первую очередь, для х. Гуково).

Резервирование территории требуется для объектов газоснабжения:

- для строительства газопроводов;

- для строительства ГРП.

Точные места размещения зон газопроводов и ГРП определяются при разработке рабочей документации.

## Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.07.018-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», РД 34.20.185-94.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, наружное освещение, сельскохозяйственные потребители.

Потребность в электрической энергии определена по срокам проектирования в соответствии с планируемым благоустройством жилого фонда, численностью населения, с гипотезой сельскохозяйственного развития в соответствии с укрупненными показателями электропотребления, установленными в Ростовской области.

В Ростовской области для жилых домов и квартир сельских поселений (без кондиционеров) не оборудованных стационарными электроплитами установлена норма удельного электропотребления в размере 950 кВ*ч/г.

Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами инженерного оборудования.

Расчет прогнозируемого потребления электроэнергии представлен в таблице 8.2-3.

Годовой расход электроэнергии жилой застройки сельского поселения

# Таблица № 8.2 - 3

| № п/п | Населенный пункт | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Гуково | 589 | 631,7 |
| 2 | х. Марс | 570 | 617,5 |
| 3 | х. Васецкий | 256,5 | 277,5 |
| 4 | х. Новоровенецкий | 427,5 | 465,5 |
| 5 | х.Коминтерн | 57 | 61,8 |
| 6 | х. Калинов | 133 | 142,5 |
| 7 | п. Малый | 28,5 | 28,5 |
| 8 | х. Розы Люксембург | 9,5 | 9,5 |
|  | Итого | 2071,0 | 2234,5 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ размещены за пределами застройки. Ширина свободной полосы (коридора), включая охранную зону для размещения воздушных линий, предусмотрена и соответствует нормативным требованиям.

Электрические подстанции расположены с соблюдением зоны защиты от электромагнитных воздействий.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Резервирование территории для объектов электроснабжения требуется:

- для строительства линий электропередачи;

- для строительства трансформаторных подстанций (10/0,4 кВ; 6/0,4 кВ) на участках нового строительства.

Вопросы выделения зон для этих объектов решаются вне рамок настоящего генерального плана.

## Связь

Предусматривается развитие системы связи согласно областной целевой программе Ростовской области «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы».

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи. Поэтому генеральный план не определяет мероприятии по развитию систем связи, но информирует о них.

Прогнозируется развитие мультисервисной сети, предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, цифровой телефонной связи, предоставление органами управления услуг и информации населению посредством электронного обмена сообщениями.

Планируется развитие системы сотовой радиотелефонной связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселений сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. С применением современного электронного и цифрового оборудования на станциях и внедрением оптоволоконной техники на линейных сооружениях появится возможность резко расширить и повысить уровень предоставляемых населению услуг. Параллельно развивая сети мобильной связи, радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, удастся решить задачу создания современного комплекса средств телекоммуникаций, что является необходимым условием для повышения уровня комфорта населения.

В Ростовской области в соответствии с областной целевой программой «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы» намечается развитие систем информационно-технологической инфраструктуры, обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Мероприятия по развитию систем связи предусматриваются следующие:

1. Строительство кабельной канализации на участках нового строительства и на территории существующей застройки.

2. Предоставление помещений, мест для размещения оборудования системы связи.

3. Выполнение требований по электронному документообороту, предоставлению информации и услуг населению посредством сети Интернет.

Рекомендуется предусматривать трассы для кабельной канализации, линий связи, устанавливать соответствующие ограничения на использование этих участков, а также предоставлять помещения для размещения оборудования связи.

# Санитарная очистка территории

Раздел «Санитарная очистка территории выполнен с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003;

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89 - ФЗ от 26.06.98;

- Исходные материалы Администрации Красносулинского района.

Предусматривается организация обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов,  использование вторичных ресурсов.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

В составе норм 5% составляют крупногабаритные отходы.

Уличный смет при уборке территории принят 10 кг (0,014 м3) с 1м2 усовершенствованных покрытий.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01 89* и приведено в таблице 8.2-4.

Годовое накопление твердых бытовых отходов

# Таблица № 8.2 - 4

| № п/п | Населенный пункт | Годовой объем ТБО, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | х. Гуково | 1488 | 1995 |
| 2 | х. Марс | 1440 | 1950 |
| 3 | х. Васецкий | 648 | 870 |
| 4 | х. Новоровенецкий | 1080 | 1470 |
|  | х.Коминтерн | 144 | 195 |
|  | х. Калинов | 336 | 450 |
|  | п. Малый | 72 | 90 |
|  | х. Розы Люксембург | 24 | 30 |
|  | Итого | 5232 | 7050 |

Для неканализованной части малоэтажной застройки (до завершения 1 очереди строительства) используется технология сбора жидких отходов в водонепроницаемые выгреба, исключающие загрязнение грунтовых вод и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецавтотранспорта. Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в год. Для вывоза отходов используется ассенизационная машина.

Ветеринарные отходы следует обезвреживать на специальных сооружениях.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртуть содержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, должен осуществляться в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

Отработанные горюче – смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

Обезвреживание ТБО предусматривается на полигоне г. Гуково.

# 8.3. Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов

Х. Гуково

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды Гуково- Гундоровского группового водопровода. Часть жителей обеспечивается из колодцев. Фактическая производительность системы из ГГВ составляет -99 м3/сут, расчётная производительность- 138 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 8.3-1.

Водопотребление жителей

# Таблица № 8.3 - 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено инди |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 620 | 501 | 501 | 0 | 119 |

Регулирующие и запасные ёмкости отсутствуют.

Протяжённость полиэтиленовых водопроводных сетей составляет 4,23 км, диаметр трубопроводов 100 мм.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, 2.04.01-85, с учетом водосберегающих мероприятий.

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок намечается водоснабжение от Гуково-Гундоровского водопровода.

Намечаемая прокладка второго водовода- группового Гуково-Гундоровского водопровода позволит надёжно обеспечить водой хутор.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку, обеспечить хозяйственно-питьевое водопотребление производственной зоны.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются из системы централизованного водоснабжения. На территории имеется река Гнилуша. Также может быть использована для целей пожаротушения.

При этом к водоему должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Для полива приусадебных участков намечается использовать местные источники.

Водопотребление х.Гуково на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 8.3-2, 8.3-3, 8.3-4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

# Таблица № 8.3 - 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,620 | 85,2 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,665 | 117,0 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 8,5 |  |  | 11,7 |
|  | Итого |  |  | 93,7 |  |  | 128,7 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

# Таблица № 8.3 - 3

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 70 | 3,5 | 50 | 70 | 3,5 |
| Свиньи | 15 | 100 | 1,5 | 15 | 100 | 1,5 |
| Овцы и козы | 6 | 45 | 0,3 | 6 | 45 | 0,3 |
| Птица | 1 | 1800 | 1,8 | 1 | 1800 | 1,8 |
| Итого: |  |  | 7,1 |  |  | 7,1 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

# Таблица № 8.3 - 4

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 93,7 | 128,7 |
| 2 | Расходы воды для животных | 7,1 | 7,1 |
| 3 | Полив территорий и зеленых насаждений общего пользования | 31,0 | 33,2 |
| 4 | Производственные нужды: ООО «ТАМ» |  |  |
|  | Итого | 131,8 | 169,0 |

Предусматривается увеличение подачи воды до объёмов, предусмотренных настоящим проектом.

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объёмов подачи воды из Гуково- Гундоровского группового водопровода.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки – строительство водопроводных сетей.

- Предусмотреть строительство резервуара.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство КОС и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки или отведение стоков на КОС г. Гуково;

- обустройство всей застройки септиками.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Гуково приведены в таблице 8.3-5.

Суммарный расход сточных вод

# Таблица № 8.3 - 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 620 | 93,7 | 665 | 128,7 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, г. Гуково.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство самотечных канализационных сетей;

- Строительство канализационной насосной станции.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. 8.3-6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

# Таблица № 8.3 - 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 3,4 | 4,6 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. 8.3-7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

# Таблица № 8.3 - 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 7,0 | 9,5 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 837 | 1130 |

## Газоснабжение

В настоящее время хутор газифицирован от ГРС Гуково.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.3-8.

Планируемые расходы природного газа

# Таблица № 8.3 - 8

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 620 | 655 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 186 | 196,5 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 18,6 | 19,7 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 837 | 1130 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 1041,6 | 1346,2 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- строительство распределительных газопроводов и ГРП; протяженность газопроводов 12 км (в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы).

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 8.3-9.

Годовой расход электроэнергии

# Таблица № 8.3 - 9

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 620 | 950 | 589 | 665 | 950 | 631,7 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Хутор подключен к проводной системе телефонизации г. Гуково, имеется 15 номеров.

Удалённость хутора от существующей АТС, необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает снижение спроса на услуги местной телефонной сети.

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г.Гуково.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон г. Гуково. В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Проектные решения

В х. Гуково предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице 8.3-10.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

# Таблица № 8.3 - 10

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 1488 | 1995 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на полигоне г. Гуково.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации;

- Организация поверхностного стока с территории застройки;

- Благоустройство территории, прилегающей к р. Гнилуша.

Х. МАРС

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды Гуково- Гундоровского группового водопровода. Часть жителей обеспечивается из колодцев. Фактическая производительность системы из ГГВ составляет -101 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 8.3-11

Водопотребление жителей

# Таблица № 8.3 - 11

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |

Регулирующие и запасные ёмкости отсутствуют.

Стальные трубопроводы диаметром 100 мм- 5,1 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, 2.04.01-85, с учетом водосберегающих мероприятий.

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок намечается водоснабжение от Гуково-Гундоровского водопровода.

Намечаемая прокладка второго водовода- группового Гуково-Гундоровского водопровода позволит надёжно обеспечить водой хутор.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

На территории имеется пруд для технического водоснабжения (водопой) и для сельскохозяйственных нужд, также может быть использован и для целей пожаротушения.

Принимая во внимание, что подача воды в хутор производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х.Марс на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 8.3-12, 8.3-13, 8.3-14.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

# Таблица № 8.3 - 12

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,600 | 82,5 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,650 | 114,4 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 8,2 |  |  | 11,4 |
|  | Итого |  |  | 90,7 |  |  | 125,8 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

# Таблица № 8.3 - 13

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 40 | 2,0 | 50 | 40 | 2,0 |
| Свиньи | 15 | 70 | 1,0 | 15 | 70 | 1,0 |
| Овцы и козы | 6 | 30 | 0,2 | 6 | 30 | 0,2 |
| Птица | 1 | 630 | 0,6 | 1 | 630 | 0,6 |
| Итого: |  |  | 3,8 |  |  | 3,8 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится  в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

# Таблица № 8.3 - 14

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 90,7 | 125,8 |
| 2 | Расходы воды для животных | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования | 30 | 32,5 |
|  | Итого | 124,5 | 162,1 |

Предусматривается увеличение подачи воды до объёмов, предусмотренных настоящим проектом.

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объёмов подачи воды из Гуково- Гундоровского группового водопровода.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

1.Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной застройки.

2.Предусмотреть строительство резервуара.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство КОС и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки или отведение стоков на КОС г.Гуково;

- обустройство всей застройки септиками.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Марс приведены в таблице 8.3-15.

Суммарный расход сточных вод

# Таблица № 8.3 - 15

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 600 | 90,7 | 650 | 125,8 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, г. Гуково.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1.Строительство самотечных канализационных сетей;

2.Строительство канализационной насосной станции.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. № 8.3 - 16.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица № 8.3 - 16

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 3,0 | 4,1 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. № 8.3 - 17.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица № 8.3 - 17

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 6,2 | 8,4 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 742 | 1005 |

## Газоснабжение

В настоящее время хутор газифицирован. Газоснабжение осуществляется  природным сетевым газом. Источником газоснабжения является система газопроводов «Северный- Кавказ- Центр», от которой газ  подходит к ГРС г. Гуково. От ГРС имеется межпоселковый газопровод к х. Марс. Хутор газифицирован на 90%. Годовое потребление газа в настоящее время составляет 516 тыс.м3.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. № 8.3 - 18.

Планируемые расходы природного газа

Таблица № 8.3 - 18

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 600 | 650 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 180 | 195 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 18 | 19,5 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 742 | 1005 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 940 | 1219,5 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке);

- строительство распределительных газопроводов в районы новой застройки.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. № 8.3 - 19.

Годовой расход электроэнергии

Таблица № 8.3 - 19

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 600 | 950 | 570 | 650 | 950 | 617,5 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Ряд зданий хутора подключены к проводной системе телефонизации г. Гуково.

Удалённость хутора от существующей АТС, необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает снижение спроса на услуги местной телефонной сети.

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г.Гуково.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать  эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон г. Гуково. В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Проектные решения

В х. Марс предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СП 42.13330.2011 и приведено в таблице № 8.3 - 20.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица № 8.3 - 20

| Виды отходов | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 |  | 1440 | 1950 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на полигоне г. Гуково.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации;

- Благоустройство прудов.

На территории хутора имеется искусственно созданный пруд, площадью 0,5 га.

Пруд предназначен для технических нужд, водопоя животных.

Х. ВАСЕЦКИЙ

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды Гуково- Гундоровского группового водопровода. Фактическая производительность системы из ГГВ составляет -46 м3/сут, расчётная производительность- 100 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад»  водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. № 8.3 – 21.

Водопотребление жителей

Таблица № 8.3 - 21

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено инд. колодцами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 270 | 270 | 270 | 0 | 0 |

Регулирующие и запасные ёмкости отсутствуют.

Протяжённость полиэтиленовых водопроводных сетей составляет 4,37 км, диаметр трубопроводов 100 мм.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, 2.04.01-85, с учетом водосберегающих мероприятий.

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок намечается водоснабжение от Гуково-Гундоровского водопровода.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». Хранение противопожарного запаса предполагается в проектируемом резервуаре.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию и подача воды в хутор производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Васецкий на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. № 8.3 – 22, № 8.3 – 23, № 8.3 – 24.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 8.3 - 22

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,270 | 37,1 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,290 | 51,0 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 3,7 |  |  | 5,1 |
|  | Итого |  |  | 40,8 |  |  | 56,1 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица № 8.3 - 23

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 15 | 1,5 | 50 | 15 | 1,5 |
| Свиньи | 15 | 5 | 0,3 | 15 | 5 | 0,3 |
| Овцы и козы | 6 | 0 | 0,1 | 6 | 0 | 0,1 |
| Птица | 1 | 287 | 0,8 | 1 | 287 | 0,8 |
| Итого: |  |  | 2,7 |  |  | 2,7 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица № 8.3 - 24

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 40,8 | 56,1 |
| 2 | Расходы воды для животных | 2,7 | 2,7 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования | 13,5 | 14,5 |
|  | Итого | 57,0 | 73,3 |

Предусматривается увеличение подачи воды до объёмов, предусмотренных настоящим проектом.

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объёмов подачи воды из Гуково- Гундоровского группового водопровода.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

1. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной застройки – строительство водопроводных сетей;

2. Предусмотреть строительство резервуара.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство КОС и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки или отведение стоков на КОС г. Гуково;

-обустройство всей застройки септиками.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Васецкий приведены в таблице № 8.3 - 25.

Суммарный расход сточных вод

Таблица № 8.3 - 25

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 270 | 40,8 | 290 | 56,1 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, г. Гуково.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1.Строительство самотечных канализационных сетей;

2.Строительство канализационной насосной станции.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. № 8.3 - 26.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица № 8.3 - 26

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,3 | 1,8 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. № 8.3 - 27.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица № 8.3 - 27

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 2,7 | 3,7 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 323 | 443 |

## Газоснабжение

В настоящее время хутор не газифицирован.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. № 8.3 - 28.

Планируемые расходы природного газа

Таблица № 8.3 - 28

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 270 | 290 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 81 | 87 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 8,1 | 8,7 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 323 | 443 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 412,1 | 538,7 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке);

- строительство межпоселкового газопровода среднего давления протяженностью 4 км (в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы).

- строительство распределительных газопроводов и ГРП.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. № 8.3 - 29.

Годовой расход электроэнергии

Таблица № 8.3 - 29

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 270 | 950 | 256,5 | 290 | 950 | 277,5 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Удалённость хутора от существующей АТС, необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает снижение спроса на услуги местной телефонной сети.

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г.Гуково.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать  эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон (х. Васецкий, на въезде), площадью 0,5 га. Отходы поступают с территории хутора Васецкий.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Проектные решения

В х. Васецкий предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице № 8.3 - 30.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица № 8.3 - 30

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 648 | 870 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на полигоне г. Гуково.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации.

2.Организация поверхностного стока с территории застройки.

3.Благоустройство пруда.

Х. НОВОРОВЕНЕЦКИЙ

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды,  жители обеспечивается индивидуальными колодцами.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. № 8.3 - 31

Водопотребление жителей

Таблица № 8.3 - 31

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено индивидуальными колодцами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |

Регулирующие и запасные ёмкости отсутствуют.

Водопроводные сети отсутствуют.

Проектные решения

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, 2.04.01-85, с учетом водосберегающих мероприятий.

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства намечаются местные источники, а на расчетный срок намечается водоснабжение от Гуково-Гундоровского водопровода.

Намечаемая прокладка второго водовода- группового Гуково-Гундоровского водопровода позволит надёжно обеспечить водой хутор.

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосервис» № 07/09 от 04.03.2009 г). Необходима разведка подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд хутора – на I очередь.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

На территории имеется пруд, для технического водоснабжения (водопой) и для сельскохозяйственных нужд. так же может быть использован и для целей пожаротушения.

При этом к водоёму должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию и подача воды в хутор производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Новоровенецкий на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. № 8.3 - 32, № 8.3 - 33, № 8.3 - 34.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 8.3 - 32

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,450 | 62 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,490 | 86,2 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 6,2 |  |  | 8,6 |
|  | Итого |  |  | 68,2 |  |  | 94,8 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица № 8.3 - 33

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 46 | 2,3 | 50 | 46 | 2,3 |
| Свиньи | 15 | 34 | 0,5 | 15 | 34 | 0,5 |
| Овцы и козы | 6 | 4 | 0,02 | 6 | 4 | 0,02 |
| Птица | 1 | 1064 | 1,06 | 1 | 1064 | 1,06 |
| Итого: |  |  | 3,9 |  |  | 3,9 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица № 8.3 - 34

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 68,2 | 94,8 |
| 2 | Расходы воды для животных |  | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Полив территорий общественного пользования |  | 22,5 | 24,5 |
|  | Итого |  | 94,6 | 123,2 |

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники (пруд, шахтные колодцы).

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объёмов подачи воды из Гуково- Гундоровского группового водопровода (на расчетный срок).

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить централизованное водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки;

- На I очередь (после доразведки месторождения подземных вод) необходимо строительство водозаборного сооружения, регулирующей емкости, насосной станции, разводящих водопроводных сетей;

- На расчетный срок при подключении к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу устраивается водомерный узел в точке подключения.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети, поэтому целесообразно предусмотреть на перспективу строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки (КОС).

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Новоровенецкий приведены в таблице № 8.3 - 35.

Суммарный расход сточных вод

Таблица № 8.3 - 35

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 450 | 68,2 | 490 | 94,8 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

- Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство КОС;

- Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющийся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. № 8.3 - 36.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица № 8.3 - 36

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 2,1 | 3,2 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. № 8.3 - 37.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица № 8.3 - 37

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 4,3 | 6,6 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 515 | 790 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. № 8.3 - 38.

Таблица № 8.3 - 38

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 450 | 490 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 135 | 147 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 13,5 | 14,7 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 515 | 790 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 663,5 | 951,7 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство распределительных газопроводов и строительство ГРП;

- Строительство межпоселкового газопровода;

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. № 8.3 - 39.

Годовой расход электроэнергии

Таблица № 8.3 - 39

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 450 | 950 | 427,5 | 490 | 950 | 465,5 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

Телефонизация

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Гуково.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон (х. Новоровенецкий, ул. Карьерная, 63). Отходы поступают с территории х. Новоровенецкий.

В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Проектные решения

На территории хутора предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице № 8.3 - 40.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица № 8.3 - 40

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 1080 | 1470 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на полигоне г. Гуково.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока).

2.Организация поверхностного стока с территории застройки.

3.Благоустройство пруда.

Х. КОМИНТЕРН

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды, жители обеспечивается индивидуальными колодцами.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. № 8.3 - 41

Водопотребление жителей

Таблица № 8.3 - 41

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |

Регулирующие и запасные ёмкости отсутствуют.

Водопроводные сети отсутствуют.

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства намечаются местные источники, а на расчетный срок намечается водоснабжение от Гуково-Гундоровского водопровода.

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосервис» № 07/09 от 04.03.2009 г). Необходима разведка подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд хутора – на I очередь.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

На территории имеются пруды, для технического водоснабжения (водопой) и для сельскохозяйственных нужд. Также могут быть использованы и для целей пожаротушения.

При этом к водоёмам должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию и подача воды в хутор производится от одного источника целесообразно устройство водонапорной башни в конце тупикового участка водопровода; в башне предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х.Коминтерн на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. № 8.3 - 42, № 8.3 - 43, № 8.3 - 44.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 8.3 - 42

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,06 | 8,2 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,065 | 11,4 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 0,08 |  |  | 1,1 |
|  | Итого |  |  | 9,0 |  |  | 12,5 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица № 8.3 - 43

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 11 | 0,55 | 50 | 11 | 0,55 |
| Свиньи | 15 | 21 | 0,31 | 15 | 21 | 0,31 |
| Овцы и козы | 6 | 1 | 0,006 | 6 | 1 | 0,006 |
| Птица | 1 | 197 | 0,197 | 1 | 197 | 0,197 |
| Итого: |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица № 8.3 - 44

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 9,0 | 12,5 |
| 2 | Расходы воды для животных | 1,1 | 1,1 |
|  | Итого | 10,1 | 13,6 |

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники (пруды, шахтные колодцы).

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

1. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной застройки;

2. На I очередь (после доразведки месторождения подземных вод) необходимо строительство водозаборного сооружения, регулирующей емкости, насосной станции, разводящих водопроводных сетей.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети, поэтому целесообразно предусмотреть на перспективу строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки (КОС).

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Коминтерн приведены в таблице № 8.3 - 45.

Суммарный расход сточных вод

Таблица № 8.3 - 45

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 60 | 9,0 | 65 | 12,5 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

- Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1.Строительство КОС;

2.Строительство самотечных канализационных сетей.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. № 8.3 - 46.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица № 8.3 - 46

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,3 | 0,4 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. № 8.3 - 47.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица № 8.3 - 47

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 0,6 | 0,8 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 72 | 96 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. № 8.3 - 48.

Таблица № 8.3 - 48

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 60 | 65 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 18 | 19,5 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 1,8 | 2,0 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 72 | 96 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 91,8 | 117,5 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство распределительных  газопроводов и строительство ГРП;

- Строительство межпоселкового газопровода;

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. № 8.3 - 49.

Годовой расход электроэнергии

Таблица № 8.3 - 49

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 60 | 950 | 57 | 65 | 950 | 61,8 |

Годовой расход электрической энергии при числе часов использования максимума нагрузок 5300 составит:

I очередь –212 тыс. кВт. час.

Расчетный срок – 212 тыс. кВт. час.

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

Телефонизация

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Гуково.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон в г. Гуково.

Проектные решения

На территории хутора предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице № 8.3 - 50.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица № 8.3 - 50

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 144 | 195 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на полигоне г. Гуково.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока);

2.Организация поверхностного стока с территории застройки;

3.Благоустройство прудов.

Х. КАЛИНОВ

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служит привозная вода. Объем привозной воды – 15м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. № 8.3 – 51.

Водопотребление жителей

Таблица № 8.3 - 51

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |

Регулирующие и запасные ёмкости отсутствуют.

Водопроводные сети отсутствуют.

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на расчетный срок намечается водоснабжение от Гуково-Гундоровского водопровода.

Намечаемая прокладка второго водовода- группового Гуково-Гундоровского водопровода позволит надёжно обеспечить водой хутор.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

На территории имеется р. Гнилуша, может быть использована и для целей пожаротушения.

При этом к водоёму должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию и подача воды в хутор производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Калинов на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. № 8.3 - 52, № 8.3 - 53, № 8.3 - 54.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 8.3 - 52

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,140 | 19,2 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,150 | 26,4 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 1,9 |  |  | 2,6 |
|  | Итого |  |  | 21,1 |  |  | 29,0 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица № 8.3 - 53

| Виды животных | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 5 | 2,5 | 50 | 5 | 2,5 |
| Свиньи | 15 | 100 | 1,5 | 15 | 100 | 1,5 |
| Овцы и козы | 6 | 4 | 0,02 | 6 | 4 | 0,02 |
| Птица | 1 | 295 | 0,3 | 1 | 295 | 0,3 |
| Итого: |  |  | 4,3 |  |  | 4,3 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица № 8.3 - 54

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 21,1 | 29,0 |
| 2 | Расходы воды для животных | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Полив территорий общественного пользования | 7 | 7,5 |
|  | Итого | 32,4 | 40,8 |

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники (река, шахтные колодцы).

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки,  необходима  подача воды из Гуково- Гундоровского группового водопровода до объемов, предусмотренных настоящим проектом.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки – подключением к системе группового Гуково-Гундоровского водопровода.

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство КОС и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

-    обустройство всей застройки септиками.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). Жидкие отходы ассенизационным транспортом вывозятся на очистные сооружения канализации.

Суммарные расходы сточных вод х. Калинов приведены в таблице № 8.3 - 55.

Суммарный расход сточных вод

Таблица № 8.3 - 55

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 140 | 21,1 | 150 | 29,0 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, г. Гуково.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство самотечных канализационных сетей;

- Строительство канализационной насосной станции.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. № 8.3 - 56.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица № 8.3 - 56

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,9 | 1,2 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. № 8.3 - 57.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица № 8.3 - 57

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 1,8 | 2,5 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 215 | 300 |

## Газоснабжение

В настоящее время хутор не газифицирован.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. № 8.3 - 58.

Таблица № 8.3 - 58

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 140 | 150 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 42 | 45 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 4,2 | 4,5 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 215 | 300 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 261,2 | 349,5 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство распределительных газопроводов и ГРП; протяженность газопроводов 3 км (в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010-2013 годы).

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. № 8.3 - 59.

Годовой расход электроэнергии

Таблица № 8.3 - 59

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 140 | 950 | 133 | 150 | 950 | 142,5 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

В хуторе предоставляются универсальные услуги связи.

Телефонизация

Удалённость хутора от существующей АТС, необходимость прокладки абонентской линии, полноценное присутствие сетей сотовой связи обуславливает снижение спроса на услуги местной телефонной сети.

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ. Прием программ осуществляется от г. Гуково.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон г. Гуково. В хуторе организована уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Проектные решения

В х. Калинов предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов,  использование вторичных ресурсов.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице № 8.3 - 60.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица № 8.3 - 60

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 336 | 450 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на полигоне г. Гуково.

## Инженерная подготовка территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Вертикальная планировка территории (обеспечивающая организацию отведения поверхностного стока) и организация системы дождевой канализации;

2. Благоустройство территории, примыкающей к р. Б. Гнилуша и регулирование русла реки;

3.  Мероприятия по предотвращению затопления территории.

П. МАЛЫЙ

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения посёлка служат подземные воды, часть жителей поселка обеспечивается привозной водой. Объем привозной воды – 1,5м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей поселка осуществляется в соответствии с табл. № 8.3 – 61.

Водопотребление жителей

Таблица № 8.3 - 61

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |

Регулирующие и запасные ёмкости отсутствуют.

Водопроводные сети отсутствуют.

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок намечается водоснабжение из местных источников.

В качестве водозаборных сооружений используются шахтные колодцы. Правильно устроенные колодцы позволяют решить вопросы надежности сооружений, а также обеспечивают защиту воды от загрязнения. Должны выполняться специальные требования к устройству оголовка, ствола (шахты) колодца, к организации водоприемной части.

Размещение колодцев должно отвечать требованиям СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства».

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Наружное противопожарное водоснабжение,  в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11 (прим. 2), допускается не предусматривать для населенных пунктов с числом жителей до 50 чел при застройке зданиями высотой до двух этажей.

## Канализация

В зданиях сбор жидких отходов осуществляется в выгреба, которые должные иметь водонепроницаемое основание и стенки.

Откачку жидких бытовых отходов осуществляют специальным транспортом. Объем отходов ориентировочно принимается равным 2000 л на 1 чел в год.

Дворовые уборные должны быть удалены от колодцев питьевого водоснабжения на расстояние не менее 50 м.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях поселка проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. № 8.3 - 62.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица № 8.3 - 62

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,11 | 0,16 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. № 8.3 - 63.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица № 8.3 - 63

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 0,23 | 0,33 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 27 | 39 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в поселке отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение поселка предусматривается от ГРС Гуково. В поселке предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. № 8.3 - 64.

Таблица № 8.3 - 64

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 30 | 30 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 9 | 9 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 0,9 | 0,9 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// |  |  |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- | 27 | 39 |
|  | Итого | -//- | 36,9 | 48,9 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство новых газопроводов и строительство ГРП.

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение поселка осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть поселка работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории поселка расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения поселка остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. № 8.3 - 65.

Годовой расход электроэнергии

Таблица № 8.3 - 65

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 30 | 950 | 28,5 | 30 | 950 | 28,5 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

Телефонизация

Территория  поселка охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Поселок находится в зоне уверенного приема телевизионных программ.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В поселке организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон г. Гуково.

Проектные решения

На территории поселка Малый предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице № 8.3 - 66.

Для неканализованной части малоэтажной застройки используется технология сбора жидких отходов в водонепроницаемые выгреба, исключающие загрязнение грунтовых вод и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецавтотранспорта. Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в год. Для вывоза отходов используется ассенизационная машина.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица № 8.3 - 66

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 72 | 90 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на полигоне г. Гуково.

Х. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ

## Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат местные источники подземных вод. Жители хутора обеспечиваются привозной водой. Объем привозной воды – 0,4 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. № 8.3 - 71

Водопотребление жителей

Таблица № 8.3 - 71

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |

Регулирующие и запасные ёмкости отсутствуют.

Водопроводные сети отсутствуют.

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок намечается водоснабжение из местных источников.

В качестве водозаборных сооружений используются шахтные колодцы. Правильно устроенные колодцы позволяют решить вопросы надежности сооружений, а также обеспечивают защиту воды от загрязнения. Должны выполняться специальные требования к устройству оголовка, ствола (шахты) колодца, к организации водоприемной части.

Размещение колодцев должно отвечать требованиям СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства».

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Наружное противопожарное водоснабжение,  в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11 (прим. 2), допускается не предусматривать для населенных пунктов с числом жителей до 50 чел при застройке зданиями высотой до двух этажей.

## Канализация

В зданиях сбор жидких отходов осуществляется в выгреба, которые должные иметь водонепроницаемое основание и стенки.

Откачку жидких бытовых отходов осуществляют специальным транспортом. Объем отходов ориентировочно принимается равным 2000 л на 1 чел в год.

Дворовые уборные должны быть удалены от колодцев питьевого водоснабжения на расстояние не менее 50 м.

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл. № 8.3 - 72.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица № 8.3 - 72

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,04 | 0,05 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл. № 8.3 - 73.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица № 8.3 - 73

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 0,08 | 0,1 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 9,6 | 12,0 |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. № 8.3 - 74.

Планируемые расходы природного газа

Таблица № 8.3 - 74

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 10 | 10 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 3 | 3 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 0,3 | 0,3 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// |  |  |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- | 9,6 | 12 |
|  | Итого | -//- | 12,9 | 15,3 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения - строительство новых газопроводов и строительство ГРП;

- Строительство межпоселкового газопровода;

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. № 8.3 - 75.

Годовой расход электроэнергии

Таблица № 8.3 - 75

| Потребители | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 10 | 950 | 9,5 | 10 | 950 | 9,5 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

## Связь

Телефонизация

Территория хутора охвачена зонами устойчивой связи основных операторов сотовой связи.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение

Проводное вещание не осуществляется.

Хутор находится в зоне уверенного приема телевизионных программ.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в следующих направлениях:

- развитие систем кабельного телевидения;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2015 г на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

## Санитарная очистка территории

Существующее положение

В хуторе организована планово-регулярная система санитарной очистки территории.

Бытовые отходы, включающие домовой мусор, смет с усовершенствованных дорожных покрытий, специфические отходы потребления (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются для обезвреживания. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный способ).

Для сбора ТБО применяется «планово-поквартирный метод» (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль).

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон г. Гуково.

Проектные решения

На территории х. Розы Люксембург предусматривается развитие обязательной планово - регулярной системы санитарной очистки территории.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.13330.2011:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок  -3,0 м3 на 1 человека в год.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 и приведено в таблице № 8.3 - 76.

Для неканализованной части малоэтажной застройки используется технология сбора жидких отходов в водонепроницаемые выгреба, исключающие загрязнение грунтовых вод и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецавтотранспорта. Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в год. Для вывоза отходов используется ассенизационная машина.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

Таблица № 8.3 - 76

| Виды отходов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 24 | 30 |

Обезвреживание ТБО предусматривается на полигоне г. Гуково.

9. Охрана окружающей среды

Экологическое состояние территории сельского поселения и

предложения по охране окружающей среды

Современное понятие «окружающей среды» связано с неразрывным комплексом основных средовых компонентов: воздушного бассейна, водной среды, почвенного слоя, а также с воздействием электромагнитных излучений, акустики, радиации и др. Их экологические характеристики определяют общее состояние окружающей (человека) среды.

При разработке раздела учтены материалы Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области, данные предоставленные Администрацией Красносулинского района, Государственный доклад «О санитарно – эпидемиологической обстановке в городе Красный Сулин и Красносулинском районе в 2010 году и мерах по ее стабилизации», областная долгосрочная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 годы»,а также материалы Центра мониторинга социально – экологических последствий ликвидации шахт Восточного Донбасса (предоставленные для разработки Схемы территориального планирования Восточно – Донбасской агломерации).

Улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды может быть достигнуто за счет:

а) уменьшение влияния основных источников загрязнения в результате их реконструкции  или технического перевооружения,

б) осуществления градостроительных мероприятий за счет архитектурно-планировочной организации территории, ее инженерного обустройства.

На экологическое состояние сельского поселения огромное влияние оказывают урбанизированные территории близ расположенных городских поселений.

В районе принята муниципальная долгосрочная целевая программа по охране среды Красносулинского района на 2010-2013 годы, где предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды.

В генеральном плане сельского поселения составлена специальная схема, отображающая планировочные и эколого – средовые ограничения, фиксирующая современную ситуацию и выработана система регламентно - режимного зонирования. В генеральном плане намечаются градоэкологические мероприятия, направленные на улучшение  экологической среды сельского поселения градостроительными методами.

Проектные решения, предлагаемые в генеральном плане сельского поселения, предусматривают сохранение существующих зеленых насаждений, также озеленение водоохранных, санитарно – защитных зон и создание новых развитых рекреационных территорий – рекреационная зона на основе ландшафтов р. Гнилуша, возле х.Гуково.

# Воздушная среда

Экологическое состояние воздушной среды на территории зависит: от ветрового режима (эпюры повторяемости ветров, скорости ветрового потока), вероятности проявления штилевых температурных инверсий, степени загрязнения воздуха производственными выбросами, ингредиентного и суммативного состава выброса в раскладе на вещества, по разному влияющих на жизнь и здоровье человека, а также от структурного состава выбросов (соотношения газовой составляющей, твердых взвесей и аэрозолей), по разному воздействующих на человеческий организм и растительную среду.

Основное негативное воздействие на территорию поселения оказывает транспорт и производственные предприятия.

Основными веществами, формирующими высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, являются: взвешенные вещества, оксид углерода и оксиды азота. Набор указанных примесей в значительной степени определяется выбросами от автотранспортных средств, объектов энергетики и частично - от объектов промышленного назначения.

В 2009 году по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в районе по сравнению с 2008 годом (7,019 тыс.тонн) увеличился на 0,873 тыс.тонн и составил 7,882 тыс.тонн.

По данным администрации Красносулинского района превышение фоновых загрязнений атмосферного воздуха в поселении отсутствует. Стационарных постов по наблюдению за состоянием атмосферы филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области в г. Каменск-Шахтинском» не имеется.

Регулярные наблюдения за состоянием загрязнения воздуха на данной территории не проводились.

Основными стационарными источниками выбросов на территории сельского поселения являются:

- печное отопление;

- предприятия.

К передвижным источникам загрязнения относится транспорт.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорта), в среднем по России, составляют около 70 % от общего объёма выбросов. В течение длительного времени сохраняется тенденция роста автотранспортных средств, следствием чего является рост выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами. Приоритетным загрязняющим веществом от автотранспорта, является оксид углерода, его удельный вес в общем выбросе составляет 64 %. Наряду с этим в атмосферный воздух выбрасываются также оксиды азота, диоксиды серы, токсичные соединения, бензапирен и др.

Основными транспортными магистралями, проходящими по территории поселения, являются:

- Межмуниципальная трасса г. Новошахтинск – г. Гуково;

- Местные автомобильные дороги;

- Две грузовые железнодорожные ветки, связывающие промышленные объекты с г. Гуково.

На территории сельского поселения СЗЗ от предприятий выдержаны:

- Шахта «Восточная»;

- Шахта «Алмазная»;

- Предприятие по очистке шахтных вод;

- Нефтебаза.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна сводятся к следующему:

- Перевод системы теплоснабжения на газовое топливо;

- Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог, реконструкция дорожного полотна местных автодорог;

- Максимальное озеленение территорий населенных мест, улучшение рекреационных условий проживания, формирование ландшафтно-рекреационной зоны в долине р. Гнилуша;

- Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства;

- коммунально-бытовых (кладбища, канализационные очистные сооружения).

5. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100 м от крайних путей).

# Водные ресурсы

# Поверхностные воды

На территории сельского поселения поверхностные водные объекты представлены реками и прудами.

Поверхностные воды используются для водопоя скота, рекреации, для технических целей.

Основными водными объектами на территории являются реки Гнилуша, Бургутка, Большая Бургутка.

Река Гнилуша

Гидрохимический анализ поверхностных вод р. Гнилуша, выполненный в рамках ведения мониторинга водных объектов Ростовской области в 2010 году ГУ «Ростовский ЦГМС-Р», показал следующее.

В районе х. Гуково Гуково-Гнилушевского сельского поселения, выше сброса очищенных стоков шахты Бургустинская.

Вода по своему характеру относится к сульфатному классу, группе натрия.

Показатель среды рН – 7,95 с уклоном в сторону щелочной реакции среды.

Содержание растворенного в воде кислорода – 6,40 мгО2/см3.

Величина БПК5 – 2,1 ПДК, ХПК – 2,7 ПДК.

Содержание сульфатов – 11,2 ПДК, минерализации – 2,0 ПДК, железа общего – 2,0 ПДК, соединений меди – 2,0 ПДК – 1,6 ПДК, нефтепродуктов – 1,0 ПДК.

По хлоридам, железу двухвалентному, кальцию, соединениям цинка, наблюдаемые величины не превышали ПДК.

По результатам анализов вода в створе наблюдений по своему качеству оценивается как «грязная».

В районе х. Гуково Гуково-Гнилушевского сельского поселения, в месте сброса очищенных стоков шахты Бургустинская.

Вода по своему характеру относится к сульфатному классу, группе натрия.

Показатель среды рН – 8,01 и 7,81 с уклоном в сторону щелочной реакции среды.

Содержание растворенного в воде кислорода – 8,98 мгО2/дм3.

Величина БПК5 – 2,0 ПДК, ХПК – 2,5 ПДК, содержание сульфатов – 30,2 ПДК, минерализации – 5,2 ПДК, железа общего – 3,1 ПДК, соединений меди – 3,0 ПДК, марганца – 3,2 ПДК, нефтепродуктов – 1,8 ПДК, соединений кальция – 2,5 ПДК.

Содержание хлоридов, железа двухвалентного, соединений цинка не превышало ПДК.

Основным загрязняющим показателем являлись сульфатные ионы.

Вода в створе наблюдений по результатам анализов 2010 г оценивается как «грязная».

Качество воды должно соответствовать санитарным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Для обеспечения нормативного качества водных объектов необходимо принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения, обеспечение разработки и реализации водоохранных мероприятий, осуществление контроля использования и охраны вод.

Планируется благоустройство и приведение в соответствии с действующими нормативными документами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (исключение источников загрязнения, озеленение территории).

В настоящем проекте предложены мероприятия по охране водных объектов:

- строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки сточных вод и канализационных сетей и коллекторов;

- транспортирование отходов на полигон ТБО (единый для Красносулинского района);

- расчистка русел рек – с целью улучшения среды обитания биоресурсов и благоустройства территории, прилегающей к водоемам;

- организация и благоустройство рекреационной зоны.

# Подземные воды

Подземные воды используются для водоснабжения населения Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Сельское поселение относится к категории недостаточно обеспеченных прогнозными ресурсами и разведанными эксплуатационными запасами подземных вод. Доля подземных вод в балансе хозпитьевого водоснабжения поселения составляет 100%.

Население отдельных населенных пунктов для питьевых целей использует воду общественных и  индивидуальных колодцев, качество которой, учитывая поступление шахтных вод в подземный горизонт, не отвечает гигиеническим требованиям.

Результаты физико-химических исследований качества воды в сельском поселении не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения по таким показателям как взвешенные вещества, сульфаты, сухой остаток, общая жесткость» и требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

В генеральном плане сельского поселения предусматриваются мероприятия по совершенствованию водопроводной системы населенных мест:

- строительство, реконструкция и увеличение производительности водозаборов, насосных станций, регулирующих емкостей;

- организация зон санитарной охраны;

- подключение ряда населенных пунктов к Гуково-Гундоровскому водопроводу;

- увеличение удельной нормы водопотребления;

- реконструкция и строительство водопроводных сетей.

# Подробно вопрос о мероприятиях по питьевому водоснабжению населения освещен в специальном разделе «Водоснабжение».

# Все водопользователи должны иметь лицензии на вид водопользования.

# Организация водоохранных зон

В соответствии с Водным Кодексом РФ № 74-ФЗ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод в пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Водоохранная зона для р. Гнилуша составляет 100 м.

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др., в прибрежных защитных полосах еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

В границах прибрежных защитных полос запрещается: распашка земель, выпас животных, размещение отвалов грунтов.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в их борьбе с водной эрозией.

Предусматривается благоустройство, озеленение и приведение в соответствие с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| р. Большая Гнилуша | 100 | 30-50 |
| Ручьи (балки) | 50 | 50 |
| Пруды (искусственно созданные балочные) Площадью менее 0,5 км2 | 0 | 0 |

# Почвы

Систематизированные данные о состоянии почвенного покрова на территории поселения отсутствуют.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий, автотранспорта и др.

На санитарное состояние почвы оказывают влияние нарушение правил содержания домашних животных, неудовлетворительная санитарная очистка территории.

Достаточно широко распространена водная и ветровая эрозия почвы.

Комплекс противоэрозионных мероприятий включает:

- агротехнические,

- гидротехнические,

- лесомелиоративные.

Основным из этого комплекса является лесомелиорация, включающая полезащитные лесопосадки, водоохранные и водорегулирующие лесонасаждения вдоль рек.

Почвенный слой зоны усадебной застройки антропогенного генезиса культивируется в течение многих десятков лет, периодически обрабатывается, обогащается химическими и органическими добавками.

Основная задача охраны почвенного слоя связана с предотвращением его вымывания ливневыми потоками, усилением борьбы с эрозией, выветриванием, засолением и заболачиванием отдельных участков.

Проектные предложения предусматривают:

- Меры по борьбе с закислением и застойностью грунтовых вод в почвенном слое посредством дренирования и регулирования ливнестока. Осыпи крутых склонов устраняются укреплением крутых косогоров;

- 100% охват населения планово-регулярной очисткой территории;

- Организация учета химикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность.

# Физические факторы

# Шумовая обстановка

Шум является постоянным компонентом любой урбанизированной среды, поэтому его относят к наиболее агрессивным техногенным факторам, так как он обладает обширной эмиссионной сферой, круглосуточным временем воздействия, трудно экранируется.

В настоящее время на территории поселения регулярные замеры по шуму не проводились.

Превышения по акустическому фактору на основании аналогов по интенсивности транспортных потоков возможны вблизи федеральной и региональной автодорог.

Дискомфортный уровень шума в некоторых точках поселения имеет локальный  кратковременный характер и связан с наложением шумов от коммунально-складских предприятий, предприятий автотранспорта, автомагистралей, скоплений торговых точек и т.п. За пределами этих участков уровень шума существенно ниже допустимого уровня.

Звук тем более достигает жилого помещения, чем непрерывнее связь асфальтового покрытия с жилым зданием. Ездовое полотно автомагистрали необходимо отделять от здания газонами с рыхлым слоем грунта (полоса шумопоглощения).

В системе поселения могут быть выявлены особые источники шума. К числу их относится железная дорога.

Шум от железнодорожного транспорта характеризуется высокими уровнями (80-115 дБ).

Для снижения шума намечается:

- снижение уровня шума в жилых помещениях, окна которых выходят на железнодорожную линию, производить за счет дополнительной звукоизоляции оконных проемов (уплотняющие прокладки, тройное остекление и т.д.);

- территориальный разрыв между железнодорожными путями и линией застройки рекомендуется озеленить, то есть организовать шумозащитные полосы зеленых насаждений;

- железная дорога (источник шума находится чаще всего на уровне рельса) надежно перекрывается шумозащитными экранами на отдельных участках.

# Электромагнитное воздействие

Электромагнитное излучение относится к физическим факторам, действие которых проявляется через определенное время в виде нарушения функционального состояния организма. В отличие от других факторов окружающей среды электромагнитный, вследствие использования его физических свойств в производстве и в быту, невозможно заменить на какой-либо иной, менее вредный, равно как и создать закрытый контур производства электромагнитного излучения.

Наиболее значимыми источниками являются радио, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Для защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов не выходит за пределы отведенной территории.

# Радиационная ситуация

Радиационная обстановка в целом удовлетворительная.

По данным ЦСЭМ ВД радиационная съемка на отвалах проводилась в соответствии с «Методическими указаниями и Нормами радиационной безопасности» (НРБ-99, СП 2.6.1.758-99). По результатам замеров выявлен радиационный фон поверхности породных отвалов 14-26 мкр/ч, что не превышает допустимых норм радиационной безопасности.

Снижение негативного воздействия процессов, связанных с реструктуризацией угольной отрасли.

На территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения основными негативными факторами, влияющими на жизнедеятельность, являются:

- Проникновение вредных газов («мертвого воздуха») в подвалы, погреба, колодцы и другие заглубленные объекты;

- Подтопление и загрязнение территорий высокоминерализованными шахтными водами;

- Образование локальных подвалов у выработок, выходящих на дневную поверхность;

- Загрязнение атмосферного воздуха породными отвалами;

- Загрязнение почвы на территориях бывших промплощадок, вокруг терриконов и прилегающих площадях;

- Несанкционированное вскрытие устьев вертикальных стволов.

#### Выход опасных газов на дневную поверхность

Наиболее опасным явлением является выход на дневную поверхность опасных газов.

Вода, при затоплении отработанного пространства, выдавливает на дневную поверхность из пустот по трещинам, тектоническим нарушениям, геологоразведочным скважинам, стволам и шурфам газо-воздушную смесь, состоящую из опасных концентраций метана, диоксида углерода, пониженного содержания кислорода (СН4(1,0%, СО2(0,5%, О2(17%).

При выходе вредных газов на дневную поверхность, создаётся угроза их проникновения в заглубленные сооружения различного назначения, создавая опасность для жизнедеятельности населения.

В соответствии с «Инструкцией о порядке контроля за выделением газов на дневную поверхность при ликвидации (консервации) шахт», Кемерово, 1998 г.:

- к угрожаемым участкам относятся площади, в пределах которых не регистрировались выделения вредных газов, но имеются источники и потенциальные пути их выделения на поверхности при ликвидации шахт;

- к опасным участкам относятся площади, в пределах которых обнаружены выделения вредных газов при работе или ликвидации шахты.

#### Подтопление территории шахтными водами

С затоплением выработанного пространства шахт происходит затягивание воронок депрессии подземных вод, восстановление ранее существовавших (естественных) и появление новых источников подземных вод. Все это, помимо заболачивания территории непосредственного выхода на поверхность шахтных вод, приводит к поднятию уровня грунтовых вод. Кроме того, происходит недопустимое ухудшение качества воды в водозаборных скважинах и колодцах - источниках питьевого водоснабжения шахтерских поселков и хуторов.

В связи с интенсификацией процесса подтопления, следует ожидать возникновения следующих неблагоприятных процессов и явлений  (по данным фирмы «ИНГЕО»):

- Затопления заглубленных помещений в связи с повышением уровня грунтовых вод и увеличением влажности грунтов – при тепловлагопереносе;

- Коррозии бетонных и железобетонных конструкций – при увеличении минерализации и агрессивности грунтовых вод (особенно разрушительно это проявится на зданиях старой постройки (до 1950 г.), т.к. в то время не существовало нормативных документов по сульфатостойкости используемых цементов, а также в конструкциях строящихся зданий не применялись деформационные швы;

- Деформации строительных конструкций – из-за снижения несущей способности грунтов, проявления просадочных свойств, набухания  - усадки грунтов, выщелачивания солей из грунтов зоны аэрации; подземные воды соприкасаются с фундаментами, с нарушенной или отсутствующей изоляцией. Капиллярная влага поднимается по стенам и приводит к неприятным последствиям, т.к. в условиях переувлажнения ни ранее применявшиеся, ни современные строительные материалы не могут сохранить своих свойств;

- Активизации инженерно-геологических процессов – вследствие механической суффозии, размыва пород, подмыва склонов и гидродинамического давления;

- Вытеснения водой в подвалы зданий и на дневную поверхность вредных и опасных газов, вследствие затопления горных выработок шахт;

- Ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, вследствие затопления канализационных систем города, проникновения их стоков в грунтовые воды и их последующего подъема к дневной поверхности.

Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий на территории предусматривается комплекс инженерных мероприятий, включающих решение сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач.

Защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия, сводятся к организации рельефа территории, отведению поверхностного стока, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод (УГВ).

Требуемая величина понижения уровня грунтовых вод (УГВ) – норма осушения – назначается в зависимости от конструктивных особенностей подземной части зданий и сооружений, проектной поверхности участков зеленых насаждений.  В соответствии с санитарными и техническими требованиями (СНиП «Инженерная защита территории от затопления и подтопления») минимальная глубина УГВ от поверхности земли должна быть не менее 2 м на участках, предназначенных под застройку жилыми и общественными зданиями и  не менее 1 м на участках, занятых зелеными насаждениями для рекреационных и спортивных зон.

Для реализации этого положения необходимо применять радикальные методы, включающие устройство дренажей различных систем и конструкций (в сочетании с планировкой территории).

#### Нарушенные земли

На территории присутствует два типа нарушения земель, вызванного шахтной добычей:

- проседание поверхности над подземными выработками;

- размещение на поверхности отвалов, образующихся при добыче и первичной переработке угля.

а) Проседание поверхности над подземными выработками

Процесс выбора полезного ископаемого из нижележащих толщ горных пород приводит к вертикальному смещению земной поверхности, сопровождающемуся горизонтальными смещениями, механизм которых весьма сложен. (По мере совершенствования методов ведения подземных работ это явление отнюдь не снижается и остается острой проблемой во всех угольных мировых бассейнах).

При обводнении (затоплении) выработанного пространства шахт происходит размывание и выщелачивание горных пород, разрушение крепежного материала выработок и, как следствие - образование провалов. Как правило, зафиксированные на выходах пластов провалы земной поверхности приурочены к подготовительным выработкам и краевым частям целиков угля, ориентированным по падению пласта, по границе выработанного пространства, а так же у вскрывающих горных выработок - вертикальных и наклонных стволов, шурфом и технологических скважин преимущественно вентиляционных. В соответствии с «Правилами охраны сооружений и природных объектов отведения от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях» и методическим руководством «О порядке выделения провалоопасных зон и выбора комплекса технических мероприятий по выявлению и ликвидации пустот на ликвидируемых шахтах Восточного Донбасса», Москва, Шахты 2007г, к провалоопасным относятся площади (зоны), где возможен выход провалов на поверхность от очистных и подготовительных выработок, в том числе при отсутствии подтверждающей маркшейдерской документации, способы ликвидации вскрывающих выработок неизвестны и документально не зафиксированы.

Выводы:

Просадочные зоны при увлажнении (при высоком уровне грунтовых вод) характеризуются необратимым изменением структуры. Эти явления обуславливают неравномерную осадку сооружений, образование в зданиях трещин и других деформаций, вплоть до разрушения зданий и сооружений.

При застройке в районах распространения провалоопасных зон вблизи просадочных территорий освоение возможно только при условии геотехнического сопровождения на всех стадиях строительства. При реконструкции уже построенных зданий во избежание появления деформаций в ряде случаев необходимо предусмотреть превентивное усиление здания в зоне риска (Исследования В.М.Улицкого, г. С.Петербург).

б) Влияние отвалов на экологическое состояние

Важной проблемой является наличие породных отвалов, выводящих из хозяйственного использования значительные территории (в отвалах хранятся отходы добычи угля и обогащения).

Существующие отвалы являются источниками загрязнения окружающей среды долгоживущими радионуклидами (радия 226, тория 222, калия 400), а также целого комплекса токсичных элементов. Концентрация радионуклидов увеличивает мощность экспозиционной дозы до 20 мкР/ч, что дает основание отнести породные отвалы к источникам возможного радиоактивного облучения.

Вследствие фильтрации через породные отвалы дождевых и талых вод наблюдается миграция в грунты  токсичных компонентов в количествах, в десятки и сотни раз превышающих ПДК.

Как правило, складирование горной массы на отвалах происходило не организованно и произвольно, без выполнения основных мероприятий отвалообразования, т.е. формирование отвала осуществлялось не послойно, без уплотнения породы и устройства послойной глиняной изоляции, что впоследствии стало причиной возникновения очагов самовозгорания угля, привело к образованию пустот и провалов с их заполнением сточными кислотосодержащими водами. При наличии конусообразной формы отвалов без устройства нагорных водоотводных канав отвалы стали условием неорганизованного сброса сточных вод на рельеф местности.

Технологические решения и проекты организации работ по технической рекультивации  породных отвалов принимаются разработчиками в соответствии с «Методическими указаниями по проектированию рекультивации нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности», ВНИИОСуголь, 1991, в соответствии с Инструкцией о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами (РД-07-291-99) и с рекомендациями разработанными ФГУП ВНИМИ (Государственный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела ВНИИМИ, Северо-Кавказское представительство ВНИИМИ).

При рекультивации породных отвалов решается основная задача – переформирование отвала (при необходимости) и его консервация для прекращения отрицательного влияния на природную среду.

Устойчивость отвала зависит от величины углов наклона к горизонтальной поверхности, которые позволяют удерживать отвал в достаточно стабильном состоянии.

Повысить устойчивость отвалов можно следующими способами:

  - уменьшением крутизны;

  - укреплением поверхности;

  - отводом поверхностных вод.

Укрепление поверхности необходимо для защиты наклонной части отвала от поверхностной эрозии, возникающей под воздействием осадков и ветра.

Переформирование отвалов выполняется, как правило, путем послойного его понижения (срезания и перемещения оставшейся породы). Осуществляется выполаживание склонов. В ряде случаев намечается террасированное выполаживание откосов. При этом предусматриваются меры по предупреждению эрозионных процессов. По завершению работ поверхность отвала покрывается глиной, уплотняется.

Для защиты прилегающей к породному отвалу территории от потоков поверхностных вод, стекающих с откосов по контуру защитной зоны, рекомендуется отсыпать  дамбу (высотой до 2м).

Для отведения поверхностных сточных вод от подножия породных отвалов намечаются по контуру отвалов водоотводные (нагорные) канавы, таким образом ликвидируется дренаж этих вод через породы отвала, их загрязнение вредными веществами, а также  ликвидируется возможный контакт грунтовых вод (в периоды их подъема). Отводимые сточные воды пропускаются через песчано-гравийный слой фильтрующей траншеи и направляются в имеющиеся коллекторы шахтных вод или сбрасываются в подземные выработки через специально пробуренные скважины.

По завершении технологической рекультивации осуществляется биологическая рекультивация, покрытие плодородным слоем почвы и озеленение территории.

Для негорящих отвалов защитная зона определяется расчетом. В соответствии с Правилами безопасности в угольных шахтах (Федеральный горный и промышленный надзор России, М., 1997 г.) ширина механической защитной зоны отвала в плане рассчитывается по формуле В=2,5Н-50, м,

Где Н- разность высотных отметок между верхней и нижней точками откоса, м.

При разности высотных отметок от 10 до 28 м ширина механической защитной зоны постоянна и равна 20 м.

Для негорящих недействующих породных отвалов с углами откосов не более 36( (и коэффициентом запаса устойчивости откосов не ниже 1,3) при условии, что после остановки или тушения прошло не менее трех лет, механическая защитная зона может быть уменьшена. (Решение об уменьшении размера механической защитной зоны принимается специальной комиссией и оформляется актом).

Территории, на которых размещаются шахтные отходы, представляют собой опустошенный и неприглядный ландшафт, нуждающийся в рекультивации. Мелкие выработки на естественных обнажениях продуктивных толщ, которые велись на ранних стадиях угледобычи, обусловили возникновение нарушенных земель с небольшими амплитудами рельефа и узко локализованными просадками, большинство этих нарушений впоследствии было закрыто растительным покровом. По мере смещения разработок вниз, расширения шахтных выработок и увеличения глубины добычи нарушения земель становились все значительнее по площади и амплитуде. В результате закрытия шахт к отвалам добавились заброшенные шахтные сооружения, недействующие узкоколейки и т.д.

На территории поселения выполняется рекультивация нарушенных земель.

Рекультивации подлежат: породные отвалы, земли под разрушенными зданиями и сооружениями, подъездными автомобильными и железными дорогами, отстойниками, прудами, резервуарами, а также земли заваленные углеродной массой.

Проектирование и застройка на отработанных углеопасных площадях возможна в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91 и «Руководства по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях» (часть П) при условии согласования с органами Госгортехнадзора.

Для градостроительного использования нарушенных земель предусматривается:

- При строительстве или реконструкции вблизи нарушенных территорий необходимо:

а) предпроектное инженерное обследование объекта, попадающего в зону возможного риска;

б) прогноз возможных деформаций зданий и сооружений в процессе эксплуатации;

в) геоэкологический мониторинг на стадии строительных работ;

г) при необходимости превентивное усиление конструкций сооружения и грунтов в их основании.

- При рекультивации породных отвалов предусматриваются следующие направления:

а) основное направление – лесная рекультивация, устройство зеленых зон;

б) использование породной массы в обрабатывающей промышленности;

- Территории бывших шахт намечаются для использования:

а) в целях  размещения элементов инфраструктуры;

б) как озелененные территории.

Основные мероприятия приведены в таблице № 8.3 - 79.

Мероприятия по рекультивации нарушенных территорий

Таблица № 8.3 - 79

| Вид нарушений | Характеристика мероприятий по инженерной подготовке территории |
| --- | --- |
| Шахтные отвалы | Ликвидация, полная разработка с перемещением породы, озеленение. Переформирование профиля и откосов, укрепление откосов, озеленение. Укрепление откосов, озеленение |
| Провалы поверхности вследствие шахтных выработок | Укрепление крыши для размещения объектов коммунального хозяйства, автосервис и т.д. Засыпка пустот, в том числе породой терриконов |

# 10 Зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

На территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения выделяются следующие зоны:

зоны для размещения объектов капитального  строительства федерального значения – нет;

зоны размещения объектов капитального  строительства регионального значения:

- Предприятия   инженерной и коммунальной инфраструктуры

Зоны размещения объектов капитального  строительства местного значения

- Автодорога и автомобильная развязка;

- Сеть  межмуниципальных автодорог;

- Развитие системы коммуникативных общественных центров;

- Объектов рекреации и спортивных сооружений;

- Объекты инженерной инфраструктуры.

# 11 I очередь строительства

На 1 очередь строительства численность населения Гуково - Гнилушевского сельского поселения составит 2180 человек.

Жилищный фонд к концу 1 очереди составит 61,5 тыс.м2 общей площади. Объем строительства 1 очереди – 1,2 тыс. м2 общей площади в индивидуальной малоэтажной жилой застройке с участками.

Средний показатель жилищной обеспеченности составит 28,2 м2 на человека.

Из объектов культурно-бытового обслуживания на 1 очередь предлагается строительство спортивного ядра  в х.   Гуково Ориентировочная кубатура объектов строительства 1 очереди реализации генерального плана составит 5 тыс. м3.

Из объектов  рекреации на 1 очередь предлагается - благоустройство  зоны отдыха в х   Гуково.

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди реализации генерального плана

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди определяется по укрупненным показателям.

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади на I квартал 2011 года составляет в среднем по Ростовской области 28,7 тыс.рублей (приказ № 10 от 21.01.2011 г. Минрегионразвития РФ).

Следовательно стоимость строительства жилья в Гуково – Гнилушевском сельском поселении на 1 очередь строительства составит ориентировочно 52,69  млн.рублей

1,2 т.м2 х 28,7 т.руб. = 34,4 млн.рублей

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены к стоимости 1 м2 общей площади и принимаются с учетом оборудования в размере 12000 рублей 1 куб.метр.

Ориентировочная кубатура учреждений обслуживания нового строительства 1 очереди составит около 5 тыс.м3.

Структура затрат на строительство жилых, общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство принимается по рекомендациям «Справочника проектировщика. Градостроительство».

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

Таблица 11-1

| № п/п | Виды затрат | Объем строи-тельства | Стои- мость единицы измер., тыс.руб. | Стои- мость строите-льства, млн.руб. | Стоимость строительства/ на жителя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство | 1200м2 общей площади | 28,7 | 34,4 | 15,8 |
| 2 | Культурно-бытовое строительство | 5000 м3 | 12,0 | 60,0 | 27,5 |
| 3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство | - | 25% от суммы п.п 1 и 2 | 23,6 | 10,8 |
| 4 | Итого: |  |  | 118,0 | 54,1 |

# 12. Проект плана реализации генерального плана Гуково-Гнилушевского сельского поселения

План реализации детализирует предложения генерального плана по этапам его исполнения – 1 очередь (2020год) и расчетный срок (2030год). Задачами плана реализации являются:

- предложения по составу Правил землепользования и застройки для включения в решение о подготовке Правил землепользования и застройки Гуково-Гнилушевского сельского поселения;

- определение объемов строительства по направлениям:

- жилой фонд,

- культурно-бытовое обслуживание,

- определение ориентировочной  стоимости строительства в целом по  объектам 1 очереди;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов строительства местного уровня;

- предложения по срокам строительства объектов 1 очереди;

Положения плана реализации являются рекомендательными и могут быть откорректированы в зависимости от объемов и источников финансирования,  появления   инвесторов для реализации объектов строительства и других обстоятельств, возникающих в процессе реализации генплана.

Предложения по составу Правил землепользования и застройки Гуково - Гнилушевского сельского поселения

Решение о подготовке Правил землепользования и застройки утверждается главой  администрации сельского поселения и служит основанием для разработки этого документа.

Правила землепользования и застройки включают в себя следующие разделы:

Часть1. Порядок применения правил землепользования и застройки

- Общие положения,

- Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления,

- Положение о подготовке документации по территориальному планированию и планировке территории  органами местного самоуправления,

- Положение о порядке градостроительной подготовки земельных участков из состава  государственных и муниципальных земель для предоставления физическим и юридическим лицам,

- Положение о порядке осуществления строительства, рек5онструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства,

- Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами,

- Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки,

- Положения о внесении изменений в правила землепользования и застройки,

- Положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

Часть II Карта градостроительного зонирования

- Виды территориальных зон и порядок их установления,

- Кодировка территориальных зон.

Часть III Градостроительные регламенты

- Градостроительные регламенты территориальных зон,

- Жилые зоны,

- Общественно-деловые зоны,

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- Зоны сельскохозяйственного использования,

- Рекреационные зоны,

- Зоны специального назначения,

- Не вовлеченные в градостроительную деятельность территории,

- Зоны с особыми условиями использования территории.

Определение объемов строительства по этапам реализации генерального плана

Определение объемов строительства по этапам реализации  производится  на основании проработок генерального плана в натуральном выражении с указанием периода реализации – 1 очередь или расчетный срок  по разделам:

- жилищный фонд,

- культурно-бытовое обслуживание.

Следует отметить, что на стадии генерального плана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ определяются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития. Конкретные номенклатура, емкость и кубатура объектов нового строительства  являются предметом разработки на следующих стадиях проектирования, вследствие чего данные по их составу  и емкости  ориентировочные и подлежат уточнению на стадии проекта планировки и архитектурно-строительного проектирования.

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди реализации генерального плана

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди определяется по укрупненным показателям.

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади на I квартал 2011 года составляет в среднем по Ростовской области 28,7 тыс.рублей (приказ № 10 от 21.01.2011 г. Минрегионразвития РФ).

Следовательно стоимость строительства жилья в Гуково – Гнилушевском сельском поселении на 1 очередь строительства составит ориентировочно 34,4  млн.рублей

1,2 т.м2 х 28,7 т.руб. =34,4 млн.рублей

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены к стоимости 1 м2 общей площади и принимаются с учетом оборудования в размере 12000 рублей 1 куб.метр.

Ориентировочная кубатура учреждений обслуживания нового строительства 1 очереди составит около 5 тыс.м3.

Структура затрат на строительство жилых, общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство принимается по рекомендациям «Справочника проектировщика. Градостроительство».

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

| № п/п | Виды затрат | Объем строительства | Стоимость единицы измер., тыс.руб. | Стоимость строите-льства, млн.руб. | Стоимость строительства/ на жителя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство | 1200м2 общей площади | 28,7 | 34,4 | 15,8 |
| 2 | Культурно-бытовое строительство | 5000 м3 | 12,0 | 60,0 | 27,5 |
| 3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство | - | 25% от суммы п.п 1 и 2 | 23,6 | 10,8 |
| 4 | Итого: |  |  | 118,0 | 54,1 |

Предложения по срокам подготовки документации и строительства, источникам финансирования

На стадии генерального плана, в силу масштаба его проработки, авторы не располагают титульными списками объектов строительства 1 очереди, поэтому в данном разделе приведены нормативные данные об удельной  продолжительности строительства  объектов жилищного, культурно-бытового, транспортного и инженерного строительства.

В современных условиях продолжительность  строительства часто зависит от объемов и сроков финансирования.  Расчетная   продолжительность строительства объектов 1 очереди должна определяться применительно к  «Нормам продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*»

В соответствии с нормативными рекомендациями (раздел З пункт1 СНиП 1.04.03-85*) расчетная  продолжительность строительства жилых зданий в зависимости от этажности и материала стен при указанной общей площади  должно составлять:

| №№ п/п | Этажность жилых домов | Общая площадь м2 | Нормативная продолжительность строительства (месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноэтажные жилые дома (крупнопанельные, крупноблочные, объемно-блочные, монолитные, кирпичные и из мелких блоков, деревянные) | 150 | 2-4 |

Расчетная продолжительность  строительства  объектов культурно-бытового, транспортного и инженерного назначения   (в соответствии с титульными списками, составляемыми на последующих стадиях проектирования) должна  определяться применительно к  пунктам Е*, Г*, З (2-7)  «Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*»

Проектная документация  территориального планирования заказывается за 2-2,5 года до начала строительства объекта, архитектурно-строительное проектирование начинается не  позднее года до начала строительства. Время на согласования, публичные слушания и утверждение проектной документации включаются в сроки ее разработки.

# 13. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе по категориям земель: | га | 9765,1 | 9765,1 | 9765,1 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 8399,79 | 8309,66 | 8192,46 |
|  | Земли населенных пунктов | га | 424,87 | 515 | 515 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 372,39 | 372,39 | 489,59 |
|  | Земли водного фонда | га | 0 | 0 | 0 |
|  | Земли лесного фонда | га | 0 | 0 | 0 |
|  | Земли особо охраняемых территорий | га | 0 | 0 | 0 |
|  | Земли запаса | га | 568,05 | 568,05 | 568,05 |
| II. Население |
| 1. | Численность населения | чел. | 2152 | 2180 | 2350 |
| III. Жилищное строительство |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс.м2 общ. площ. | 60,7 | 61,5 | 68,6 |
| 2. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| 3. | Выбытие жилищного фонда | тыс.м2. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4. | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: | тыс.м2 | - | 1,2 | 8,4 |
|  | - малоэтажная индивидуальная застройка с участками | тыс.м2/% | - | 1,2 | 8,4 |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 28,2 | 28,2 | 29,2 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | мест | 50 | 61 | 66 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 384 | 257 | 277 |
| 3 | Фельдшерско – акушерский пункт с аптекой | объект | 4 |  |  |
| 4 | Клубы | мест | Нет данных | 174 | 188 |
| 5 | Библиотеки | ч. мест | Нет данных | 11 | 12 |
| 6 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл.пола | Нет данных | 425 | 458 |
| 7 | Магазины всех типов | м2 т.пл. | 358 | 705 | 720 |
| 8 | Предприятие общественного питания | мест | 89 | 94 | 96 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания | Раб. мест | - | 8 | 9 |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс | Пом. мест | - | 15 | 16 |
| 11 | Отделение связи | объект | 3 | 1 | 1 |
| V Инженерная инфраструктура |
| 1.Водоснабжение |
| 1. | Водопотребление - всего | м3/сут | 232,8 | 450,4 | 582 |
| 3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 108,2 | 125 | 160 |
| 2. Канализация |
| 1. | Общее поступление сточных вод | м3/сут | - | 323,5 | 446,9 |
| 2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 323,5 | 446,9 |
| 3. Теплоснабжение |
| 1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | мВт | - | - | - |
| 2. | Производительность локальных источников теплоснабжения | мВт | - | 11,2 | 15,5 |
| 4.Газоснабжение |
| 1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 30 | 100 | 100 |
| 2. | Потребление газа | тыс.м3/год | 516 | 3462 | 4589 |
| 5. Электроснабжение |
| 1. | Потребность в электроэнергии, всего | тыс.кВт/час в год | 1235,8 | 2071 | 2234,5 |
| 6. Связь |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 95 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 4 | 4 | 4 |
| 7. Санитарная очистка территории |
| 1. | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год | 4,3 | 5,2 | 7 |
| 2. | В том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | 20 | 40 |
| ХIII. Инвестиции |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана, в том числе: | млн. руб. | - | 118,0 | - |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | 34,4 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство | млн. руб. | - | 60,0 | - |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство | млн. руб. | - | 23,6 | - |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя | тыс.руб./чел. | - | 54,1 | - |